GMINA

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

NA LATA 2005 - 2015

# Grudzień 2005 r.

SPIS TREŚCI

| 1 | WSTĘP………………………………………………………………….. | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Podstawa prawna opracowania……………………………….…………...................... | 6 |
| 1.2. | Koncepcja planu……………………………………………………….…..................... | 6 |
| 1.3. | Metodyka opracowania………………………………………...................................... | 7 |
| 1.4. | Zawartość dokumentu……...…...................................................................................... | 7 |
| 2. | Ogólna charakterystyka gminy…………........................................................... | 9 |
| 3. | Odpady z sektora komunalnego………............................................................. | 13 |
| 3.1. | Odpady komunalne………………............................................................................... | 13 |
| 3.1.1. | Stan aktualny………….................................................................................................. | 14 |
| 3.1.1.1. | Wytwarzanie i zbieranie odpadów………….................................................................. | 14 |
| 3.1.1.2. | Bilans odpadów komunalnych…………....................................................................... | 19 |
| 3.1.1.3. | Gospodarka odpadami komunalnymi………................................................................ | 20 |
| 3.1.2. | Prognozy do roku 2015…………………...................................................................... | 22 |
| 3.1.3. | Cele, kierunki i działania………………....................................................................... | 24 |
| 3.1.3.1. | Cel długookresowy do roku 2015………....................................................................... | 24 |
| 3.1.3.2. | Kierunki…………………………………....................................................................... | 25 |
| 3.1.3.3. | Działania……………………………….............…....................................................... | 26 |
| 3.2. | Odpady z komunalnych oczyszczalni ścieków…………………................................ | 31 |
| 3.2.1. | Stan aktualny……………............................................................................................... | 31 |
| 3.2.2. | Prognozy do roku 2015….….......................................................................................... | 31 |
| 3.2.3. | Cele, kierunki i działania…............................................................................................. | 32 |
| 3.2.3.1. | Cel ekologiczny….........………………………………………...................................... | 32 |
| 3.2.3.2. | Kierunki…………………….......................................................................................... | 32 |
| 3.2.3.3. | Działania… ………………......................................................................................... | 32 |
| 4. | Odpady z sektora gospodarczego………………............................................... | 33 |
| 4.1. | Wstęp………................................................................................................................... | 33 |
| 4.1.1. | Prognozy do roku 2015 ................................................................................................. | 33 |
| 4.1.2. | Cele, kierunki i działania……....................................................................................... | 34 |
| 4.1.2.1. | Cel ekologiczny………………....................................................................................... | 34 |
| 4.1.2.2. | Kierunki i działania……………………........................................................................ | 34 |
| 4.2. | Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych…………............................................ | 34 |
| 4.2.1. | Odpady z jednostek służby zdrowia …........................................................................ | 34 |
| 4.2.1.1. | Prognozy do roku 2015 …………………………......................................................... | 35 |
| 4.2.1.2. | Cele, kierunki i działania……………………………………….................................... | 35 |
| 4.2.2. | Oleje odpadowe……………………………................................................................. | 36 |
| 4.2.2.1. | Stan aktualny……………………………………………............................................... | 36 |
| 4.2.2.2. | Prognozy do roku 2015…………………………………….......................................... | 36 |
| 4.2.2.3. | Cele, kierunki i działania…………………………….................................................... | 36 |
| 4.2.3. | Akumulatory i baterie…………………………………….....................…................. | 37 |
| 4.2.3.1. | Stan aktualny……………………………………….....................….............................. | 37 |
| 4.2.3.2. | Prognozy do roku 2015………………………………................................................... | 37 |
| 4.2.3.3. | Cele, kierunki i działania…………………………….................................................... | 37 |
| 4.2.4. | Odpady zawierające azbest……………………………….................…..................... | 38 |
| 4.2.4.1. | Stan aktualny………………………………………………...................….................... | 38 |
| 4.2.4.2. | Prognozy do roku 2015……………………..................…............................................ | 38 |
| 4.2.4.3. | Cele, kierunki i działania…………………………………....................….................... | 38 |
| 4.2.5. | Farby i lakiery ………………………………………………...................................... | 39 |
| 4.2.5.1. | Stan aktualny………………………………………….......................………................ | 39 |
| 4.2.5.2. | Prognozy do roku 2015………….................................................................................. | 39 |
| 4.2.5.3. | Cele, kierunki i działania............................................................................................... | 39 |
| 4.2.6. | PCB……………………………………….....................……........................................ | 40 |
| 4.2.6.1. | Stan aktualny………………………………………...............................….................... | 40 |
| 4.2.6.2. | Prognozy do roku 2015…………………………………..................……………......... | 41 |
| 4.2.6.3. | Cele, kierunki i działania…………………………………....................…………........ | 41 |
| 4.2.7. | Przeterminowane środki ochrony roślin……………….................…........................ | 42 |
| 4.2.7.1. | Stan aktualny………………………………………….................……….……............. | 42 |
| 4.2.7.2. | Prognozy do roku 2015…………………………........………………........................... | 42 |
| 4.2.7.3. | Cele, kierunki i działania................................................................................................ | 42 |
| 4.3. | Inne odpady...……………………………………………………...................….......... | 42 |
| 4.3.1. | Wyeksploatowane pojazdy........................................................................................... | 42 |
| 4.3.1.1. | Stan aktualny…………………………............………................................................... | 42 |
| 4.3.1.2. | Prognozy do roku 2015…..................…………............................................................ | 43 |
| 4.3.1.3. | Cele, kierunki i działania………...................……………............................................. | 43 |
| 4.3.2. | Zużyte opony….........…………………….................................................................... | 43 |
| 4.3.2.1. | Stan aktualny…............................................................................................................. | 43 |
| 4.3.2.2. | Prognozy do roku 2015…….....................…….…....................................................... | 43 |
| 4.3.2.3. | Cele, kierunki i działania………….............……........................................................... | 44 |
| 4.3.3. | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne….............…..................................... | 44 |
| 4.3.3.1. | Stan aktualny…………………...............................….................................................... | 44 |
| 4.3.3.2. | Prognozy do roku 2015………………..................................…..................................... | 44 |
| 4.3.3.3. | Cele, kierunki i działania……………...............................…........................................ | 45 |
| 5. | Harmonogram i koszty implementacyjne oraz możliwości finansowania PGO….......................…….................................................. | 46 |
| 5.1. | Harmonogram i koszty implementacyjne PGO……………...................................... | 46 |
| 5.2. | Zasady finansowania……………………………………............................................. | 49 |
| 5.2.1. | Koszty inwestycyjne……………………...................……............................................ | 49 |
| 5.2.2. | Koszty eksploatacyjne……………………………….........…........................................ | 49 |
| 5.2.3. | Możliwości finansowania planu……………………………….........…......................... | 51 |
| 5.2.3.1. | Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej……………….......……….......... | 51 |
| 5.2.3.2. | Ekofundusz………………………………………......………………............................ | 53 |
| 5.2.3.3. | Banki………………………………………………………....……………................. | 54 |
| 5.2.3.4. | Fundusze inwestycyjne.……………............................................................................. | 54 |
| 5.2.3.5. | Programy pomocowe Unii Europejskiej…………………………........……................ | 54 |
| 5.2.3.6. | Inne źródła finansowania………………………………............................................... | 56 |
| 5.2.4. | Źródła finansowania PGO……………………………………….................................. | 56 |
| 6. | Wnioski z analizy oddziaływania projektu na środowisko…............... | 58 |
| 7. | Organizacja i zasady monitoringu systemu........................................... | 60 |
| 7.1. | Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami............................................... | 60 |
| 7.1.1. | Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami……………............................................................... | 60 |
| 7.1.1.1. | Zadania gmin……………………………...................................................................... | 60 |
| 7.1.1.2. | Zadania powiatów……………..........…........................................................................ | 60 |
| 7.1.1.3. | Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami................................................... | 61 |
| 7.1.1.4. | Aktualizacja PGO……………………........…............................................................... | 61 |
| 7.1.1.5. | Raporty z wykonania planu…………............................................................................ | 61 |
| 7.2. | Wskaźnik efektywności……………………………………......................................... | 61 |
| 8. | Streszczenie………………………………………………….................... | 64 |
| 8.1. | Wprowadzenie………………………………………......................….......................... | 64 |
| 8.2. | Stan aktualny gospodarki odpadami…………………............................................... | 64 |
| 8.2.1. | Sektor komunalny…………………………………….................................................. | 64 |
| 8.2.2. | Sektor gospodarczy…………………………................................................................ | 65 |
| 8.3. | Prognozy……………………………………................................................................. | 66 |
| 8.3.1. | Sektor komunalny……………………………….......................................................... | 66 |
| 8.3.2. | Sektor gospodarczy…………………………............................................................... | 66 |
| 8.4. | Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami………………………......................... | 66 |
| 8.4.1. | Sektor komunalny …………………………………………………............................. | 66 |
| 8.4.2. | Sektor gospodarczy …………………………………................................................... | 67 |
| 8.5. | Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynikające z PGO……………………...... | 69 |
| 8.6. | Ocena realizacji PGO……………………………………………………………........ | 69 |
| WYKAZ SKRÓTÓW……………………………………......................................................... | 70 |
| LITERATURA…………………………………………............................................................ | 71 |

SPIS TABEL

| Tabela 1 | Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich............................................................................................................. | 15 |
| --- | --- | --- |
| Tabela 2 | Bilans odpadów komunalnych w gminie Miasteczko Krajeńskie ..................... | 15 |
| Tabela 3 | Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych ......... | 16 |
| Tabela 4 | Skład morfologiczny odpadów z infrastruktury………………………………. | 16 |
| Tabela 5 | Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych........................................ | 17 |
| Tabela 6 | Udział poszczególnych frakcji odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych ...................................................................................... | 17 |
| Tabela 7 | Ilość poszczególnych frakcji wchodzących w skład odpadów budowlanych i poremontowych ................................................................................................. | 18 |
| Tabela 8 | Szacunkowa masa i udział poszczególnych strumieni odpadów wytworzo-nych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2002 roku ............................. | 19 |
| Tabela 9 | Firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie ........................................................................... | 19 |
| Tabela 10 | Ilość odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2002 roku ..................................................... | 20 |
| Tabela 11 | Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2007, 2011, 2015 w gminie Miasteczko Krajeńskie ....................................................................................... | 22 |
| Tabela 12 | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Miasteczko Krajeńskie do roku 2015 (Mg/rok) ................................................. | 23 |
| Tabela 13 | Prognozowana ilość odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok].................. | 24 |
| Tabela 14 | Prognozowane ilości osadów ściekowych powstających na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w latach 2004 – 2011.................................................... | 31 |
| Tabela 15 | Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwesty-cyjnych w latach 2006 – 2007 ........................................................................... | 47 |
| Tabela 16 | Koszty implementacyjne PGO w latach 2006 – 2007 w tys. zł ......................... | 49 |
| Tabela 17 | Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwesty-cyjnych w latach 2008 – 2015 ........................................................................... | 49 |
| Tabela 18 | Koszty w tys. zł. wraz z źródłami finansowania PGO w latach 2004 – 2015 ... | 57 |
| Tabela 19 | Wskaźnik monitorowania Planu (2002 rok) - sektor komunalny ...................... | 62 |
| Tabela 20 | Wskaźnik monitorowania Planu (2002 rok) - sektor goospodarczy .................. | 63 |

SPIS RYSUNKÓW

| Rysunek 1. | Położenie gminy Miasteczko Krajeńskie na tle powiatu pilskiego............ | 9 |
| --- | --- | --- |
| Rysunek 2. | Gmina Miasteczko Krajeńskie – obszar specjelnej ochrony ptaków Natura 2000 ............................................................................................... | 21 |

# 1. Wstęp

## 1.1. Podstawa prawna opracowania

„Plan gospodarki odpadami dla gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2005 – 2015” powstał w miejscowym Urzędzie Gminy.

## 1.2. Koncepcja planu

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Miasteczko Krajeńskie powstaje jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która w rozdziale 3, Art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy Plan uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Wg §3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, gminny plan gospodarki odpadami określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami;

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami;

- projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

- sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miasteczko Krajeńskie jest Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pilskiego (zwany dalej w skrócie PPGO). Ze względu na obszerność tez zawartych w planie powiatowym, w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasteczko Krajeńskie zrezygnowano ze szczegółowego omówienia powyższego dokumentu, przyjmując zasadę odwoływania się do jego treści.

Zgodnie z art. 15 ust.7 ustawy o odpadach, PGO obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady inne niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, farby i lakiery, PCB, azbest.

Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 5 projekt planu gminnego opracowuje Wójt.

Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Powiatu Pilskiego. Powyższe organy udzielają opinii dotyczących planu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną (art. 14 ust. 8).

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata Radzie Gminy (art. 14 ust.13), natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej, niż co 4 lata (art. 14 ust. 14). Za aktualizację odpowiedzialny jest Wójt.

## Metodyka opracowania

Zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo ochrony środowiska” i „Ustawy o odpadach” duży nacisk położono na proces opracowania planu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu jest włączanie społeczności lokalnych zarówno w przygotowanie planu jak i jego wdrażanie. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Planem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji / organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, powiatu oraz województwa. W procesie tym, zwanym procesem otwartego planowania wykorzystano takie narzędzia jak:

-	warsztaty robocze,

-	spotkania robocze,

-	bieżące konsultacje ze specjalistami lokalnymi.

W wyniku takiego prowadzenia prac, w tworzenie Planu zaangażowanych było wiele stron.

Projekt Planu gminnego, opracowywany we współpracy z wieloma partnerami, został uzgodniony z odpowiednimi instytucjami gminnymi, następnie został skierowany do przyjęcia przez Wójta oraz został przekazany do zaopiniowania przez odpowiednie Komisje Rady Gminy, Zarząd Powiatu Pilskiego oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Końcowym etapem proceduralnym, kończącym prace nad Planem było przyjęcie Planu przez Radę Gminy w formie uchwały.

## 1.4. Zawartość dokumentu

Wzorem Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na dwie zasadnicze grupy:

1.	Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe.

2.	Odpady powstające w sektorze gospodarczym: odpady z przemysłu, odpady z jednostek służby zdrowia i weterynaryjnych, odpady azbestowe, PCB, baterie i akumulatory, farby i lakiery, oleje odpadowe, wyeksploatowane samochody, zużyte opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

W ramach każdej z grup omówiono odpady niebezpieczne.

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Miasteczko Krajeńskie oprócz niniejszego rozdziału składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział 2	Opisuje ogólną charakterystykę gminy

Rozdział 3	Opisuje aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi, prognozy, cele i kierunki działań. W sektorze komunalnym uwzględniono odpady komunalne (wraz z niebezpiecznymi) oraz komunalne osady ściekowe.

Rozdział 4	Opisuje aktualny stan gospodarki odpadami z sektora gospodarczego, prognozy, cele i kierunki działań. W sektorze gospodarczym analizie poddano odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne, szczególnie uwzględniając odpady z przemysłu, z jednostek służby zdrowia, weterynaryjne, odpady zawierające azbest, PCB, akumulatory i baterie, urządzenia elektryczne i elektroniczne, wyeksploatowane samochody, farby i lakiery oraz oleje odpadowe.

Rozdział 5	Przedstawia sumaryczne koszty wdrażania i możliwości finansowania PGO. Koszty podzielono na koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne.

Rozdział 6	Zawiera wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko.

Rozdział 7	Mówi o organizacji i zasadach monitoringu systemu gospodarki odpadami oraz o zasadach zarządzania systemem.

Rozdział 8	Zawiera streszczenie planu w języku niespecjalistycznym.

- Ogólna charakterystyka gminy

Demografia i położenie geograficzne gminy, ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Gmina Miasteczko Krajeńskie jest gminą wiejską. Gminę zamieszkuje 3246 mieszkańców, co stanowi 2,4% ogółu mieszkańców powiatu. Powierzchnia gminy wynosi 70,7 km2, jest to 5,6 % całej powierzchni powiatu pilskiego. Rysunek 1 przedstawia gminę na tle powiatu.

Rysunek 1. Położenie gminy Miasteczko Krajeńskie na tle powiatu pilskiego

Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z fizyczno-geograficznym podziałem J. Kondrackiego znajduje się w dwóch makroregionach: Pojezierza Południowopomorskiego i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Pierwszy z wymienionych makroregionów obejmuje głównie fragmenty Pojezierza Krajeńskiego, drugi Dolinę Środkowej Noteci. W krajobrazie wyraźnie zaznaczają się obszary wysoczyznowe, których granicę stanowi pas wzgórz morenowych oraz obniżenie pradoliny Noteci.

W ujęciu hydrograficznym gmina leży w dorzeczu Noteci. Odwadniana jest przez rzekę Noteć i Strugę Białośliwską. Północno-zachodnia część obszaru położona jest w bezodpływowej zlewni Kanału Okaliniec.

Gmina Miasteczko Krajeńskie cechuje się dużym zróżnicowaniem powierzchni terenu.

Około 60% obszaru gminy leży na wysoczyźnie, której południową granicę stanowi pas wzgórz morenowych w rejonie Wolska i Miasteczka Krajeńskiego, na zapleczu wzgórz jest morena denna przeważnie falista. Powierzchnia wysoczyzny morenowej charakteryzuje się deniwelacjami 20-40 m. Deniwelacje rosną w strefie krawędziowej pradoliny Noteci, gdzie wynoszą 80-100 m. Charakterystyczne dla strefy krawędziowej są głębokie parowy, o silnym nachyleniu stoków, co sprzyja rozwojowi procesów erozyjnych.

Południowa część gminy położona jest w pradolinie Noteci. Jest to płaskie, przeważnie zabagnione dno, o wysokości 49-54 m npm. Dno pradoliny pocięte jest licznymi rowami i zagłębieniami po eksploatacji torfu.

Osadnictwo

Wobec braku wystarczających źródeł historycznych i kartograficznych trudne jest jednoznaczne określenie czasu powstania sieci osadniczej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie. Pojedyncze historyczne wzmianki w średniowiecznych dokumentach dowodzą, że większość wsi razem z Miasteczkiem Krajeńskim posiada średniowieczną metrykę.

Najprawdopodobniej w okresie nowożytnym sieć osadnicza gminy była już zasadniczo ukształtowana. Na przełomie XIX i XX wieku miały miejsce stosunkowo nieznaczne przeobrażenia w układzie miejscowości: została założona osada folwarczna – Solnówko, oraz wieś o rozproszonym układzie zabudowy – Arentowo. Ponadto rozbudowane zostały istniejące założenia dworskie: Brzostowo i Grabówno.

Na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie znajduje się 8 sołectw: Arentowo, Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Miasteczko-Huby, Miasteczko Krajeńskie, Okaliniec i Wolsko. Zdecydowanie największa miejscowością w gminie jest Miasteczko Krajeńskie, które pełni rolę wielofunkcyjnego ośrodka o zasięgu lokalnym. Jest lokalnym ośrodkiem uslugowo-administracyjnym oraz centrum aktywności społeczno-gospodarczej w gminie.

Gospodarka

Podstawową funkcja gospodarczą gminy Miasteczko Krajeńskie jest funkcja rolnicza. Warunkuje to przede wszystkim wysoki udział użytków rolnych. Część z nich odznacza się wysoką rolniczą przydatnością gleb. Przeważa zdecydowanie prywatna własność ziemi. Na terenie gminy znajduje się około 380 gospodarstw rolnych. Największą ilość stanowią gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. Z uwagi na obecnie trudną sytuację w rolnictwie tj. braku opłacalności produkcji, trudności ze zbytem wytworzonych płodów rolnych, część rolników poszukuje pracy poza rolnictwem, głównie w Pile.

Na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie przeważa uprawa zbóż oraz roślin pastewnych. Dość duży udział mają trwałe użytki zielone. Przeważa hodowla trzody chlewnej.

Wymienione wyżej czynniki wskazują na duże możliwości produkcji rolnej w gminie, która jednak może być ograniczona negatywnym wpływem zanieczyszczeń obszarowych (nadmierne używanie mączki kostnej, polepszaczy glebowych itp.).

Intensywna gospodarka rolna jest potencjalnym źródłem zanieczyszczeń obszarowych, odpadów niebezpiecznych (pozostałości po środkach ochrony roślin) będących głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych. Czynniki te ułatwiają migrację biogenów do wód pierwszego poziomu wodonośnego jak również zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

Rolniczy charakter gminy potwierdza niewielka liczba podmiotów gospodarczych innych branż. Na terenie gminy zarejestrowanych jest około 200 podmiotów gospodarczych. Przeważają małe zakłady zatrudniające nie więcej niż kilkanaście osób. Zdecydowana większość stanowią indywidualne, bądź rodzinne 1-2 osobowe firmy. Największa ilość przedsiębiorców zajmuje się handlem i naprawami, przetwórstwem przemysłowym i transportem. Znaczny odsetek stanowią osoby zatrudnione w oświacie i administracji.

Do ważnych przedsiębiorców w naszej gminie zaliczyć można firmę budowlaną z Miasteczka Krajeńskiego, zakłady tartaczne z Brzostowa i Grabówna, Zakład Usług Leśnych z Grabówna, firmę „Agromiast” z Brzostowa oraz  zakład garncarstwa i ceramiki z Miasteczka Krajeńskiego.

Stosunkowo dobrze jest rozwinięta strefa handlu i usług. W każdej wsi, poza Wolskiem znajduje się sklep spożywczy, a w miejscowościach Brzostowo, Grabówno i Miasteczko Krajeńskie jest po kilka punktów handlowych.

W Miasteczku Krajeńskim ponadto są: punkt apteczny, gabinet lekarza rodzinnego, gabinet okulistyczny, ośrodek rehabilitacyjny, przychodnia stomatologiczna. Działa tu filia Banku Spółdzielczego.

Na terenie gminy jest kilka dobrze prosperujących punktów gastronomicznych oraz dwie ładnie urządzone restauracje: „Dworek” w Grabównie oraz „Stara Mleczarnia” w Miasteczku Krajeńskim.

System transportowy

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową zapewniającą połączenie ze wszystkimi miejscowościami. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 10 łącząca Szczecin z Warszawą. Droga przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy wsi Grabówno i Okaliniec. Jest wykorzystywana zarówno dla ruchu lokalnego, jak i tranzytowego. Na terenie gminy nie występują drogi wojewódzkie. Uzupełnienie układu drogowego stanowią drogi powiatowe, będące połączeniem z ościennymi gminami. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg  miejscowym potrzebom. Drogi gminne w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową, bądź umocnioną warstwą pospółki lub żwiru.

Ponadto gmina posiada połączenie kolejowe z Piłą oraz Bydgoszczą.

Przez teren gminy przebiega Międzynarodowa Trasa Rowerowa EURO – ROUTE    R- 1. Rozpoczyna się ona we Francji i prowadzi przez Niderlandy, Niemcy i Polskę do Kaliningradu.

Wzdłuż południowej granicy gminy przepływa rzeka Noteć, która znajduje się w systemie transportu śródlądowego, łączącego Wisłę z Odrą. Na całej długości powiatu pilskiego, a więc i gminy Miasteczko Krajeńskie, jest żeglowna, jednak nie mamy w gminie żadnej stanicy wodnej na rzece Noteć.

Turystyka i rekreacja

Gmina Miasteczko Krajeńskie jest stosunkowo dobrze położona pod względem szlaków komunikacyjnych, posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg.

O walorach naturalnych świadczy fakt, że prawie 2/3 powierzchni gminy stanowi strefa obszaru chronionego. Obszarem chronionego krajobrazu w gminie jest  Dolina Noteci, która zajmuje powierzchnię około 4450 ha, co stanowi około 62,9%. Granica strefy chronionej przebiega od Kocika przez Grabionnę, Brzostowo i dociera do Marianowa (zwyczajowa nazwa części Brzostowa). Z Marianowa dochodzi do granicy lasu i podąża na północ i północny zachód, dochodząc do drogi Grabówno – Mościska. Tą drogą podąża na północ na odcinku około 1 km.

Południowa część gminy Miasteczko Krajeńskie położona jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (nazwa obszaru: „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” – kod obszaru PLB 300001). Obszar Natura 2000 na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie  zajmuje 2017 ha, co stanowi 28,5% powierzchni całej gminy. Granica Natury 2000 biegnie od zachodu przez miejscowość Miasteczko-Huby do Miasteczka Krajeńskiego wzdłuż drogi powiatowej Nr 29404 Kaczory – Miasteczko Krajeńskie i dalej na wschód kraju przez miejscowość Wolsko wzdłuż linii kolejowej Piła – Bydgoszcz.

Gmina Miasteczko Krajeńskie ze względu na krajobraz polodowcowy: szeroki pas łąk – z jednej strony oraz pas wzniesień z drugiej, posiada liczne walory turystyczne. Niestety, w gminie brakuje jezior, ale przez teren gminy przepływa rzeka Noteć, która jest ważna dla pasjonatów sportów wodnych. W przyszłości można wybudować nad rzeką mały port wodny, który mógłby być przystankiem na trasie wodnej znad Renu na Mazury.

Rozwojowi turystyki i rekreacji na terenie gminy sprzyjają szlaki rowerowe. Głównym szlakiem jest trasa rowerowa EURO – ROUTE R-1 biegnąca z Boulogne we Francji nad kanałem La Manche poprzez Belgię, Holandię, Niemcy, Polskę do granicy z Rosją i dalej do Kaliningradu. Natomiast na terenie powiatu pilskiego trasa pokrywa się przebiegiem dróg powiatowych przebiegających przez miejscowości: Kłoda, Piła, Leszków, Kalina, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Osiek n. Notecią, Glesno, Fanianowo, Dziunin.

Cennymi zabytkami na terenie gminy są: pałac w Brzostowie, w którym mieści się obecnie Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej oraz Zespół dworsko – parkowy w Grabównie, w którego skład wchodzą dwa obiekty rezydencjonalne, tzw. „stary dwór” pochodzący z ok. połowy XIX w. Ważnym miejscem dla tradycji jest grób Michała Drzymały, który znajduje się na cmentarzu położonym nieopodal kościoła w Miasteczku Krajeńskim. Najstarszym zabytkiem gminy jest, niezbadane do końca, wczesnośredniowieczne grodzisko we wsi Wolsko, którego fragmenty zachowały się na szczycie piaskowej góry.

Inne zabytki gminy to: kapliczka cmentarna w lesie w Brzostowie, dom mieszkalny z połowy XIX w. zlokalizowany przy Placu Wolności 13, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim.

# ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO

## Odpady komunalne

Podstawowym dokumentem w zakresie gospodarowania odpadami obejmującym obszar całego kraju jest krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO). Plan ten został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami, opublikowaną w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159.

W krajowym planie gospodarki odpadami przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

- zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja;

- zapewnienie odzysku, głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć;

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem);

- bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków techniczno-ekonomicznych.

W odniesieniu do sektora komunalnego Plan przyjmuje następujące założenia:

- w 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające biodegradacji w takim stopniu, aby kierować do składowania ilość równą 75% odpadów wytworzonych w 1995 roku (4 380 tys. Mg). W 2013 roku zredukuje się w ten sam sposób składowane odpady do 50% wytworzonych w porównywalnym 1995 roku;

- w 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane w 50% odzyskowi, a w 25% - recyklingowi;

- w 2006 roku 20% odpadów wielkogabarytowych będzie odbieranych w wyniku selektywnej zbiórki, w 2010 roku - 50%, a w 2014 roku - 60%;

- selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku w 15%, w 2010 roku - w 40% i w 2014 roku - w 60%;

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15%; w 2010 roku - 50% i w 2014 roku - 70%;

Osiągnięcie takiej redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (odpady organiczne z gospodarstw domowych, tzw. odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały naturalne, jak drewno, tekstylia) będzie wymagać budowy do 2006 roku instalacji odzysku i unieszkodliwiania o łącznej przepustowości ok. 720 tys. Mg. Odzysk i unieszkodliwianie będzie odbywać się głównie przez kompostowanie i fermentację beztlenową.

Uzyskanie do 2007 roku 48% recyklingu papierowych i tekturowych odpadów opakowaniowych wiąże się ze stworzeniem systemu zbiórki, budową zakładów segregacji oraz uszlachetniania pozyskanych surowców, a docelowo - budową instalacji termicznego przekształcania odpadów. Instalacje te powinny przyjąć w 2007 roku 1 800 tys. Mg odpadów papieru i tektury.

W latach 2003-2006 będą stworzone organizacyjne i techniczne warunki do selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (200 tys. Mg), budowlanych (370 tys. Mg) i niebezpiecznych (17 tys. Mg). Jednocześnie należy zbudować linie technologiczne demontażu i sortowanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych przed ich transportem do instalacji unieszkodliwiania.

W latach 2007-2010 konieczna będzie rozbudowa istniejących i budowa nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W tym okresie nadal będzie rozbudowywana sieć instalacji odzysku i unieszkodliwiania, co spowoduje znaczne zmniejszenie ilości składowanych odpadów.

### Stan aktualny

#### Wytwarzanie i zbieranie odpadów w gminie Miasteczko Krajeńskie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn.zm.) - odpady komunalne są definiowane jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu widzenia możliwości związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych, itp. - ulegające biodegradacji),

- odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców, z  pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji),

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura - nieopakowaniowe),

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne - nieopakowaniowe),

- tekstylia,

- szkło (opakowania ze szkła, szkło - nieopakowaniowe),

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe),

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla),

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.

Dla wyżej wymienionych strumieni odpadów komunalnych w Krajowym planie gospodarki odpadami ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej. Wskaźniki te w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca gmin wiejskich przedstawia tabela 1.

Tabela 1.  Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Gminy wiejskie (kg/M/r)] |
| --- | --- | --- |
|  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 22,11 |
|  | Odpady zielone | 4,16 |
|  | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 10,64 |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 15,43 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 1,73 |
|  | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 21,03 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,77 |
|  | Tekstylia | 4,65 |
|  | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,00 |
|  | Opakowania ze szkła | 18,89 |
|  | Metale | 4,55 |
|  | Opakowania z blachy stalowej | 1,63 |
|  | Opakowania z aluminium | 0,47 |
|  | Odpady mineralne | 13,25 |
|  | Drobna frakcja popiołowa | 40,28 |
|  | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 |
|  | Odpady budowlane | 40,00 |
|  | Odpady niebezpieczne | 2,00 |
| Razem | 223,59 |

Źródło: na podstawie KPGO

W oparciu o powyższe wskaźniki dokonano bilansu odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie. Dla wyliczenia hipotetycznej ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2002 r. przyjęto liczbę mieszkańców gminy na koniec 2002 r. tj. 3246 osób. Na podstawie danych zawartych w KPGO oszacowano, że ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2002 roku w gminie Miasteczko Krajeńskie wyniosła 725,8 Mg, co daje jednostkowy wskaźnik emisji odpadów komunalnych 223,6 kg/M/rok.

Bilans odpadów komunalnych w poszczególnych grupach, wytwarzanych w 2002 r. roku na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 2. Bilans odpadów komunalnych w gminie Miasteczko Krajeńskie

| Lp. | Strumienie odpadów komunalnych | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie w 2002 r. (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
|  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 71,7 |
|  | Odpady zielone | 13,5 |
|  | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 34,5 |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 50,1 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 5,6 |
|  | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 68,3 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 22,0 |
|  | Tekstylia | 15,1 |
|  | Szkło (nieopakowaniowe) | 3,2 |
|  | Opakowania ze szkła | 61,3 |
|  | Metale | 14,8 |
|  | Opakowania z blachy stalowej | 5,3 |
|  | Opakowania z aluminium | 1,5 |
|  | Odpady mineralne | 43,0 |
|  | Drobna frakcja popiołowa | 130,7 |
|  | Odpady wielkogabarytowe | 48,7 |
|  | Odpady budowlane | 130,0 |
|  | Odpady niebezpieczne | 6,5 |
| Razem | 725,8 |

Źródło: oszacowano na podstawie KPGO

Wg danych firmy ALTVATER, która zajmuje się zbiórką odpadów komunalnych z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie, w 2004 roku z terenu tutejszej gminy wywieziono 345 Mg stałych odpadów komunalnych, co stanowiło 0,8 % ilości zebranych odpadów komunalnych w powiecie pilskim. Teren gminy zamieszkuje 3246 mieszkańców (100 % na terenach wiejskich). Tak więc średni wskaźnik emisji odpadów odpadów komunalnych w gminie wynosi 106 kg/M/rok. W Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pilskiego podano, że 80 % mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie objętych jest zorganizowaną zbiórką odpadów.

Oszacowano na podstawie wskaźników zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, że ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2002 roku wynosi 725,8 Mg, co daje jednostkowy wskaźnik 223,6 kg/M/rok. Biorąc pod uwagę ilość zebranych i wytworzonych odpadów komunalnych z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie określono, że ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką kształtuje się na poziomie 47,5 %.

Odpady komunalne z gospodarstw domowych

Dla celów oszacowania ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych przyjęto założenia za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, który przyjmuje, że wskaźnik nagromadzenia odpadów dla terenów miejskich wynosi 224 kg/M/rok, natomiast dla terenów wiejskich wynosi 116 kg/M/rok. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych z terenu gminy w 2002 roku oszacowano na 376 Mg.

Tabela 3 przedstawia skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Tabela 3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

| Lp. | Frakcja | Ilość odpadów Mg/rok | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tereny wiejskie |
| 1. | odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 49 | 13 |
| 2. | odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 4 | 1 |
| 3. | inne odpady organiczne | 8 | 2 |
| 4. | papier i tektura | 49 | 13 |
| 5. | tworzywa sztuczne | 49 | 13 |
| 6. | materiały tekstylne | 11 | 3 |
| 7. | szkło | 30 | 8 |
| 8. | metale | 15 | 4 |
| 9. | odpady mineralne | 38 | 10 |
| 10 | frakcja drobna (poniżej 10mm) | 123 | 33 |
|  | Razem | 376 | 100 |

Źródło: oszacowano na podstawie PPGO

Odpady z obiektów infrastruktury

Obiekty infrastruktury są to obiekty handlowe, usługowe, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej. Do oszacowania ilości powstających tego typu odpadów przyjęto za Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu pilskiego (PPGO) wskaźniki nagromadzenia tych odpadów na poziomie 90 kg/mieszkańca/rok dla miast i 45 kg/mieszkańca/rok dla terenów wiejskich. Ilość wytworzonych odpadów w 2002 roku kształtuje się na poziomie 146 Mg/rok. Tabela 4 przedstawia skład morfologiczny odpadów z infrastruktury.

Tabela 4. Skład morfologiczny odpadów z infrastruktury.

| Strumień odpadu | Mg/rok | % |
| --- | --- | --- |
| Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 14,6 | 10 |
| Papier i tektura | 43,8 | 30 |
| Tworzywa sztuczne | 43,8 | 30 |
| Materiały tekstylne | 4,38 | 3 |
| Szkło | 14,6 | 10 |
| Metale | 7,3 | 5 |
| Odpady mineralne | 7,3 | 5 |
| Frakcja drobna (< 10 mm) | 10,22 | 7 |
| Łącznie | 146 | 100 |

Źródło: oszacowanie na podstawie PPGO

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary nie pozwalające na ich umieszczanie w standardowych pojemnikach wymagają odrębnego traktowania. W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost ilości tego typu odpadów związany ze wzrostem konsumpcji i wymianą starego sprzętu domowego na nowoczesny. Większość odpadów wielkogabarytowych stanowią: stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, opakowania przestrzenne.

Wielkość wytworzonego strumienia odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy w 2002 roku wyniosła 48,7 Mg.

Tabela 5 przedstawia przeciętny skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych.

Tabela 5. Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych.

| Składnik | Mg/rok | % |
| --- | --- | --- |
| Drewno | 29,2 | 60% |
| Metale | 14,6 | 30% |
| Inne (balastowe, materace, plastik itp.) | 4,9 | 10% |
|  | 48,7 | 100% |

Źródło: oszacowanie na podstawie PPGO

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Istotnym elementem planów gospodarki odpadami jest zbiórka i utylizacja/unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Do tych odpadów należą: aerozole, akumulatory, baterie, farby i lakiery, farmaceutyki, rozpuszczalniki, świetlówki, zużyte oleje oraz inne substancje chemiczne takie jak np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne. Szacuje się, że na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie powstało w 2002 roku ok. 6,5 Mg odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych. Wartość ta została obliczona na podstawie wskaźnika (2kg/M/rok) z krajowego planu gospodarki odpadami. Tabela 6 przedstawia udział poszczególnych składników odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.

Tabela 6. Udział poszczególnych frakcji odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.

| Frakcja | Mg/rok | % |
| --- | --- | --- |
| Aerozole | 0,26 | 4% |
| Akumulatory | 1,69 | 26% |
| Baterie | 0,39 | 6% |
| Farby i lakiery | 1,63 | 25% |
| Farmaceutyki | 0,39 | 6% |
| Rozpuszczalniki | 1,17 | 18% |
| Świetlówki | 0,06 | 1% |
| Zużyte oleje | 0,13 | 2% |
| Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) | 0,78 | 12% |
| Łącznie | 6,50 | 100% |

Źródło: oszacowanie na podstawie PPGO

Na terenie gminy nie prowadzi się w sposób systemowy zbiórki wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. Nie wydziela się odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Odpady niebezpieczne wytwarzane w wyniku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powinny być przekazywane do unieszkodliwienia przez wytwórców odpadów. Ustawa o odpadach nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek sporządzania i przekazania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

Odpady budowlane

Pod pojęciem „odpady budowlane” należy rozumieć odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost ilości odpadów budowlanych, które w większości kierowane są na składowiska odpadów. Oszacowana na podstawie danych zawartych w PPGO ilość wytworzonych odpadów w 2002 roku wynosi ok. 130 Mg. Tabela 7 przedstawia ilości poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład odpadów budowlanych i poremontowych.

Tabela 7. Ilości poszczególnych frakcji wchodzących w skład odpadów budowlanych i poremontowych.

| Frakcja | Mg/rok | % |
| --- | --- | --- |
| Cegła | 52 | 40% |
| Beton | 26 | 20% |
| Tworzywa sztuczne | 1,3 | 1% |
| Bitumiczna powierzchnia dróg | 10,4 | 8% |
| Drewno | 9,1 | 7% |
| Metale | 6,5 | 5% |
| Piasek | 18,2 | 14% |
| Inne | 6,5 | 5% |
| Łącznie | 130 | 100% |

Źródło: oszacowanie na podstawie PPGO

Odpady z ogrodów i parków, z czyszczenia ulic i placów

Za KPGO przyjęto założenie, iż jednostkowy wskaźnik powstawania odpadów z ogrodów i parków (80% odpadów organicznych, 20 % odpadów mineralnych) kształtuje się na poziomie około 10 kg/M dla miast i około 5 kg/M dla terenów wiejskich. Na tej podstawie oszacowano, że w 2002 roku powstało w gminie Miasteczko Krajeńskie w przybliżeniu 16 Mg tego rodzaju odpadów.

Dla odpadów powstałych przy czyszczeniu ulic i placów (100 % odpadów mineralnych) przyjęto wskaźnik 13 kg/M/rok. Wynika z tego, iż w 2002 roku wytworzono w gminie około 42 Mg tych odpadów.

#### Bilans odpadów komunalnych

Wytworzone odpady komunalne podzielono dodatkowo za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami na 18 strumieni odpadów. Tabela 8 przedstawia szacunkową masę poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w gminie i ich procentowy udział.

Tabela 8. Szacunkowa masa i udział poszczególnych strumieni odpadów wytworzonych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2002 roku

| Strumień odpadu | Wytworzenie [Mg/rok] | Udział [%] |
| --- | --- | --- |
|  | tereny wiejskie |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 71,7 | 9,9 |
| Odpady zielone | 13,5 | 1,9 |
| Papier i tektura (niopakowaniowe) | 34,5 | 4,8 |
| Opakowania z papieru i tektury | 50,1 | 6,9 |
| Opakowania wielomateriałowe | 5,6 | 0,8 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 68,3 | 9,4 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22,0 | 3,0 |
| Tekstylia | 15,1 | 2,1 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 3,2 | 0,5 |
| Opakowania ze szkła | 61,3 | 8,4 |
| Metale | 14,8 | 2,0 |
| Opakowania z blachy stalowej | 5,3 | 0,7 |
| Opakowania z aluminium | 1,5 | 0,2 |
| Odpady mineralne | 43,0 | 5,9 |
| Drobna frakcja popiołowa | 130,7 | 18,0 |
| Odpady wielkogabarytowe | 48,7 | 6,7 |
| Odpady budowlane | 130 | 17,9 |
| Odpady niebezpieczne | 6,5 | 0,9 |
| Łącznie | 725,8 | 100,0% |

Źródło: oszacowano na podstawie PPGO

#### Gospodarka odpadami komunalnymi

Charakterystyka przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

Tabela 9 przedstawia wykaz firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie

Tabela 9. Firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy                               Miasteczko Krajeńskie

| Nazwa przedsiębiorstwa | Adres | Telefon |
| --- | --- | --- |
| ALTVATER PIŁA | 64-920 Piła, ul. Łączna 4A | (067) 212 43 52 |

Źródło: ankietyzacja gmin.

Selektywna zbiórka odpadów

Zbiórka odpadów surowcowych prowadzona jest w systemie pojemnikowym – w wydzielonych miejscach rozstawione są tzw. „gniazda”. Na terenie gminy rozstawionych jest 12 gniazd, najczęściej po 2 pojemniki w gnieździe tzn.: na szkło i tworzywa sztuczne. W kilku miejscach gniazda są wyposażone w trzy pojemniki: na szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę. W wyniku selektywnej zbiórki odpadów w 2002 roku zebrano ich ok. 16 Mg, z czego ok. 0,02 Mg to papier, 12,99 Mg – szkło, 0,92 Mg – metale, a 2,15 Mg tworzywa sztuczne. Tabela 10 przedstawia ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2002 roku.

Tabela 10. Ilość odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2002 roku.

| Papier | Szkło | Tworzywa sztuczne | Metale | Selektywna zbiórka razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 12,99 | 2,15 | 0,92 | 16 |

Źródło: PPGO

Sortowanie odpadów

W mieści Piła działa ręczno-mechaniczna sortownia. W skład sortowni wchodzi jedna linia sortownicza, w tym jedna z prasą hydrauliczną. Właścicielem obiektu jest firma ALTVATER Piła. Sortowania przeznaczona jest do odbioru surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki z trójpojemnikowych zestawów na: szkło, tworzywa, makulaturę. Firma ALTVATER Piła jest jedyną firmą, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie, w związku z tym odpady z tzw. „gniazd” z terenu gminy trafiają do sortowni w Pile.

Na terenie gminy funkcjonuje jeden punkt skupu surowców wtórnych, w którym skupowane są makulatura i złom.

Kompostowanie

Na terenie gminy nie funkcjonują kompostownie, w wyniku czego odpady organiczne wykorzystywane są jedynie przez mieszkańców we własnym zakresie.

Rysunek 2. Gmina  Miasteczko Krajeńskie - obszar specjalnej ochrony ptaków

Natura 2000

### Prognozy do roku 2015

Prognozy dotyczące emisji odpadów w powiecie pilskim zostały opracowane do 2015 roku. Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w skali gminy wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego. Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano w oparciu o wskaźniki KPGO. Tabela 11 przedstawia procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów w okresach czteroletnich; przedstawia prognozowaną ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Miasteczko Krajeńskie do roku 2015 (Mg/rok). Natomiast Tabela 13 zawiera prognozę odpadów ulegających biodegradacji.

Tabela 11. Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2007, 2011 i 2015 w gminie Miasteczko Krajeńskie

| Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów w latach: |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2011 | 2015 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 6 | 4 | 0 |
| Odpady zielone | 8 | 8 | 4 |
| Papier i tektura (niopakowaniowe) | 8 | 4 | 0 |
| Opakowania z papieru i tektury | 8 | 4 | 0 |
| Opakowania wielomateriałowe | 8 | 4 | 0 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 4 | 0 | -8 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 4 | 0 | -8 |
| Tekstylia | 8 | 4 | 4 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 8 | 8 | 4 |
| Opakowania ze szkła | 8 | 8 | 4 |
| Metale | 4 | 0 | 0 |
| Opakowania z blachy stalowej | 4 | 0 | 0 |
| Opakowania z aluminium | 4 | 0 | 0 |
| Odpady mineralne | 0 | 4 | 4 |
| Drobna frakcja popiołowa | -8 | -12 | -12 |
| Odpady wielkogabarytowe | 23,68 | 0 | 0 |
| Odpady budowlane | 33,8 | 23,68 | 26,32 |
| Odpady niebezpieczne | 33,8 | 0 | 0 |

Źródło: oszacowanie na podstawie PPGO

Tabela 12.	Prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Miasteczko Krajeńskie do roku 2015 (Mg/rok)

| Nazwa strumienia | Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Miasteczko Krajeńskie od 2004 – 2015 roku |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2007 | 2011 | 2015 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 71,7 | 76,0 | 79,0 | 79,0 |
| Odpady zielone | 13,5 | 14,5 | 15,7 | 16,4 |
| Papier i tektura (niopakowaniowe) | 34,5 | 37,3 | 38,8 | 38,8 |
| Opakowania z papieru i tektury | 50,1 | 54,1 | 56,3 | 56,3 |
| Opakowania wielomateriałowe | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,3 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 68,3 | 71,0 | 71,0 | 65,3 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22,0 | 22,9 | 22,9 | 21,1 |
| Tekstylia | 15,1 | 16,3 | 17,0 | 17,6 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,9 |
| Opakowania ze szkła | 61,3 | 66,2 | 71,5 | 74,4 |
| Metale | 14,8 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Opakowania z blachy stalowej | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Opakowania z aluminium | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Odpady mineralne | 43,0 | 43,0 | 44,7 | 46,5 |
| Drobna frakcja popiołowa | 130,7 | 120,2 | 105,9 | 93,2 |
| Odpady wielkogabarytowe | 48,7 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| Odpady budowlane | 130,0 | 173,9 | 215,0 | 217,6 |
| Odpady niebezpieczne | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| RAZEM | 725,8 | 796,4 | 839,2 | 881,8 |

Źródło: oszacowano na podstawie wskaźników z PPGO

Tabela 13. Prognoza ilości odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok]

| Frakcja | 2002 | 2007 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 71,7 | 76,0 | 79,0 | 79,0 |
| Odpady zielone | 13,5 | 14,5 | 15,7 | 16,4 |
| Papier i tektura (niopakowaniowe) | 34,5 | 37,3 | 38,8 | 38,8 |
| Opakowania z papieru i tektury | 50,1 | 54,1 | 56,3 | 56,3 |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji | 169,8 | 181,9 | 189,8 | 190,5 |
| Obowiązkowy recykling odpadów papierowych | - | 26,0 | 28,1 | 28,1 |
| Pozostałe odpady ulegające biodegradacji | - | 155,9 | 161,7 | 162,4 |
| Dopuszczalne składowanie | - | 129,1 | 115,8 | 116,2 |
| Dodatkowy konieczny recykling | - | 26,8 | 45,9 | 46,2 |

Źródło: oszacowano według PPGO

    - Cele, kierunki i działania

      - Cel długookresowy do roku 2015

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

a także wprowadzenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany powyżej cel ekologiczny do 2015 roku został przeniesiony z Powiatowego Planu gospodarki odpadami. Powyższy cel jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych). Cel ten zgodny jest również z celami krótkoterminowymi i długookresowymi postawionym w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego odnoszącymi się do podniesienia świadomości społecznej społeczeństwa, podniesienia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji czy też wdrażaniem nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów.

Cele krótkoterminowe do roku 2007:

- Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów 90 % mieszkańców gminy.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 71% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 84% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 48% recyklingu,

- opakowania ze szkła: 40% recyklingu,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 25% recyklingu,

- opakowania metalowe: 40% recyklingu,

- opakowania wielomateriałowe: 25% recyklingu,

- odpady wielkogabarytowe: 32% zebranych selektywnie

- odpady budowlane: 25% zebranych selektywnie

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 27% zebranych selektywnie.

Cele średniookresowe na lata 2008 – 2015:

- Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 61% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2015 na składowiska nie więcej niż 46% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2015 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 55% recyklingu,

- opakowania ze szkła: 50% recyklingu,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 35% recyklingu,

- opakowania metalowe: 50% recyklingu,

- opakowania wielomateriałowe: 35% recyklingu,

- odpady wielkogabarytowe: 55% zebranych selektywnie,

- odpady budowlane: 45% zebranych selektywnie,

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 55% zebranych selektywnie.

      - Kierunki

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym.

- Redukcja w odpadach przekazywanych na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zawartości składników ulegających biodegradacji.

- Wdrażanie systemu eliminacji odpadów niebezpiecznych wielkogabarytowych i budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych, ich zbieranie i unieszkodliwianie.

- Bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk.

- Edukacja ekologiczna.

3.1.3.3. Działania

Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi

Założenia

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy Miasteczko Krajeńskie kierowano się następującymi przesłankami:

- Docelowym rozwiązaniem powinno być skupienie gminy wokół planowanego ZZO Piła.

- Założono, że z odpady wysegregowane będą kierowane na linię sortowniczą do firmy ALTVATER PIŁA w Pile lub przekazywane do firm zagospodarowujących wysegregowane odpady.

- Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady (tzw. odpady komunalne niesegregowane) oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach.

- Na terenach wiejskich z zabudową jednorodzinną preferowane będzie kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie.

- Zarówno system zbierania opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi, wynikających z:

- Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z  2001 r.  Nr 63, poz. 638).

- Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z  2001 r. Nr 63, poz. 639).

Bilans odpadów

W niniejszym Planie założono poziomy odzysku odpadów zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.

Tabela 11 w rozdziale 3.1.2. przedstawia kalkulację dotyczącą planowanego recyklingu odpadów ulegających biodegradacji. Jako odpady ulegające biodegradacji traktowane są:

1.	Odpady zielone.

2.	Odpady z opakowań papierowych.

3.	Papier nieopakowaniowy.

4.	Domowe odpady organiczne.

Oszacowano, że w roku 1995 (do którego odnosi się ilość możliwych do składowania w poszczególnych latach odpadów ulegających biodegradacji) w powiecie pilskim wytworzono 14 900 Mg odpadów ulegających biodegradacji, z czego ok. 2,4% przypada na gminę Miasteczko Krajeńskie (na podstawie szacunków).

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce gospodarki odpadami.

W celu zachęty mieszkańców do redukowania ilości produkowanych odpadów stosować należy następujące działania:

- Edukacja społeczna:

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjach i wyższych,

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),

- za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp.

Działania powinny mieć charakter informacyjno – edukacyjny. Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) należy informować np. o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbierania selektywnego odpadów, terminów odbioru, oznakowań umieszczanych na opakowaniach.

W ramach prowadzonej edukacji należy np. zachęcać mieszkańców do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach ulegających biodegradacji, rezygnacji z przedmiotów jednorazowego użytku, wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów) itp.

2.	Kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

###### Zbieranie i transport odpadów

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych. Stosowanie zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

Zbieranie selektywne odpadów odbywać się może zgodnie z niżej podanymi systemami:

- Zbieranie selektywne "u źródła":

- Kontenery ustawione w sąsiedztwie (tzw. „gniazda”)

Obecnie funkcjonujący system selektywnej zbiórki (oparty o tzw. gniazda) może zostać rozszerzony o kontenery na inne surowce wtórne (makulatura, metale) albo np. można pojemnik na tworzywa sztuczne przekwalifikować na pojemnik na surowce wtórne (mogłyby trafiać do tego pojemnika dodatkowo makulatura i metale). Czyli system zbiórki mógłby być oparty o dwa pojemniki: na szkło i na surowce wtórne wraz z odpadami niebezpiecznymi.

Optymalna ilość obsługiwanych mieszkańców to między 200 a 500 mieszkańców na jedno gniazdo, czyli na terenie gminy powinno funkcjonować od 7 do 17 gniazd.

Proponuje się również wdrożenie systemu selektywnej zbiórki „u źródła” dla obszarów wiejskich np. system workowy podobnie jak system „gniazd”, tzn. worek na szkło i worek na surowce wtórne.

Zebrane selektywnie odpady kierowany by były do ZZO Piła do doczyszczenia.

Nie proponuje się wdrożenia systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji.

Do zbierania odpadów wielkogabarytowych stosowane będą następujące systemy:

- Okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”.

- Dostarczanie odpadów do zakładu zagospodarowania odpadów lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem.

- Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbierania sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbierania odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

- System wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za nowy egzemplarz.

Zbieraniem i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

- Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe.

- Specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu zagospodarowania odpadów lub na składowisko.

Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

  - Zbieranie w punktach zbiorczych: odpady donoszone są przez mieszkańców do punktów zbiorczych (centrum recyklingu, Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – GPZON). Ich ilość uzależniona będzie od potrzeb. W każdym przypadku będzie to indywidualna decyzja miejscowych władz, poprzedzona analizą warunków lokalnych. Dla celów bilansowych w niniejszym planie przyjęto budowę w latach 2005 – 2015 jednego GPZON.

  - Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku).

  - Zbieranie poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.

Podstawową metodą pozyskiwania odpadów tekstylnych jest zbieranie do specjalnych pojemników. Prowadzona jest ona z reguły odrębnie od systemów selektywnego zbierania odpadów organizowanych przez gminy lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Kolejnym źródłem pozyskania odpadów tekstylnych jest skup pozostałości ze sklepów z używaną odzieżą.

###### Strategie i instrumenty służące promowaniu zbierania selektywnego

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów obejmujące sposób zbierania, typy pojemników oraz częstotliwość ich wystawiania do zbierania (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

- Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbieraniem odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie.

- Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

Odzysk i zagospodarowanie

W przypadku odpadów organicznych do ich zagospodarowania zalecane są:

- kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie.

Realizacja zadań w zakresie odzysku i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w pierwszym okresie, czyli w latach 2005 – 2015 polegać będzie przede wszystkim na kontynuacji popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. Zakłada się, że odpady ulegające biodegradacji powstałe na terenach wiejskich zostaną wykorzystane w całości.

Pozyskane odpady tekstylne będą po doczyszczeniu w wyspecjalizowanych zakładach kierowane do sprzedaży (odzież mało zużyta) lub przerabiane na czyściwo, wykorzystywane (po rozwłóknieniu) do produkcji np. wyrobów włókienniczych, mas papierniczych, tektury, papy.

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych rozwożone będą z miejsc zbierania i tymczasowego magazynowania do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwieniem.

W roku 2007 należy zapewnić możliwość zbierania i unieszkodliwienia ok. 2,3 Mg odpadów niebezpiecznych, a w roku 2015 ok. 4,8 Mg.

Aktualnie w Polsce istnieje wystarczająca ilość zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii. W związku z tym proponuje się, aby do czasu uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwienia w/w odpadów, składować je selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Na terenie gminy, a także powiatu nie funkcjonuje obecnie, żadne składowisko, na którym można by magazynować odpady niebezpieczne.

Zebrane odpady wielkogabarytowe mogą być demontowane na stanowisku powstałym do 2015 roku na terenie składowiska w Kłodzie.

Wydzielone surowce wtórne (głównie metale) będą sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory małogabarytowe, kondensatory, instalacje zawierające oleje i freony) będą kierowane do unieszkodliwiania. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, w Polsce planowane jest uruchomienie linii do przerobu urządzeń chłodniczych oraz linii do przerobu urządzeń elektronicznych.

W roku 2007 demontażowi podlegać powinno ok. 19,3 Mg odpadów wielkogabarytowych, w 2015 r. ok. 33,1 Mg.

Odzyskiem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych zajmować się będą specjalne zakłady. Zakłady te wyposażone będą w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne itp.) i doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych. Nominalna zdolność przerobowa zakładów powinna zapewniać zagospodarowanie w roku 2007 ok. 43,5 Mg odpadów budowlanych, a w 2015 roku ok. 97,9 Mg. Otrzymany materiał może być wykorzystany do celów budowlanych, drogownictwa oraz do rekultywacji składowisk.

Pozyskane selektywnie odpady kierowane będą na linie do segregacji będące elementem systemu utylizacji odpadów komunalnych (linia sortownicza firmy ALTVATER Piła lub inne firmy zagospodarowujące odpady z selektywnej zbiórki). Z doświadczeń zagranicznych wynika, że systemy sortowania wielofrakcyjnej mieszaniny, jaką stanowią odpady komunalne, w których zastosowano wyłącznie urządzenia mechaniczne nie zdają w pełni egzaminu. Są one kosztowne, a uzyskane efekty rozdziału nie są zadawalające. Przez połączenie segregacji ręcznej z mechaniczną uzyskuje się lepsze efekty odzysku surowców wtórnych. System taki funkcjonuje już w Pile.

Instalowane urządzenia powinny zapewnić w roku 2007 uzyskanie ok. 62,5 Mg surowców wtórnych, w tym:

- tworzyw sztucznych		5,7 Mg

- papieru i tektury		          26,0 Mg

- szkła 			          26,5 Mg

- metali 				2,8 Mg

- opakowań wielomateriałowych	1,5 Mg.

Natomiast do roku 2015 powinien nastąpić wzrost mocy przerobowych do ok. 81,3 Mg odzyskanych odpadów.

Składowanie odpadów i potrzeby w tym zakresie

Niezbędna pojemność składowania

Prowadzenie zbierania surowców wtórnych oraz ewentualne energetyczne wykorzystanie odpadów spowoduje zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku.

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, w gospodarce odpadami należy dążyć do redukcji ilości małych nieefektywnych składowisk lokalnych i zapewnienia funkcjonowania składowisk ponadgminnych. Będzie to możliwe poprzez:

- Wyczerpywanie pojemności istniejących składowisk.

- Zamykanie składowisk niewłaściwie zlokalizowanych i/lub zbudowanych.

- Zamykanie składowisk nieefektywnych ekonomicznie.

Modernizacja składowisk

Do podstawowych elementów technicznych, w jakie powinny być wyposażone nowoczesne składowiska należy zaliczyć (rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów):

- waga,

- sprzęt do wyrównywania i zagęszczania odpadów (spycharka, kompaktor, ładowarka),

- bariera uszczelniająca podłoże i ściany boczne składowiska,

- instalacja do przechwytywania wód opadowych infiltrujących przez warstwę odpadów (odcieki),

- zbiornik na odcieki,

- ujęcie i ewentualne zagospodarowanie gazu powstającego w wyniku procesów rozkładu odpadów,

- zaplecze techniczno-socjalne,

- brodzik,

- system wyłapujący odpady wynoszone przez wiatr,

- sieć piezometrów,

- pas zieleni otaczający składowisko.

Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Na obszarze gminy obserwuje się powstawanie tzw. nielegalnych wysypisk. Powstają one często tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników na odpady. Innym powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców.

Nielegalne wysypiska mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że mogą się na nich znajdować niebezpieczne odpady budowlane (np. płyty azbestowe, resztki farb i lakierów, oleje), odpady z rzemiosła (np. oleje) i opakowania po pestycydach. Istotne jest, aby nie dopuszczać do powstawania nowych miejsc nielegalnego składowania odpadów.

„Dzikie wysypiska” są na bieżąco inwentaryzowane i likwidowane.

Monitoring składowisk

Monitoring składowisk należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitorowania składowisk odpadów. Składowisko odpadów musi być monitorowane w czasie eksploatacji (od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego do momentu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów) oraz przez 30 lat od uzyskania decyzji o jego zamknięciu.

Gmina Miasteczko nie posiada własnego składowiska, wszystkie odpady kierowane są na składowiska, poza teren gminy.

  - Odpady z komunalnych oczyszczalni ścieków

3.2.1.Stan aktualny

Na terenie gminy funkcjonuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Brzostowie. Wydajność oczyszczalni wynosi 63 m3/d. Z oczyszczalni korzysta ok. 5 % mieszkańców gminy. Wg rejestru osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Brzostowie rocznie powstaje ok. 3 Mg s.m. osadów ściekowych (kod 19 08 09).

3.2.2. Prognozy do roku 2015

Tabela 14 podaje prognozowane ilości osadów ściekowych powstających na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie.

Tabela 14 Prognozowane ilości osadów ściekowych powstających na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie  w latach 2004-2011.

| Rok | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognoza masy [Mg] | 3 | 4 | 36 | 55 |

Źródło: Opracowanie własne

Szacuje się, że w najbliższych latach będą prowadzone inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, a przez to zwiększy się produkcja osadów ściekowych. Szacuje się, że do 2015 roku ilość osadów ściekowych wzrośnie do ok. 55 Mg s.m./rok.

3.2.3. Cele, kierunki działania

3.2.3.1. Cel ekologiczny

W gospodarce osadowej przyjmuje się następujące cele:

1.	Zmniejszenie stopnia składowania osadów ściekowych na składowisku.

2.	Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych.

3.2.3.2. Kierunki

Dla gminy przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi, w zależności od składu chemicznego osadów:

- kompostowanie wraz z innymi odpadami organicznymi; powstały kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni gminnej, konfekcjonowany i sprzedawany lub wykorzystywany do rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych,

- wykorzystanie osadów ściekowych o odpowiednich parametrach w celach nawozowych i w rekultywacji,

- wykorzystanie odpowiednio spreparowanych komunalnych osadów ściekowych do okresowego przesypywania odpadów na składowisku,

- w ostateczności deponowanie osadów na składowiskach odpadów komunalnych.

Sposoby postępowania z wytworzonymi osadami, zależne będą od ich składu i uwarunkowań lokalnych. Zalecane kierunki wykorzystania osadów z terenu gminy to przetwarzanie osadów ściekowych na kompost oraz wykorzystanie osadów ściekowych do niwelacji i rekultywacji na cele nierolnicze.

3.2.3.3. Działania

Aby istniała możliwość wykorzystania osadów ściekowych, konieczna jest budowa np. kompostowni, gdzie osad mógłby być poddany recyklingowi organicznemu, bądź skierowanie strumienia osadów ściekowych poza teren gminy.

# ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

4.1. Wstęp

Stosownie do krajowego planu gospodarki odpadami, w odniesieniu do sektora gospodarczego na podstawie analizy gospodarki odpadami w latach 2003-2014 planuje się:

- dwukrotne zwiększenie odzyskiwanych i ponownie stosowanych w produkcji odpadów przemysłowych w porównaniu do 1990 roku, kiedy odzyskano 77,1 mln Mg,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych i przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie skutecznej kontroli (w tym monitoringu) gospodarowania odpadami.

Osiągnięcie tych celów będzie wymagało nowych inwestycji, a także działań pozainwestycyjnych - prawnych i organizacyjnych.

W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych Plan przewiduje zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych; zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji; usunięcie wyrobów zawierających azbest i złożenie ich na wyznaczonych składowiskach. Zamierza się zastosować segregację odpadów medycznych, aby zmniejszyć ilość powstawania odpadów wymagających unieszkodliwienia przez termiczne przekształcenie. Do 2010 r. nastąpi całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska.

Planuje się wybudowanie:

- ogólnokrajowego składowiska odpadów niebezpiecznych,

- 40 składowisk na odpady azbestowe,

- modernizację lub stworzenie nowych instalacji do termicznego przekształcania różnych odpadów niebezpiecznych,

- stację do dekontaminacji transformatorów zawierających PCB (polichlorowane bifenyle, które mają być całkowicie wyeliminowane w kraju),

Zadaniem wymagającym znacznego wysiłku organizacyjnego będzie:

- stworzenie 2492 gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych,

- 43 stacji przeładunkowych.

Przewiduje się nakłady:

- na przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2003-2014 przeznaczy się 11 788,9 mln zł, w tym w sektorze komunalnym - 8 777 mln zł, a gospodarczym - 2 014,4 mln zł,

- na zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych przeznaczy się 997,4 mln zł.

Nakłady na przedsięwzięcia pozainwestycyjne w tym okresie wyniosą 2 129,3 mln zł.

Wg danych WIOŚ w roku 2002 ankietowani producenci odpadów z terenu powiatu pilskiego wytworzyli 87.105,8 Mg odpadów przemysłowych, odzyskowi poddano 81.767,9 Mg odpadów (93,7%), unieszkodliwiono 3.450,30 Mg (4%) z tego 2.687,6 Mg przez składowanie (3%), na terenie zakładów magazynowano 1.955,1 Mg. Ilość odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych jest większa od ilości odpadów wytworzonych ze względu na to, że część odpadów nagromadzonych w latach poprzednich zagospodarowano dopiero w roku 2002.

W związku z tym, że gmina ma charakter rolniczy tylko nieznaczna część tych odpadów przypada na gminę Miasteczko Krajeńskie.

### 4.1.1. Prognozy do roku 2015

Szacunki ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego w okresie do 2015 roku w sytuacji bardzo zgrubnych prognoz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, nie poddają się prostym przewidywaniom. Trudno jest oszacować ilości i sposoby zagospodarowania tego rodzaju odpadów.

4.1.2.  Cele, kierunki i działania

Zgodnie z zapisami Polityki Ekologicznej Państwa, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych gospodarczo odpadów przemysłowych w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku.

4.1.2.1. Cel ekologiczny

Ograniczanie wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania

4.1.2.2. Kierunki i działania

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków i działań, głównie przez przedsiębiorstwa i organa wojewody:

1.	Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.

2. 	Zintensyfikowanie kontroli zakładów – wymuszenie składania sprawozdań dot. jakości i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania.

4.2. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

4.2.1 Odpady z jednostek służby zdrowia

Inwentaryzacja miejsc powstawania odpadów medycznych

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na terenie 
Miasteczka Krajeńskiego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz podczas prowadzania badań. Odpady te stanowią głównie zużyte środki opatrunkowe, przeterminowane leki, zużyte strzykawki, itp. Odpady te przekazywane są podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie Starosty Pilskiego i wywożone poza teren gminy do unieszkodliwienia w procesach termicznego przekształcenia odpadów. Tego typu instalacje znajdują się np. w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

Bilans odpadów, powstających w placówkach medycznych

Ilość odpadów medycznych, powstających w gabinetach lekarskich, można jedynie oszacować. Na podstawie wskaźników powstawania odpadów w tych gabinetach uzyskuje się ilość odpadów specyficznych, wynoszącą ok. 0,1 Mg/ rocznie.

Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem i leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych

i doświadczeń na zwierzętach. W katalogu odpadów zostały one zakwalifikowane do grupy 18 02.

Wśród odpadów, powstających w placówkach weterynaryjnych można, podobnie jak w przypadku odpadów medycznych, wyróżnić odpady o charakterze komunalnym, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, odpady infekcyjne i specjalne, należące do niebezpiecznych i w tym kontekście wymagające stosownego postępowania z nimi.

Określenie wielkości produkcji tych odpadów oraz ich składu morfologicznego jest trudne, ponieważ w województwie wielkopolskim brakuje bazy danych, z której takie informacje można by zaczerpnąć.

Odwołując się do treści Krajowego Planu Gospodarki, skład morfologiczny odpadów weterynaryjnych jest następujący:

- tkanka zwierzęca	- 39 %

- sprzęt jednorazowy	- 17 %

- środki opatrunkowe	- 21 %

- opatrunki gipsowe	- 3 %.

Odpady o charakterze komunalnym odbierane są przez firmy wywozowe świadczące w danym regionie usługi odbioru odpadów od mieszkańców i dlatego też ich ilość została uwzględniona w produkcji odpadów komunalnych.

Odpadowe tkanki zwierzęce można poddawać procesom grzebania w dołach o minimalnym nadkładzie ziemi 1,5 m, uprzednio zalane lub posypane środkiem dezynfekcyjnym. W przypadkach indywidualnych rozwiązanie takie jest możliwe do zrealizowania. Generalnie jednak tkanka zwierzęca powinna być unieszkodliwiana metodami termicznymi.

#### 4.2.1.1. Prognozy do roku 2015

Szacuje się, że ilości wytwarzanych odpadów medycznych oraz weterynaryjnych będą się utrzymywały jak obecnie.

#### 4.2.1.2. Cel, kierunki i działania

Cele szczegółowe na lata 2005 – 2015:

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

Dla osiągnięcia założonego celu, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Zaprzestanie unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacjach nie spełniających wymagań ochrony środowiska.

## Działania

W ostatnim okresie Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego na produkcję mączek i zakazała ich użytkowania w żywieniu zwierząt. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami w województwie zbudowany będzie szczelny system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenia z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt.

Potencjał produkcyjny przemysłu przekształcającego odpady wynosi w Polsce 3400 Mg/dobę tj. około 850 tys. Mg surowców rocznie. W związku z tym, że potencjał ten przekracza prawie o 50% zasoby surowcowe netto, należy oczekiwać, że powstające w gminie w/w odpady będą w pełni unieszkodliwione.

Funkcjonujące (w woj. wielkopolskim i województwach ościennych) instalacje przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w pełni pokrywają obecne i przyszłe potrzeby w tym zakresie. Istnieje jednak potrzeba modernizacji ww. instalacji.

Poza technologiami termicznego unieszkodliwiania odpadów z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych opartych o proces spalania i pirolizy, możliwe jest stosowanie również innych metod np. autoklawowych.

Dla pełnego unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wzmocnione będą działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych.

4.2.2. Oleje odpadowe

4.2.2.1. Stan aktualny

Oleje odpadowe, a w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje hydrauliczne stanowią grupę 13.

W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych,

- olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii,

- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe),

- olejów transformatorowych.

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w separatorach.

Oleje odpadowe w większości przypadków poddawane są procesowi magazynowania, a następnie są przekazane do firm zagospodarowujących tego typu odpady.

4.2.2.2. Prognozy do roku 2015

Ilość odpadowych olejów w następnych latach będzie wskazywał na niewielki spadek związany z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże oraz zwiększeniem czasu ich eksploatacji.

4.2.2.3. Cele, kierunki i działania

Cel ekologiczny do 2015 roku

- Zintensyfikowanie zbiórki olejów odpadowych

Kierunki działań:

- Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o GPZON, kolejne warsztaty samochodowe, stacje benzynowe itp.

- Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach

Działania

Zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych. Zorganizowanie zbierania tych odpadów ze źródeł rozproszonych na poziomie gminy w proponowanych do utworzenia Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Przeprowadzenie dla tych działań powinna być kampania reklamowo-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

Właściwe funkcjonowanie istniejących instalacji - w zakresie wymogów ochrony środowiska jak i możliwości odzysku powstających w kraju olejów odpadowych.

4.2.3. Akumulatory i baterie

4.2.3.1. Stan aktualny

Środki transportu, oprócz olejów odpadowych są źródłem akumulatorów wielkogabarytowych. Poza tym powstaje duża ilość akumulatorów małogabarytowych i baterii. Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Ocenia się, że w wyniku nieprawidłowej obsługi 20-30% akumulatorów przedwcześnie zatraca swoje właściwości.

Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne). Organizowane są również okresowe lub stałe zbiórki w wyznaczonych punktach lub na tzw. „zawołanie”.

Jednak z powodu mało efektywnego systemu zbiórki starych akumulatorów duży odsetek trafia na składowiska.

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, których jest w Polsce dostateczna ilość. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak odpowiedniej technologii. Do czasu opracowania technologii odpady te powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

4.2.3.2. Prognozy do roku 2015

Prognoza ilości akumulatorów wiąże się ilością m.in. z ilością używanych samochodów, która w skali kraju wykazuje nieprzerwany wzrost. Szacuje się, że masa odpadowych akumulatorów ołowiowych będzie rosła o ok. 5% rocznie, następnie po 2010 roku nieznacznie zmaleje.

4.2.3.3. Cele, kierunki i działania

Cel ekologiczny do 2015 roku

- Zintensyfikowanie zbiórki akumulatorów i baterii

- 100% odzysk akumulatorów ołowiowych oraz odzysk pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60%

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45%

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30%.

Kierunki działań:

  - Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o szkoły, handel i usługi itp.

  - Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach.

  - Edukacja ekologiczna.

Działania

Odnośnie akumulatorów niklowo-kadmowych wielkogabarytowych, w przypadku braku zbytu na powstający w procesie unieszkodliwiania tlenek kadmu niezbędna będzie modyfikacja linii do odzysku kadmu w aspekcie uzyskiwania kadmu metalicznego, który może być magazynowany bez negatywnego oddziaływania na środowisko.

W celu usprawnienia gospodarki małogabarytowymi akumulatorami i bateriami niezbędne jest zorganizowanie ich zbierania z rozproszonych miejsc powstawania. Obowiązek odzysku z rynku zużytych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowane jest przy zastosowaniu opłaty produktowej.

4.2.4. Odpady zawierające azbest

4.2.4.1. Stan aktualny

Jak dotąd nie wykonano inwentaryzacji odpadów zawierających azbest na terenie gminy. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na zasady i kierunki postępowania z odpadami azbestowymi.

Regulacje odnoszące się do wyrobów azbestowych obejmują wszystkie etapy, tj. począwszy od ich demontażu, poprzez pakowanie, monitoring, przemieszczanie i transport, skończywszy na bezpiecznym składowaniu.

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych.

Odpady te unieszkodliwia się przez ich składowanie. Odpady z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie mogą być składowane na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie lub na składowsku EKO-BUD w Sobótce i w każdej innej jednostce posiadajacej stosowne zezwolenie na składowanie w/w odpadów.

4.2.4.2. Prognozy do roku 2015

Aby oszacować prognozy, co do ilości powstawania tych odpadów konieczne jest wykonanie inwentaryzacji tych odpadów na terenie gminy.

4.2.4.3. Cele, kierunki i działania

Cel ekologiczny do 2015 roku

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych

W najbliższym czasie należy wykonać inwentaryzację oraz opracować harmonogram usuwania azbestu na terenie gminy.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich bezpieczne składowanie. Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą.

4.2.5. Farby i lakiery

4.2.5.1. Stan aktualny

Odpady farb i lakierów powstają zarówno w dużych zakładach, zajmujących się produkcją farb, klejów oraz działalnością poligraficzną, jak również w licznych, rozproszonych zakładach produkcyjnych i usługowych, należących generalnie do wszystkich branż przemysłowych.

Należy zdawać sobie sprawę, że określenie ilość powstających odpadów jest bardzo trudne z uwagi na rozproszony strumień tych odpadów pochodzący w dużej mierze od małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno różnorodność branż, w których powstawać mogą odpady kwalifikowane do grupy 08, jak i ich liczba i rozproszenie znacznie utrudniają przeprowadzenia analizy szacunkowej rzeczywistej masy powstających odpadów, jak i metod dalszego z nimi postępowania.

Według dostępnych danych odpady z grupy są poddawane różnym metodom unieszkodliwiania w 100% całego strumienia tej grupy.

4.2.5.2. Prognozy do roku 2015

Przewiduje się natomiast spadek ich toksyczności. Obserwuje się ponadto następujące tendencje:

- zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych,

- stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych radiacyjnie,

- ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierających rozpuszczalniki organiczne.

4.2.5.3. Cele, kierunki i działania

Cele ekologiczne do 2015 roku

- Zintensyfikowanie zbiórki farb i lakierów.

- Stosowanie mniej toksycznych farb i lakierów.

Kierunki działań:

- Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, handel i usługi itp.

- Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach.

- Zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych.

- Stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych radiacyjnie.

- Ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierających rozpuszczalniki organiczne.

4.2.6. PCB

Polskie ustawodawstwo przez PCB rozumie: polichlorowane trifenyle, monometylotetra-chlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektorizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach, jako ciecze sprężarkowe hydrauliczne.

Źródłem wytwarzania odpadów zwierających PCB są operacje:

- wymiany płynów transformatorowych,

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 roku. Działania w tej dziedzinie podlegają organom wojewody oraz samym właścicielom PCB, czyli przedsiębiorcom.

4.2.6.1. Stan aktualny

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska  (Dz.U. Nr 96,  poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5l (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji ) oraz magazynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie.

Obecnie brak jest pełnego rozeznania o ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB na terenie gminy.

Unieszkodliwianie

W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Odbiór i przekazanie do zniszczenia za granicą kondensatorów z PCB realizowane jest przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie przekazuje kondensatory do termicznego unieszkodliwienia firmie francuskiej TREDI kontrolowanej przez rząd francuski.

- INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie w instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach, zlokalizowanych w:

  - Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku,

  - Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Dekontaminacja urządzeń z PCB (tylko transformatory) realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

4.2.6.2. Prognozy do roku 2015

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje.

4.2.6.3. Cele, kierunki i działania

Cel ekologiczny do 2015

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów i urządzeń zawierających PCB.

Cele krótkoterminowe do 2007 r.:

- Weryfikacja danych z inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB

- Utworzenia bazy danych o urządzeniach zawierających PCB i weryfikacja ich na podstawie danych z kontroli WIOŚ

- Likwidacja urządzeń zawierających PCB

- Kontrola prawidłowego oznakowania urządzeń zawierających PCB oraz monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB

- Kampania edukacyjno-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB.

Cele długoterminowe 2008–2015 r.:

- Monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB,

- Prowadzenie prac likwidacyjnych – zakończenie 2010 r.

Działania

Problem PCB będzie rozwiązywany we współpracy z szczeblem wojewódzkim.

Opracowanie i wdrożenie wojewódzkiego systemu unieszkodliwiania PCB wymaga przede wszystkim następujących rozwiązań w obszarze technicznym:

- Przeprowadzenie akcji edukacyjnej (informacyjno-szkoleniowej) w zakresie genezy zagrożenia środowiska naturalnego przez PCB i możliwości przeciwdziałania tym skażeniom.

- Przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń technicznych zawierających PCB (pracujących i złomowanych) oraz miejsc prawdopodobnego występowania tych substancji jako zanieczyszczenia środowiska (odpowiedzialny posiadacz).

- Opracowanie i wdrożenie monitoringu PCB:

  - w systemie Wojewódzkiego Monitoringu Gospodarki Odpadami,

  - w systemie kontroli źródeł emisji i pomiaru imisji.

- Zorganizowanie systemu selektywnego zbierania PCB jako odpadu specjalnego.

- Opracowanie i wdrożenie systemu degradacji PCB do 31 grudnia 2010 r. (odpowiedzialny za usunięcie odpadu jest jego posiadacz).

4.2.7. Przeterminowane środki ochrony roślin

4.2.7.1. Stan aktualny

Jak dotąd nie wykonano szczegółowej inwentaryzacji przeterminowanych środków ochrony roślin czy też opakowań po nich, które zalegają na terenie gminy. Na terenie gminy, jak i powiatu nie zlokalizowano także magazynu lub mogilnika z przeterminowanymi środkami ochrony roślin.

W odniesieniu do obecnie wykorzystywanych środków ochrony roślin, opakowania po nich są odbierane przez firmy zajmujące się ich sprzedażą.

4.2.7.2. Prognozy do roku 2015

Trudno jest oszacować ilości przeterminowanych pestycydów, jakie muszą być unieszkodliwione w najbliższych latach. Wymaga to wykonania szczegółowej inwentaryzacji źródeł zalegania lub powstawania.

4.2.7.3. Cele, kierunki i działania

Cele ekologiczne do 2015 roku

Cele ekologiczne do 2015 roku, kierunki działań i działania zawarte są w jednym zapisie:

  - Inwentaryzacja i likwidacja miejsc magazynowania pestycydów i rewitalizacja terenu.

4.3. Inne odpady

4.3.1. Wyeksploatowane pojazdy

4.3.1.1. Stan aktualny

Szybki rozwój motoryzacji stwarza konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz struktura wiekowa krajowego parku pojazdów, w której znaczny procent stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane przyczyniać się będą do stałego wzrostu odpadów samochodowych. Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową. Niezbędne jest powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów. Ilość zarejestrowanych pojazdów w powiecie pilskim w 2002 roku wynosiła 59537 szt (ok. 2 % przypada na  gminę Miasteczko Krajeńskie). W strukturze wiekowej parku samochodowego dominują pojazdy stare, prawie połowa jeżdżących pojazdów jest w wieku około 10 lat lub starsze. Oznacza to, że w najbliższych latach spodziewać się należy wzrostu liczby pojazdów wycofywanych z eksploatacji i przeznaczonych do złomowania. Według szacunku w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% rocznie, ale na złom trafia tylko około 1 - 1,5%. Obecnie samochody, które są wycofywane z eksploatacji trafiają głównie do tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów.

Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna firma zajmująca się złomowaniem wyeksploatowanych pojazdów.

Na terenie całego kraju istnieją możliwości technologiczne przerobu większości elementów pochodzących z demontażu samochodów. Jedynie zagospodarowanie pianki poliuretanowej stanowi problem.

4.3.1.2. Prognozy do roku 2015

W najbliższych latach liczba samochodów wycofywanych z użytku będzie rosła (ok. 10 szt. w roku) a następnie malała o ok. 5 szt. rocznie do 2015 roku.

4.3.1.3. Cele, kierunki i działania

Cel ekologiczny do 2015 roku

1.	Zwiększenie stopnia złomowania starych samochodów

2.	Zwiększenie stopnia wykorzystania surowców.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202),  zakłada się:

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75% a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

- po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki zużytymi pojazdami konieczne jest przede wszystkim podjęcie działań na poziomie krajowym.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu pojazdów, których demontażu nie wykonano na podstawie umowy z przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku.

4.3.2. Zużyte opony

4.3.2.1. Stan aktualny

Dokładne określenie ilości zużytych opon jest trudne ze względu na brak ewidencji w tym zakresie. Dokładną ilość opon zużytych przez właścicieli samochodów prywatnych można jedynie oszacować na podstawie ilości opon kupowanych na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów uwzględniając czas zużycia opon. Odpady gumowe, a szczególnie zużyte opony, stanowią poważny problem ekologiczny ze względu na ich trwałość. Jak dotąd nie wykonano inwentaryzacji zużytych opon na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie.

4.3.2.2. Prognozy do roku 2015

Szacuje się, że ilość zużytych opon będzie rosła o ok. 5 % w skali roku.

4.3.2.3. Cele, kierunki i działania

Zwiększenie stopnia wykorzystania zużytych opon

Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia składowania opon na składowiskach oraz obowiązki producentów związane z opłatą produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Będą one wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii.

Istotne będzie stworzenie systemu zbiórki i punktów gromadzenia zużytych opon, najlepiej w pobliżu istniejących obiektów gospodarki odpadami.

Problem zużytych opon i odpadów gumowych jest rozwiązywany poprzez:

- przedłużenie czasu ich użytkowania wskutek bieżnikowania i zwiększenia trwałości (wg danych statystycznych obecnie bieżnikuje się ok. 40% opon ciężarowych, opony osobowe są bieżnikowane w niewielkim stopniu);

- odbierane przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia do zbierania, strzępienia i spalania odpadów gumowych;

- przewożenie na składowiska stanowiąc prawie 96% wszystkich wyrobów gumowych tam składowanych.

Zużyte opony z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie będą przekazywane przede wszystkim do wykorzystania gospodarczego w firmach zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego (m.in. Centrum Ogumienia Dolgum w Gostyniu, WUSP Zakład Bieżnikowania Opon w Ostrowcu Wlkp., ARGUM sp. z o.o. w Bolechowie, GUMA Bolechowo, SERVIPOL S.A. w Śremie) oraz w celach energetycznych (np. Cement Górażdże Chorula w Opolu).

4.3.3. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

4.3.3.1. Stan aktualny

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników –instytucje, biura, gabinety medyczne, handel, inni.

Na terenie gminy oraz powiatu nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

Na terenie gminy i powiatu nie działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co powoduje, że w większości odpady te trafiają na wysypiska odpadów komunalnych i do składnic złomu metalowego.

Proekologiczne podejście do zagospodarowania zużytych urządzeń nakazuje przedłużanie okresu użytkowania.

4.3.3.2. Prognozy do roku 2015

W ostatnich latach ilość złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyraźnie wzrasta. Jest to wynikiem szybkiego postępu technologicznego i tym samym szybkiego starzenia się eksploatowanych urządzeń. Dotyczy to głównie sprzętu komputerowego, ale także sprzętów gospodarstwa domowego, urządzeń radiowych i telewizyjnych, wyposażenia biur itp. Dynamika wzrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest znacznie wyższa niż innych rodzajów odpadów. Na podstawie badań w krajach Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o 3÷5% w skali roku. Charakterystyka jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie ulegała zmianie min. na skutek ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych.

Bezpieczne unieszkodliwienie tych urządzeń jest szczególnie ważne ze względu na zawarte w nich substancje szkodliwe, jak ołów, rtęć, kadm, chrom, PCV i.in.

4.3.3.3. Cele, kierunki i działania

Cele ekologiczne do 2015 roku

- Maksymalizacja ilości zebranych odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Działania

- Organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy. Systemy zbiórki:

- z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy.

- od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu.

- Rozwój działań w zakresie przedłużania okresu użytkowania, a mianowicie: przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja i naprawa czy odnowa (modernizacja) przy współudziale producentów, organizacji pozarządowych.

- Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach.

5. Harmonogram i koszty implementacji oraz możliwości finansowych PGO

5.1. Harmonogram i koszty implementacyjne PGO

Możliwość osiągnięcia założonych celów w planie gospodarki odpadami wiąże się z realizacją określonych zadań, które w znacznej części (zwłaszcza w odniesieniu do odpadów komunalnych) stanowią ustawowe obowiązki samorządu gminnego. Większość zadań będzie wspierał Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w tym pośrednio poprzez środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Zarząd Powiatu Pilskiego, w tym ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska.

W oparciu o dane ankietowe oraz szacunkową wycenę działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, które zawiera Tabela 15 przygotowano zestawienie kosztów związanych z implementacją PGO w latach 2006 – 2007 i w latach 2008 – 2015 (Tabela 17).

Łączne koszty wdrażania PGO w latach 2006-2007 wynoszą 96 tys. zł, natomiast w latach 2008-2015 wyniosą 50 tys. zł. Tabela 16 przedstawia łączne koszty wdrażania PGO głównie z sektora komunalnego.

Tabela 15. Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach 2006 – 2007

| Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Lata realizacji | Koszty w tys. zł | Potencjalne źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 |  |
| Działania pozainwestycyjne |
| Zebranie informacji nt. wykonania planu operacyjnego | Wójt gminy | 2006 | bdk | bkd |  |
| Opracowanie raportu z wykonania PGO | Wójt Gminy | 2007 | - | 1 | GFOŚiGW |
| Ocena stopnia wykonania PGO | Wójt Gminy | 2007 | - | bkd |  |
| Weryfikacja PGO – na lata 2008-2015 | Wójt Gminy | 2007 | - | 2 | GFOŚiGW |
| Edukacja ekologiczna: ulotki, plakaty, konkursy, olimpiady, festiwale, festyny (selektywna zb. surowców wtórnych, bioodpadów, kompostowanie przydomowe) | Urząd Gminy | Zadanie ciągłe | 5 | 5 | GFOŚiGW |
| Promowanie dobrych przykładów segregacji odpadów u źródła | Urząd Gminy | Zadanie ciągłe | bkd | bkd |  |
| Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia w zorganizowanym odbiorze odpadów | Urząd Gminy, firmy wywozowe | 2006-2007 | bdk | bdk |  |
| Zgłaszanie do WIOŚ przypadków nieprzestrzegania właściwego składowania odpadów przemysłowych | Urząd Gminy, mieszkańcy, organizacje | Zadanie ciągłe | bkd | bkd |  |
| Zintensyfikowanie kontroli realizacji programów gospodarki odpadami w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą | WIOŚ | Zadanie ciągle | bkd | bkd |  |

cd Tabeli 15 . Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach 2006 – 2007

| Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Lata realizacji | Koszty w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk | Urząd Gminy | Zadanie ciągłe | 3 | 3 | PFOŚiGW, GFOŚiGW |
| Rozszerzanie selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy | Zadanie ciągłe | 5 | 5 | PFOŚiGW, GFOŚIGW, budżet gminy |
| Organizowanie gminnych punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych (tzw. GPZON) | Urząd Gminy | Zadanie ciągle | 10 | 50 | WFOŚiGW, PFOŚiGW |
| Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/ wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców | Urząd Gminy | Zadanie ciągle | 10 | 10 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW |
| Łącznie 96 tys. zł | 28 | 68 |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 16 przedstawia koszty implementacji PGO dla gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2006 – 2007.

Tabela 16. Koszty implementacji PGO w latach 2006 – 2007 w tys. zł.

| Rok | Koszty implementacji PGO |
| --- | --- |
| 2006 | 28 |
| 2007 | 68 |
| Razem 2006-2007 | 96 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 17. Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w          latach 2008 – 2015

| 2008/2015 | Działania | tys. zł |
| --- | --- | --- |
|  | Edukacja – kontynuacja | 10 |
|  | Rozszerzanie segregacji odpadów u źródła (z zakupem pojemników) | 20 |
|  | Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/ wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców – kontynuacja | 20 |
|  | Łącznie | 50 |

Źródło: Opracowanie własne

5.2. Zasady finansowania

5.2.1. Koszty inwestycyjne

Celem analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Z uwagi na to, iż samorząd gminy Miasteczko Krajeńskie nie eksploatuje własnego składowiska, nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, tj. związanych z obsługą, modernizacją i wyposażaniem obiektu. Odpady z terenu gminy deponowane są w większości na składowisku w Kłodzie (gm.Piła). Z budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie nie są wydatkowane żadne środki na eksploatację wymienionego składowiska. Firmy odbierające odpady od mieszkańców i instytucji z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie mają podpisane z nimi indywidualne umowy. Z kolei firmy te mają stosowną umowę z zarządzającym składowiskiem w Kłodzie.

5.2.2. Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów firm obsługujących teren gminy są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia pobierane od osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży:

- surowców wtórnych,

- kompostu,

- energii ze spalania odpadów,

- biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

- dofinansowane z budżetu gminny i powiatu oraz funduszy celowych,

- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne).

Opłaty

Opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości, instytucją  a firmą zajmującą się zbiórką i wywozem odpadów.

W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budżetu gminy, albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz społeczeństwa w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się gminom koncepcję opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stałe są też zgodne z przyjętą zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty komunalne (np. jak za wodę czy ścieki), jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum dało pozytywny wynik gmina mogłaby przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Należy dążyć do opłat wg odpowiednich wag tj. masy odpadów przeznaczonych do składowania, a nie ryczałtowych.

Władze gminy powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Firmy wywozowe powinny mieć w dalszym ciągu możliwość pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających z usługi. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów, a także nad pobieranymi opłatami.

Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewną bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych. Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury). Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów.

Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć 1 % przeciętnej płacy krajowej. Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów.

Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu.

5.2.3.  Możliwości finansowania planu

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów i poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w możliwie zwartej i przystępnej formie.

#### 5.2.3.1.Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: ilość środków finansowych, jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	 www.nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych.

Podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:

- posiadania udziałów w spółkach,

- odsetek od udzialanych pożyczek,

- emisji obligacji,

- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

- zaciągania kredytów,

- oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

- wpłat z innych funduszy,

- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,

- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,

- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

WFOŚ i GW w Poznaniu wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne.

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń (np. pozwolenia na budowę).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu może współfinansować inwestycje i działalność proekologiczną wspomaganą z innych źródeł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z poś, art.407) przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się:

- Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

- Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przestaną funkcjonować w najbliższych latach.

5.2.3.2. Ekofundusz

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50%, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą, 10% redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu (www.ekofundusz.org.pl) mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplarnianych),

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium Polski,

- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,

- zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

#### 5.2.3.3. Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).

5.2.3.4. Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść także wiedzę menadżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (green equity funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości, jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menadżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

5.2.3.5. Programy pomocowe Unii Europejskiej

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są :

- ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego,

- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych,

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych  stosownie do standardów europejskich,

- transfer know-how.

CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego (www.parp.gov.pl)

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. w gospodarce odpadami.

W programie tym może wziąć udział każda osoba prawna, przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży, itp.

Aby uzyskać grant w ramach tego programu należy przede wszystkim mieć ideę innowacyjnego rozwiązania, następnie założyć konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wejdą tez firmy z krajów UE i złożyć wniosek według wymogów Komisji Europejskiej.

Instytucje, tworzące konsorcjum, muszą zapewnić wykonanie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania zamierzonego celu, od badań, poprzez prezentację wynik, transfer technologii, wdrożenie, promocję w mediach.

Dofinansowanie projektów wdrożeniowych ze środków 6 PR. kształtuje się na poziomie ok. 35 %.

Szczegółowe informacje na temat tego programu można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straciła możliwość korzystania z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyskała dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska. Trudno dziś powiedzieć, na jakich zasadach będą funkcjonować te fundusze po wejściu Polski do Unii Europejskiej (zapowiadane jest ich przeobrażenie), niewątpliwie jednak nadal będą pełniły rolę silnego instrumentu pomocowego, zapewniającego kierowanie dużych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska i zadania realizowane w tym zakresie szczególnie przez samorządy terytorialne.

Unia Europejska (UE) przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (FS).

Planowane działania strukturalne są ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:

- część środowiskową Funduszu Spójności,

- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych inwestycji, których wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wsparcie zostanie udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony środowiska. Pomoc z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. Wydatki w ramach działań w ok. 70 % zostaną przeznaczone na ochronę wód i gospodarkę wodną. W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczający wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

- modernizację istniejących wysypisk komunalnych,

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie),

- wprowadzenie na szeroką skalę systemu powtórnego zagospodarowania odpadów,

- regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk.

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.

5.2.3.6. Inne źródła finansowania

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania Planu można zasygnalizować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638) – weszła z dniem 1 stycznia 2002 r.),

- depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639) – weszła z dniem 1 stycznia 2002 r.),

- cena za przyjęcie odpadów na składowisko.

Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności.

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego sprzętu lub, który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niż kredyt uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

Finansowaniem ochrony środowiska w Polsce interesuje się coraz więcej banków i funduszy inwestycyjnych. Rozwija się też pomoc zagraniczna, dzięki której funkcjonuje w Polsce wiele fundacji ekologicznych. Poszukiwane są też nowe instrumenty ekonomiczno – finansowe w ochronie środowiska, takie jak opłaty produktowe czy ekoobligacje.

Inwestorzy w zakresie ochrony środowiska mogą, więc liczyć na to, że system finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce będzie rozwijał się nadal, oferując coraz szersze formy finansowania i coraz większe środki finansowe, przeznaczane na wsparcie działań służących ochronie środowiska w naszym kraju.

### 5.2.4. Źródła finansowania PGO

Przy stosunkowo niskich środkach GFOŚiGW i PFOŚiGW oraz nienajlepszej sytuacji finansowej gmin, aby zdobyć środki finansowe należy poszukiwać ich na zewnątrz. Należy rozważyć możliwość uzyskania środków z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW oraz próbować znaleźć inwestora strategicznego, czy starać się o pozyskanie środków finansowych z funduszy pomocowych UE.

Poniższa Tabela 18 przedstawia udział potencjalnych źródeł finansowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miasteczko Krajeńskie w latach 2004 – 2015.

Tabela 18.	Koszty w tys. zł wraz ze źródłami finansowania PGO w latach 2004 - 2015

| L.p. | Źródło finansowania | Łącznie tys. zł | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środki własne gminy | 29 | 20% |
| 2 | Fundusze ekologiczne | 102 | 70% |
| 3 | Podmioty gospodarcze, środki pomocowe UE | 15 | 10% |
| Razem | 146 | 100% |

6. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu gospodarki odpadami na środowisko w gminie Miasteczko Krajeńskie można stwierdzić, że wywiera ona negatywny wpływ na praktycznie wszystkie komponenty środowiska, a w szczególności na:

- eutrofizację wód i ich toksyczne skażenie ze względu na małą (39%) ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką odpadów. Problem stanowią także skażenia powodowane deponowaniem odpadów poprodukcyjnych z małych firm usługowych i produkcyjnych w miejscach do tego nie przeznaczonych,

- niski poziom ilości odpadów objętych zorganizowaną zbiórką wpływa także na dostępność zasobów wodnych, degradacje terenów leśnych, różnorodność biologiczną oraz jakość środowiska wiejskiego,

- potencjalnie poważnym problemem w zakresie wpływu na zdrowie ludzi jest sposób demontażu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest.

Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań zawartych w PGO na środowisko można stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska, w szczególności w zakresie:

- ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania osadów ściekowych, tzn. wykorzystanie ich na cele rolnicze.

- poprawy stanu powietrza atmosferycznego w obszarach oddziaływań obiektów i instalacji gromadzenia, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów ze względu na wdrożenie technik i technologii spełniających warunki najlepszych dostępnych technik.

- ograniczenie stopnia eutrofizacji i toksycznego skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych, ograniczenia udziału odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w 2015 do poziomy 46 % w stosunku do roku 1995, ograniczenie składowania odpadów niebezpiecznych do poziomu 55 %, wzrost poziomu odzyskiwanych surowców wtórnych do poziomu 12,7 % całkowitego strumienia wytworzonych odpadów komunalnych,

- w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie zbiórki odpadów komunalnych należy prognozować także poprawę warunków środowiska miejskiego, wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasoby leśne (makulatura).

W wyniku realizacji Planu gospodarki odpadami możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy to w szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych też względów należ zwrócić szczególną uwagę na procesy projektowania, a następnie poziomu wykonawstwa obiektów gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wykonywanych raportów z ocen oddziaływania na środowisko i poziomu wydawanych pozwoleń zintegrowanych dla tych obiektów, zaś na etapie ich eksploatacji bardzo istotnym będzie zakres i poziom systemów monitorowania ich pracy. Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w Planie są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwianych odpadów.

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzanych odpadów należy oprócz działań edukacyjnych i nakierowanych na kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną (przedstawionych w Planie) duży nacisk położyć na oddziaływanie, w tym prawne i fiskalne, na producentów opakowań celem zmniejszenia masy opakowań, ich toksyczności oraz wszędzie gdzie to możliwe zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku. W związku z rozwojem nowych technologii produkcji opakowań ulegających biodegradacji możliwe będzie w perspektywie najbliższych kilku lat podjęcie rynkowych prób zastąpienia plastikowych i styropianowych kubków, talerzyków i tacek wyrobami ulegającymi biodegradacji. W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów przemysłowych, w tym także niebezpiecznych kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w przemyśle najlepszych dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych. Nowe ustawy wprowadzają lub utrwalają szereg nowych instrumentów i zasad prawnych, które będą miały fundamentalne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wiąże się z istotnym oddziaływaniem na środowisko. Szczególne znaczenie będzie mieć tzw. zintegrowane pozwolenie oraz obowiązek prowadzenia działalności z uwzględnieniem wymogów tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki (ang. Best Available Technique - BAT), będące konsekwencją transpozycji do polskiego prawa unijnej Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (zwanej potocznie Dyrektywą IPPC). Jednym z istotnych elementów ustalania warunków zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) jest zapobieganie powstawaniu odpadów w procesie technologicznym, a tam gdzie jest to niemożliwe minimalizowanie ich ilości i unieszkodliwianie odpadów. Preferowane jest zawracanie powstających odpadów do procesu technologicznego. Duży nacisk Dyrektywa IPPC kładzie na zastępowaniu w procesach technologicznych substancji toksycznych substancjami mniej toksycznymi lub nietoksycznymi, co skutkować będzie także powstawaniem mniej toksycznych odpadów.

W gospodarce odpadami pozwoleniom zintegrowanym podlegają instalacje:

- do odzysku lub unieszkodliwiania, za wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,

- do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,

- do unieszkodliwiania, za wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę,

- do składowania odpadów, za wyjątkiem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

Skutkować to powinno ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko obiektów i instalacji stosowanych w gospodarce odpadami. Na podstawie prognoz zawartych w Planie można stwierdzić, że w horyzoncie czasowym do 2015 roku będzie miała miejsce pozytywna tendencja zmian ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych. Szansą na ograniczenie strumienia odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego mogą być zmiany technologiczne wymuszane wdrażaniem dyrektywy IPPC, co może nastąpić już w horyzoncie czasowym średniookresowym tj. do 2007 roku. W sposób istotny wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, aż o ok. 1 291 Mg w stosunku do 2002 roku. Przy tak znaczącym wzroście ilości wytwarzanych odpadów komunalnych prognozowana ilość deponowanych na składowiskach odpadów z tej grupy nieznacznie zmaleje. W horyzoncie czasowym średniookresowym winno nastąpić zdecydowane ograniczenie oddziaływań na środowisko instalacji do unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów – w okresie tym będą one musiały uzyskać pozwolenia zintegrowane bądź zakończyć działalność. Z tych też względów istotnym jest skoncentrowanie znacznych środków finansowych na przebudowę tych instalacji i obiektów w latach 2005 – 2007. Projekt Planu nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.

7.  Organizacja i zasady monitoringu systemu

7.1. Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie Miasteczko Krajeńskie wynikać będzie:

- Z ustawowo określonego zakresu zadań samorządu.

- Zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez

Wójta.

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze gminy, zwłaszcza z:

- Programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią),

- i innymi Planami np. wykorzystania energii, ochrony zdrowia, itp.

7.1.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów

w zakresie gospodarki odpadami.

7.1.1.1. Zadania gmin

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania (art. 3.2.).

Zapisane (art. 3.2.) zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym,

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, Rada Gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

7.1.1.2. Zadania powiatów

Ustawą o samorządzie powiatowym (z dnia 5 czerwca 1998 Dz.U.nr 91 poz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

- ochrony środowiska,

- zagospodarowania przestrzennego.

- Nadzoru budowlanego.

- Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy.

Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7.1.1.3. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Według ustawy o odpadach projekt planu powiatowego podlega zaopiniowaniu przez:

- Zarząd Województwa,

- Zarząd Powiatu.

Zarząd Województwa opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem wojewódzkim. Z kolei Zarząd Powiatu opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem Powiatowym.

7.1.1.4. Aktualizacja PGO

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

7.1.1.5. Raporty z wykonania planu

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań,

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn tych rozbieżności.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami. Wójt przekazuje raport Radzie Gminy.

Wójt będzie oceniał, co dwa lata stopień realizacji planu gospodarki odpadami, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć zdefiniowanych w planie. W 2007 roku nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadami. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie "o odpadach".

7.2. Wskaźniki efektywności planu

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (Tabela 19 i Tabela 20) zaproponowano istotne wskaźniki przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i  będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela 19.	Wskaźniki monitorowania Planu (2002 rok) – sektor komunalny

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny | Stan istniejący |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 725,8 |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 345 |
| 3 | Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 80 |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 223,6 |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 106,3 |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] | 71 |
| 7 | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] w [Mg] | 100 |
| 8 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] | 0 |
| 9 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - opakowania z blachy stalowej - opakowania z aluminium - opakowania wielomateriałowe | 145,8 22,0 50,1 61,3 5,3 1,5 5,6 |
| 10 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych [%] | 4,6 |
| 11 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - metale | 16,0 2,15 0,02 12,99 0,92 |
| 12 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: - wielkogabarytowych - budowlanych - niebezpiecznych | Brak danych |
| 13 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] | Brak |
| 14 | Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym: - zrekultywowane - do rekultywacji | Brak |
| 15 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: - linie do segregacji - kompostownie - linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych - linie do przekształcania gruzu budowlanego | Brak |
| 16 | Ilość powstających osadów ściekowych [Mg s.m./rok] | 3 |
| 17 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi [%]: wykorzystane w tym: na cele przemysłowe na cele rolnicze kompostowane przekształcone termicznie składowane (na składowisku) inne nagromadzone na terenie oczyszczalni | 100 |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | Brak danych |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | Brak danych |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, | Brak danych |

Tabela 20.	Wskaźniki monitorowania Planu (2002 rok) – sektor gospodarczy

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor gospodarczy | Stan istniejący |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [tys. Mg] w tym: - niebezpiecznych | Brak danych |
| 2 | Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [tys. Mg] w tym: poddane odzyskowi unieszkodliwione tymczasowo magazynowane | Brak danych |
| 4 | Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstających w przemyśle [%] w tym: poddane odzyskowi unieszkodliwione składowane tymczasowo magazynowane | Brak danych |
| 6 | Powierzchnia niezrekultywowana składowania odpadów [ha] | Brak |
| 7 | Obiekty gospodarki odpadami: zakłady termicznej utylizacji odpadów składowiska odpadów innych niż niebezp. w tym składowiska odpadów niebezpiecznych inne instalacje | Brak |
| 8 | Ilość odpadów powstających w placówkach medycznych [Mg/rok]: odpady o charakterze komunalnym i inne odpady medyczne | Brak danych |
| 9 | Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów medycznych | Brak |
| 10 | Ilość odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych [Mg]: odpady infekcyjne odpady specjalne | Brak |
| 11 | Ilość odpadów zawierających azbest [tys. Mg] | Brak danych |
| 12 | Ilość składowisk odpadów azbestowych [szt] | Brak |
| 13 | Nagromadzenie odpadów w mogilnikach [Mg] | 0 |

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji:

- pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby

- Pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz na 4 lata. Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Urzędów Gmin/Miast/Powiatu/.

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Planu gospodarki odpadami” a w oparciu o tą ocenę – aktualizować plan.

W związku z brakiem odpowiednich danych dla roku 2002 związanych z wskaźnikami monitorowania Planu (sektor gospodarczy) pola w kolumnie stan istniejący zawierają wskaźnik brak danych. Powoduje to, że rok 2002 nie jest odpowiednim rokiem odniesienia dla pełnego monitorowania gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym. Wskaźniki te należy traktować jako propozycje.

8. Streszczenie

8.1. Wprowadzenie

Plan Gospodarki Odpadami (PGO) obejmuje gminę Miasteczko Krajeńskie, położoną w powicie pilskim i zajmującą powierzchnię 70,7 km2, co stanowi 5,6 % powierzchni powiatu. Liczba ludności gminy wynosi 3246 osób. Strukturę osadniczą gminy Miasteczko Krajeńskie tworzą obecnie 8 sołectw, w tym 9 miejscowości.

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Miasteczko Krajeńskie został sporządzony jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U z 2001 r., Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, Art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 143, poz. 1196) termin uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami upływa 31 grudnia 2005 r.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miasteczko Krajeńskie (PGO) jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami. PGO uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami określa (art. 14.1 ustawy o odpadach):

- Aktualny stan gospodarki odpadami.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.

- Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

8.2. Stan aktualny gospodarki

8.2.1. Sektor komunalny

Odpady komunalne

Wg danych firmy ALTVATER w 2002 roku z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie zebrano ok. 345 Mg  (106,3 kg/mieszkańca/rok) stałych odpadów komunalnych.

Opierając się na danych literaturowych i badaniach prowadzonych w różnych miastach i gminach Polski, a przede wszystkim Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami wyliczono rzeczywistą ilość powstających odpadów komunalnych na terenie gminy. Na podstawie wartości przyjętych wskaźników oraz ilości mieszkańców oszacowano, że w 2002 roku wytworzono łącznie ok. 725,8 Mg/rok (223,6 kg/mieszkańca/rok) odpadów komunalnych, z czego najwięcej pochodzi z gospodarstw domowych (375 Mg/rok) i obiektów infrastruktury (145 Mg/rok). Obiekty infrastruktury to obiekty handlowe, usługowe, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.)

Zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest ok. 80 % mieszkańców, natomiast wg szacunków zorganizowaną zbiórką objętych jest ok. 47,5 % odpadów.

W 2002 roku w wyniku prowadzonej na terenie gminy segregacji zebrano: ok. 2,15 Mg tworzyw sztucznych, 12,99 Mg szkła, ok. 0,02 Mg makulatury i ok. 0,92 Mg metali.

Zbiórką odpadów zielonych objęte są odpady pochodzące z parków, zieleńców, pasów ulicznych, trawników, cmentarzy oraz ogrodów przydomowych takie jak: liście, trawa, gałęzie itp.

Na terenie gminy nie funkcjonują kompostownie w wyniku, czego odpady organiczne wykorzystywane są jedynie przez mieszkańców we własnym zakresie.

Odpady opakowaniowe

W niniejszym opracowaniu odpady opakowaniowe zostały potraktowane jako jeden ze strumienia odpadów komunalnych. Łączna oszacowana masa wytworzonych odpadów opakowaniowych w 2002 roku na terenie gminy wynosi ok. 145,8 Mg. Najwięcej powstaje opakowań z papieru i tektury 34 % oraz opakowań ze szkła 42 % całkowitej masy odpadów opakowaniowych.

Komunalne osady ściekowe

Odpady wytwarzane na oczyszczalniach ścieków można podzielić na odpady skratek, odpady z piaskowników i odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów.

W 2004 roku powstało około 3 Mg osadów z oczyszczalni ścieków zostały złożone na składowisku odpadów komunalnych.

8.2.2. Sektor gospodarczy

Inne odpady z sektora gospodarczego

Szacuje się, że w 2002 roku w strumieniu odpadów komunalnych znajdowało się ok. 6,5 Mg odpadów niebezpiecznych (ok. 0,9 %).

Jak dotąd nie wykonano inwentaryzacji materiałów zawierających azbest na terenie gminy. Więc trudno jest określić ilość tego rodzaju odpadów. Odpady te unieszkodliwia się przez ich składowanie. Odpady z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie mogą być składowane na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie lub na składowsku EKO-BUD w Sobótce.

Oleje odpadowe w większości przypadków poddawane są procesowi magazynowania a następnie są przekazane do firm zagospodarowujących tego typu odpady.

Należy zdawać sobie sprawę, że określenie ilość powstających odpadów jest bardzo trudne z uwagi na rozproszony strumień tych odpadów pochodzący w dużej mierze od małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie brak jest pełnego rozeznania o ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB. Wynika to z tego, że informacje z inwentaryzacji są niepełne. Proces ten został zakończony przez przedsiębiorstwa natomiast trwa jeszcze uporządkowywania informacji.

Jak dotąd nie wykonano szczegółowej inwentaryzacji przeterminowanych środków ochrony roślin czy też opakowań po nich, które zalegają na terenie gminy czy powiatu.

Dokładne określenie ilości zużytych opon jest trudne ze względu na brak ewidencji w tym zakresie.

W gminie Miasteczko Krajeńskie nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych.

8.3. Prognozy

8.3.1. Sektor komunalny

Szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów komunalnych w perspektywie do 2015 roku będzie wynosiła: w 2007 roku – 796,4 Mg, w 2011 – 839,2 Mg, a w 2015 roku 
– 881,8 Mg.

Natomiast ilość osadów ściekowych w perspektywie do 2015 roku będzie wynosiła: w 2007 roku – 4 Mg, w 2011 – 36 Mg, a w 2015 – 55 Mg.

8.3.2. Sektor gospodarczy

Szacunki ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego w okresie do 2015 roku w sytuacji bardzo zgrubnych prognoz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, nie poddają się prostym przewidywaniom. Trudno jest oszacować ilości i sposoby zagospodarowania tego rodzaju odpadów.

8.4. Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami

8.4.1. Sektor komunalny

Odpady komunalne

Cele do 2015 roku:

Cel ekologiczny ogólny do roku 2015: Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów a także wprowadzenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania

| Rok Cele szczegółowe | 2007 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Zorganizowana zbiórka odpadów | 90% | 100 % |
| Deponowanie odpadów komunalnych na składowiskach | 71 % | 61 % |
| Skierowanie na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) | 84 % | 46 % |
| Limity odzysku i recyklingu: |
| opakowania z papieru i tektury | 48 % | 55 % |
| opakowania ze szkła | 40 % | 50 % |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 25 % | 35 % |
| opakowania metalowe | 40 % | 50 % |
| opakowania wielomateriałowe | 25 % | 35 % |
| odpady wielkogabarytowe | 32 % | 55 % |
| odpady budowlane | 25 % | 45 % |
| odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) | 27 % | 55 % |

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym.

- Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zawartości składników ulegających biodegradacji.

- Wdrażanie systemu eliminacji odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych.

- Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które będzie użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych.

- Bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk.

- Edukacja ekologiczna.

Zgodnie z celami szczegółowymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- ilość odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach może wynosić: w 2007 roku – 129,1 Mg, w 2011 – 115,8 Mg, a w 2015 – 116,2 Mg

- do roku 2015 nie ma konieczności dodatkowego zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji

- masa pozyskanych odpadów opakowaniowych będzie wynosiła: w 2007 r.- 62,5 Mg, a w 2015 – 81,3 Mg. Oznacza to konieczność funkcjonowania sortowni przynajmniej o takiej wydajności.

Gospodarka odpadami komunalnymi powinna być prowadzona w oparciu o Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO - Piła), pełniący funkcję ponadlokalną.

ZZO powinien obsługiwać ok. 200 tys. mieszkańców. Wszelkiego rodzaju analizy pokazują, iż najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest obsługiwanie przez tego typu zakłady ok. 250 – 500 tys. mieszkańców.

Komunalne osady ściekowe

Cele ekologiczne do 2011 roku

- Zmniejszenie stopnia składowania osadów ściekowych na składowisku

- Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych

Dla gminy przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi, w zależności od składu chemicznego osadów:

- kompostowanie wraz z innymi odpadami organicznymi; powstały kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej, konfekcjonowany i sprzedawany lub wykorzystywany do rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych,

- wykorzystanie osadów ściekowych o odpowiednich parametrach w celach nawozowych i w rekultywacji,

- wykorzystanie odpowiednio spreparowanych komunalnych osadów ściekowych do okresowego przesypywania odpadów na składowisku, w ostateczności deponowanie osadów na składowiskach odpadów      komunalnych

8.4.2. Sektor gospodarczy

Cel ekologiczny sformułowano następująco: Ograniczanie wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Zintensyfikowanie kontroli zakładów – wymuszenie składania sprawozdań dot. jakości i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania.

- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji

Podstawowym działaniem pozainwestycyjnym jest wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych), w tym ewidencji zakładowych składowisk odpadów z sektora gospodarczego; wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu. Działania te powinny być realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Cele szczegółowe

W perspektywie do 2015 roku planuje się osiągnięcie następujących celów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- Wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i ich bezpieczne unieszkodliwienie.

- Bezpieczne dla człowieka i środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

- Minimalizacja ilości powstawania odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej, eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami pochodzącymi z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych oraz eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

- Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie ich odzysku i recyklingu.

- Maksymalizacja zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Dla odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych z sektora gospodarczego zadaniem o pierwszorzędnym znaczeniu, niezbędnym do realizacji w krótkim terminie, jest wprowadzenie systemu informacji i ewidencji całego strumienia powstających odpadów. Ogromna odpowiedzialność spada w tym względzie na urzędy administracji samorządowej różnego szczebla. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że bez koordynacji tych działań na poziomie wojewódzkim, na pewno nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów.

W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, najistotniejszym zadaniem będzie stworzenie warunków do zbierania tych odpadów od mieszkańców. W tym celu proponuje się organizację punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON). Przewiduje się potrzebę zorganizowania w gminie, w latach 2005 – 2007, przynajmniej 1 GPZON. Zbieranie tego rodzaju odpadów może być także prowadzone poprzez sieć handlową. Regularny odbiór odpadów może być realizowany przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych), obsługujący obszar jednego powiatu.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy, drogi). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Obecnie gminy a także starostwa powiatowe współfinansują transport i unieszkodliwianie tych odpadów, korzystając z Gminnych i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zostanie wprowadzona ewidencja urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęte zostaną działania techniczne dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawierających powyżej 50 ppm PCB/PCT. Do końca 2010 r. oczyszczone zostaną wszelkie urządzenia i instalacje zawierające te substancje.

8.5. Planowe nakłady na przedsiębiorstwa wynikające z PGO

Nakłady na przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne określone w PGO kształtują się łącznie w latach 2005 - 2015 na poziomie 146 tys. zł.

Środki finansowe na pokrycie przedsięwzięć określonych w PGO będą pochodziły z następujących źródeł: środki gminne (ok. 20%), fundusze ekologiczne (ok. 70%) i, podmioty gospodarcze i środki UE (ok. 10%).

8.6. Ocena realizacji PGO

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało na regularnej ocenie w zakresie:

-	Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań

-	Określenia stopnia realizacji przyjętych celów

-	Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem

-	Analizy przyczyn tych rozbieżności.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie przez Wójta, raz na 2 lata, raportów z realizacji Planu i przedstawiania ich Radzie Gminy. Pod koniec 2007 roku (zgodnie z wymaganiami ustawowymi) nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadami.

# WYKAZ SKRÓTÓW

bd – brak danych

bkd – bez kosztów dodatkowych

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GPZON – Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PCB – polichlorowane bifenyle

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PGO – Plan Gospodarki Odpadami

UE – Unia Europejska

UG – urząd gminy

UM – urząd miasta

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WPGO – Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego

PPGO - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pilskiego

GUS – Główny Urząd Statystyczny

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

HDPE – ang. High Density Poly Ethylene

ISPA – ang. Instrument for Structural Policies for Preaccession

ZZO PIŁA – Regionalny System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

NPR – Narodowy Plan Rozwoju

FS – Fundusz Spójności

DEPA – ang. Danish Environmental Protection Agency – Duńska Agencja Ochrony Środowiska

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

# LITERATURA

- GUS: Ochrona środowiska. Warszawa, 2003.

- II Polityka ekologicznej państwa. Ministerstwo Środowiska, 2000

- Kowalska M.: Praktyczna klasyfikacja odpadów powstających w placówkach służby zdrowia. Gospodarka odpadami medycznymi, Kraków 2002

- Maksymowicz B.: Wybrane elementy procesu programowania gospodarki odpadami stałymi komunalnymi. II Ogólnopolskie Semin. Szkol. „Programy gospodarki odpadami – elementem zarządzania przedsiębiorstwem, regionem, miastem, powiatem i gminą”, Kiekrz, styczeń 2000.

- Malicka M.: Gospodarka odpadami szpitalnymi w Polsce

- Ministerstwo Środowiska: Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006, Warszawa, lipiec 2000r.

- Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej. Warszawa 1999

- Oleszkiewicz J.: Eksploatacja składowiska odpadów. LEM Projekt, Kraków 1999.

- Poradnik gospodarowania odpadami. Red. Skalmowski K., Verlag Dashöfer, Warszawa 1999

- Rocznik statystyczny woj. wielkopolskiego 2003, US w Poznaniu, 2003.

- Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Praca pod red. M. Żygadło, PZITS, Poznań, 2001.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Krajeńskie

- Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 62 poz. 628)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i nr 113, poz. 984)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622).

- Rozp. Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz p zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69 poz. 719)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639)

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202)

- Rozp. Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1235)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620).

- Manczarski P.: Konsekwencje wdrażania dyrektywy w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE) z dnia 26 kwietnia 1999 r. w warunkach krajowych. Ogólnopolskie Symp. Szkol., Zakopane, 2001-11-04

- Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odpadów. Mat. Sem. Oświęcin 1999

- Informacje z przeprowadzonej ankietyzacji gminy, 2003 rok.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, październik 2002.

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2003

- Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu pilskiego, 2004.

- Planowanie gospodarki odpadami w Polsce. Poradnik - wojewódzkie plany gospodarki odpadami”, Ministerstwo Środowiska, 2002r.

- Planowanie gospodarki odpadami w Polsce. Poradnik - powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, 2002r.

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata

2007 – 2010, Ministerstwo Środowiska, lipiec 2002.