Załącznik nr 7

Do SIWZ

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA SANITARIATY I ŁAZIENKI W BUDYNKU BRZOSTOWO 21

Przedmiar robót.

Roboty budowlane.

1.Wykonanie ścianek działowych gr 12cm z gazobetonu, 5 pomieszczeń – razem  27m2

2.Zbicie starych tynków ok.64m2

3.Tynkowanie ścianek działowych – tynk cementowo wapienny, 54m2

4.Tynkowanie ścian starych 64m2 tynk cem.- wapienny, oraz płyta g-k ok. 3m2 – pod schodami na strych

5.Osadzenie drzwi płytowych łazienkowych, 5 szt. (1,64m2*5 = 8,2m2),

6.Wykonanie posadzek – (podkład, folia, styropian 5 cm, gładź cementowa gr. 5cm) razem16,5m2

7.Okładanie posadzki płytkami 16,5m2 oraz ściana przy natryskach (2*1,0m*2,0m)*5 łazienek - 20m2, razem 16,6+20 = 36,6m2,

8.Montaż zestawu (umywalka, brodzik i wc) – 5 zestawów

9. Malowanie dwukrotne emulsją ścian i sufitów 135m2

Roboty instalacyjne.

1.Wykonanie instalacji zimnej wody do punktów poboru (wg szkicu), odejściem z istniejącej rury ocynkowanej wewnątrz budynku. Preferowana technologia – przewody miedziane.

2.Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (wg szkicu), dobór średnic wg wymagań.

3.Wykonanie instalacji wentylacyjnej z profili PCV (wg szkicu) poprzez wykonanie przejść przez strop z belek drewnianych na wysokość ok. 0,5 m ponad podłogę na strychu.

4.Zagłębienie zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 7,9m3 oraz wykonanie przyłącza od zbiornika do budynku (wg Szkicu). Długość linii zewnętrznej – 82m, średnice wg potrzeb, dodatkowo wykonanie studni rewizyjnej przy narożniku budynku i wykonanie w niej trójnika z zaślepionym jednym wylotem w stronę ulicy.

Do niniejszego opracowania dołącza się szkice budynku (załączniki Nr 8 – 13).

PL.    16.04.2009