Załącznik nr 7 do SIWZ

Koncepcja Zamawiającego dot. placu zabaw

I. Założenia ogólne

1. Projekt wykonania dokumentacji projektowej winien zostać zrealizowany zgodnie 
z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072 z 2004 r. z późn. zm.).

2. Opracowanie powinno obejmować przygotowanie projektu zagospodarowania placu zabaw przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim, w ramach rządowego programu Radosna Szkoła dla małego placu zabaw o powierzchni ok. 240m2.

II. Opis zadania

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim, Plac Wolności 4, 89-350 Miasteczko Krajeńskie:

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 240m2.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- ok. 150m2 - nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości (piankowa albo gumowa), w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011 – Tieforange, zgodną z Polskimi Normami,

- ok. 20m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,

-  ok. 70m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią.

Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw:

- zestaw zabawowy

zawierający m.in.:

- 2 wieże czworokątne z dachem dwuspadowym,

- 1 x podest,

- 1 x pomost z barierkami,

- 1 x drabinka,

- 1 x trap długi,

- 2 x zjeżdżalnia krasnal,

minimalne wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.) 6,10 x 4,30 x 3,50 m

pole strefy bezpieczeństwa: ok.70 m2,

obwód strefy bezpieczeństwa: ok.40 m,

Maksymalna wysokość upadku: 2,10 m

- zestaw sportowy

zawierający m.in.:

- 1 x ścianka linowa kratownica,

- 1 x drabinka typu A szczeblowo – wspinaczkowa,

- 1 x drabinka skośno niska,

- 1 x równoważnia „wiszący mostek”

minimalne wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.) 4,00 x 3,00 x 2,00 m

pole strefy bezpieczeństwa: ok.41m2,

obwód strefy bezpieczeństwa: ok.26 m,

Maksymalna wysokość upadku: 2,10 m,

- huśtawka „ważka” podwójna

minimalne wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.) 2,80 x 0,50 x 0,70 m

pole strefy bezpieczeństwa: ok.12m2,

obwód strefy bezpieczeństwa: ok.14 m,

Maksymalna wysokość upadku: 0,60 m

- altanka zabawowa z daszkiem, 2 ławeczkami i tablicą do pisania,

minimalne wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.) 2,80 x 2,70 x 3,00 m

pole strefy bezpieczeństwa: ok.28m2,

obwód strefy bezpieczeństwa: ok.20 m,

Maksymalna wysokość upadku: 0,5 m

- kółko i krzyżyk o wymiarach:  (dł. x szer. x wys.) 1,00 x 0,10 x 1,60m.

W/w urządzenia zabawowe powinny zawierać min. 36 miesięczny okres gwarancji.

Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1176.

Zalecana różnorodna kolorystyka. Do każdego sprzętu należy dołączyć certyfikat zgodności oraz instrukcję konserwacji.

Przy projektowaniu należy uwzględnić parametry terenu, usytuowanie względem istniejącej infrastruktury: budynków, ogrodzenia.

Ponadto teren placu zabaw powinien zostać wyposażony w:

- ławki – 2 sztuki; wym. dł. min. 180cm, wysokość siedziska ok. 45 cm,

Ławki winny być stabilne, wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie – ocynkowanej i pomalowane proszkowo w kolorze brązowym, siedziska z drewna impregnowanego lub innego materiału odpornego na warunki atmosferyczne.

- tablicę zawierającą logo rządowego programu Radosna Szkoła (zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie http://www.radosnaszkola.men.gov.pl), napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA” oraz regulamin określający zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw – nr kontaktowy do dyrektora szkoły, bądź osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych,

- naturalne ogrodzenie placu zabaw tj. poprzez nasadzenie zieleni,

- kosze na śmieci – 2 sztuki, wykonane z drewna impregnowanego, trwale zakotwione w ziemi.

Plac zabaw może zostać zrealizowany w kształcie kwadratu lub prostokąta.

AKCEPTUJĘ NINIEJSZĄ KONCEPCJĘ:

……………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)