Spis treści

1. Wprowadzenie	2

2. Wiadomości ogólne o azbeście	3

2.1. Właściwości fizykochemiczne azbestu	3

2.2. Zastosowanie azbestu w Polsce	5

2.3. Wpływ azbestu na zdrowie człowieka	6

3. Regulacje ustawowe dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest	7

4. Cel Programu	12

5. Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest oraz obowiązki z nich wynikające	13

5.1. Zakres zadań realizowanych na poziomie lokalnym	14

5.2. Obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości	15

5.2.1. Bezpieczne użytkowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	15

5.2.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów	18

5.3. Obowiązki wykonawcy demontażu azbestu	19

5.3.1.Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu azbestu oraz postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.	19

5.4. Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	22

5.5. Zasady postępowania dotyczące składowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	24

5.5.1. Składowiska odpadów niebezpiecznych zawierające azbest	26

6. Gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie	27

6.1. Charakterystyka Gminy Miasteczko Krajeńskie	27

6.2. Rozmieszczenie i ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	28

6.3. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie	29

7. Bezpieczne usuwanie wyrobów azbestowych	30

7.2. Usuwanie wyrobów zawierający azbest - demontaż pokrycia dachowego	32

8. Założenia programu	33

8.1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest	34

8.2. Mobilizowanie właścicieli obiektów do usunięcia wyrobów zawierających azbest	34

8.3. Usunięcie, odbiór i transport wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych	34

9. Źródła finansowania przedsięwzięć związanych z pracami w kontakcie z azbestem	34

10. Szacunkowe koszty demontażu i unieszkodliwiania materiału zawierającego azbest	38

11. Podsumowanie	39

12. Bibliografia	40

13. Spis tabel i rysunków	41

14. Spis załączników	42

# 1. Wprowadzenie

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Krajeńskie”  został sporządzony w celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia i środowiska.

Obowiązek opracowania programu wynika z zapisów „Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. Powyższy dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rezolucji w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki z dnia 19 czerwca 1997 r. (MP z 1997 r. Nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zmianami).

Pomimo zakazu stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest, ze względu na jego powszechne stosowanie w przeszłości, będzie on stanowił elementy struktury wielu obiektów jeszcze przez wiele lat. Szerokie zastosowanie azbestu na przestrzeni 100 ostatnich lat wynikało z gwałtownego rozwoju przemysłu oraz jego cech tj.: odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, elastyczność. Azbest stosowany był do produkcji około 3 tys. wyrobów przemysłowych. Największa ilość azbestu została wykorzystana w budownictwie, głównie do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe, jako płyty faliste, płytki karo, elewacje budynków jako osłony elewacyjne, płyty elewacyjne, rury ciśnieniowe i bezciśnieniowe: rury wodociągowe, kanalizacyjne i kanały zsypowe do odpadów komunalnych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest wymaga zachowania szczególnych procedur, postępowań i przestrzegania przepisów, aby nie powodować w wyniku emisji włókien azbestowych do środowiska, narażenia zdrowia ludzkiego.

Szacunkowe ilości azbestu występujące na terenie kraju i w Wielkopolsce przedstawione są w poniższej tabeli.

Tab. 1. Szacunkowe ilości azbestu ogółem, płyt azbestowo-cementowych, rur azbestowo-cementowych występujących w naszym kraju oraz w województwie wielkopolskim w tonach.

|  | Ilość azbestu ogółem [Mg] | Ilość zabudowanych płyt azbestowo-cementowych [Mg] | Ilość stosowanych rur azbestowo-cementowych [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Polska | 15 466 000 | 14 866 000 (1 351 500 tys. m²) | 600 000 |
| Wielkopolska | 1 110 140 | 1 050 940 (95 540 tys. m²) | 59 200 |

Usunięcie i zabezpieczenie tak znacznych ilości wyrobów azbestowych będzie wymagało przedsięwzięć organizacyjnych oraz dużych nakładów finansowych.

Rys. 1. Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w poszczególnych województwach Polski

# 2. Wiadomości ogólne o azbeście

Przez azbest należy rozumieć grupę włóknistych krzemianów, naturalnych minerałów o budowie krystalicznej, tj.:

- azbest chryzotylowy – chryzotyl (azbest biały),

- azbest krokidolitowy – krokidolit (azbest niebieski),

- azbest amozytowy (gruenerytowy) – amozyt,

- azbest antofilitowy – antofilit,

- azbest termolitowy – termolit,

- azbest aktynolitowy - aktynolit.

## 2.1. Właściwości fizykochemiczne azbestu

Główne cechy azbestu to odporność na wysoką temperaturę i wysoka odporność na działanie środowiska agresywnego, chemicznego. Azbest odznacza się równie wysoką wytrzymałością mechaniczną i wysoką odpornością na korozje. Największe znaczenie ze względu na swoje właściwości posiadał azbest biały - chryzotyl i azbest niebieski - krokidolit.

Włóknisty charakter azbestu wraz z w/w cechami to główne właściwości fizykochemiczne, które pozwoliły na jego szerokie zastosowanie. Włókna azbestu w zależności od odmiany azbestu mają długość kilku centymetrów i średnice kilku milimetrów, osiągając wartości submikronowe.

Główne zastosowanie znalazł azbest biały - chryzotyl, azbest niebieski – krokidolit i azbest amozytowy. Biorąc pod uwagę różnice w budowie włókien azbestu chryzotylowego i azbestu krokidolitowego oraz amozytowego, pył azbestu chryzotylowego jest mniej groźny od pyłu azbestu krokidolitowego i amozytowego w odniesieniu dla zdrowia ludzi.

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę właściwości fizykochemicznych azbestu.

Tab. 2. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu

| Właściwości | CHRYZOTYL | KROKIDOLIT | AZMOZYT |
| --- | --- | --- | --- |
| Barwa | biała do jasnozielonej, żółta | niebieska, lawendowa, zielona | brązowa, szara |
| Główny składnik chemiczny [%] | SiO2 MgO Fe2O3 FeO | 38 – 42 38 – 42 0 – 5 0 – 3 | SiO2 MgO Fe2O3 FeO | 38 – 42 38 – 42 13 – 18 3 – 21 | SiO2 MgO Fe2O3 FeO | 49 – 52 5 – 7 0 – 5 35 – 40 |
| Struktura włókna | bardzo liczne włókna, łatwo rozdzielane | włókniste | blaszkowate, grube |
| Długość włókien [mm] | 0,2 - 200 | 0,2 - 17 | 0,4 - 40 |
| Średnica włókien [mm] | 0,03 - 0,08 | 0,06 - 1,2 | 0,15 - 1,5 |
| Powierzchnia [m2/mg] | 10 - 27 | 2 - 15 | 1 - 6 |
| Gęstość [g/cm3] | 2,55 | 3,3 - 3,5 | 3,5 - 3,5 |
| Temperatura rozkładu [°C] | 450 - 800 | 400 - 800 | 600 - 900 |
| Temperatura topnienia [°C] | 1515 | 1170 | 1395 |
| Twardość wg Mosha | 2,5 - 4,0 | 4,0 | 5,5 - 6,0 |
| Odporność na kwasy | bardzo słaba | dobra | dość dobra |
| Odporność na zasady | bardzo dobra | dobra | dobra |
| Tekstura | elastyczna, jedwabista i twarda | elastyczna do łamliwej | łamliwa |

Tab. 3. Porównanie grubości niektórych włókien organicznych i nieorganicznych

| Włókno | Średnica włókna [nm] * |
| --- | --- |
| włókno łykowe (len) | 12000 – 80000 |
| bawełna | 10000 - 25000 |
| wełna | 2000 – 50000 |
| włos ludzki ok. | 38000 |
| nylon | 1000 – 9000 |
| włókno szklane (cienkie) | 1000 – 7000 |
| włókno mineralne | 3000 – 9000 |
| azbest chryzotylowy | 15 – 42 |
| azbest amfibolowy | 100 – 300 |

* 1 mm = 1.000.000 nm

## 2.2. Zastosowanie azbestu w Polsce

Azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej około 80% zużycia azbestu) do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych. Jeszcze mniej azbestu zużywano do produkcji tekstyliów, mas ogniotrwałych, mas uszczelniających i innych.

Poniższy wykaz podaje dominujące ilościowo rodzaje wyrobów azbestowo-cementowych

produkowanych w Polsce:

- płyty płaskie prasowane tzw. szablony lub płyty „karo" (PN-66/B-14040),

- płyty faliste i gąsiory nie prasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste ,

- płyty płaskie prasowane okładzinowe (PN-70/B-14044),

- rury bezciśnieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),

- rury ciśnieniowe (PN-68/B-14750),

- kształtki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),

- kształtki do przewodów wentylacyjnych (BN-73/8865-10),

- płytki „PACE" oraz kształtki a-c prasowane nieimpregnowane dla elektrotechniki (BN-67/6758-01, BN-70/6754-01),

- zbiorniki na wodę,

- osłony do kanałów spalinowych,

- kształtki do wentylacji zewnętrznych,

- kształtki do osłon rurociągów ciepłowniczych.

Pośród płyt płaskich najczęściej na dachach stosowano, zwłaszcza w południowej Polsce płyty typu „Karo” nazywane też, nieprawidłowo szablonami. Były to płyty o wymiarach 400 mm i grubości     6 mm. Płyty te dzięki dodatkowemu zagęszczeniu w procesie prasowania cechują się mniejszą porowatością niż płyty faliste. Różnica ta jest dość duża, co uwidacznia nasiąkliwość wynosząca dla płyt „Karo” 16% podczas gdy nasiąkliwość płyt falistych wynosi 27%. Mała porowatość płyt prasowanych pozwala przypuszczać, że ich odporność na korozję będzie lepsza niż płyt nie prasowanych. Tak jest w istocie i świadczą za tym liczne obserwacje dachów po wielu latach eksploatacji.

Tab. 4. Zawartość azbestu w wybranych wyrobach

| Asortyment produkcji | Udział azbestu [%] |
| --- | --- |
| Płyty faliste prasowane (szablony) | 9,5 - 11 |
| Płyty faliste o długości 1200 mm | 11 - 12,5 |
| Płyty faliste o długości 2400 mm | 12 - 13 |
| Rury a-c ciśnieniowe | 17 -18 |
| Rury a-c bezciśnieniowe | 14 - 16 |
| Uszczelki | 8 - 20 |
| Sznury azbestowe | 80 - 96 |

## 2.3. Wpływ azbestu na zdrowie człowieka

Azbest to występujący w przyrodzie minerał włóknisty. Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Azbest staje się niebezpieczny, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwość uwalniania się włókien z wyrobów azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi w wyniku:

- poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej (cięcie, szlifowanie, łamanie, kruszenie),

- naruszenia struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału,

- oddziaływania czynników atmosferycznych.

W narażeniu na pył azbestu wyróżnia się:

- ekspozycję zawodową – związaną z pracą w warunkach narażenia na pył azbestu,

- ekspozycję parazawodową – dotyczy mieszkańców sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów,

- ekspozycję środowiskową – związaną z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Różnią się one w sposób istotny wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, długością trwania narażenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia określonych nowotworów złośliwych.

Chorobotwórcze działanie tego związku następuje w wyniku wdychania włókien azbestowych   zawieszonych w powietrzu, które następnie mogą zostać przeniesione do płuc. Biologiczna agresywność pyłu zależy od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:

- pylicy azbestowej (azbestozy),

- łagodnych zmian opłucnych,

- raka płuc (najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, powodowanego przez azbest),

- międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej,

- nowotworów o wysokiej złośliwości.

Pierwsze objawy mogące sygnalizować chorobę to: ból w klatce piersiowej, silny kaszel i duszności. Zachorować mogą osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym natężeniu, jak też osoby narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym stężeniu włókien azbestowych. Nieznana jest minimalna ilość pyłu azbestowego, która wywołuje choroby. Wiadomo natomiast, że im więcej włókien azbestu jest wdychanych do układu oddechowego, tym większe występuje ryzyko choroby. Ważna jest świadomość, że choroby wywołane azbestem rozwijają się po 20 – 30 latach wdychania włókien.

Natomiast nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest występujący w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

W załączniku nr 7 zostały wymienione i opisane schorzenia wywołane azbestem.

# 3. Regulacje ustawowe dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest

W Polsce zaprzestano od 1985 r. stosowania azbestu krokidolitowego. Od dnia 19 czerwca 1997 r. obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Od 14 maja 2002 r. obowiązuje 30 letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217 poz.1833) ze zmianami najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów zawierających azbest w środowisku pracy wynosi:

- pyły zawierające azbest oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu:

  - pył całkowity 1 mg/m3,

  - włókna respirabilne 0,2 włókien w cm3,

- pyły zawierające krokidolit:

  - pył całkowity 0,5 mg/m3,

  - włókna respirabilne 0,2 włókien w m3,

W sporządzonym Programie uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych - ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących zagadnień dotyczących azbestu:

► USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ. U. z 2008, NR 25, POZ. 150 ze zmianami)

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa zawiera szereg istotnych i ważnych postanowień dotyczących m.in.:

- państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku,

- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a także programów wojewódzkich, zmierzających do przestrzegania standardów jakości środowiska,

- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska,

- kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.

Akta wykonawcze do ustawy Prawo ochrony środowiska:

| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu | Dz. U. z 2003, Nr 1, poz. 12 |
| --- | --- | --- |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był wykorzystywany azbest | Dz. U. z 2003, Nr 192, poz.1876 |
| - | ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko | Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 ze zmianami |
| - | ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska | Dz. U. z 2005 Nr 260, poz. 2176 ze zmianami |

► USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. O ODPADACH (DZ. U. z 2007 NR 39, POZ 251 ze zmianami)

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, krajowy plan gospodarki odpadami został przyjęty pod koniec 2001 roku. Art. 10, ust. 4 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, zawierające plany gospodarki odpadami powinny być uchwalone przez odpowiednie organy w następujących terminach:

- programy wojewódzkie – do 30 czerwca 2003 r. – uchwalane przez sejmiki województw,

- programy powiatowe –  do 31 grudnia 2003 r. - uchwalane przez rady powiatów,

- programy gminne –  do 30 czerwca 2004 r. - uchwalane przez rady gmin.

Akta wykonawcze do ustawy o odpadach:

| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów | Dz. U. z 2001, Nr 112, poz. 1206 |
| --- | --- | --- |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych | Dz. U. z 2007, Nr 101, poz. 686 |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny | Dz. U. z 2002, Nr 191, poz. 1595 |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia składowisk odpadów | Dz. U. z 2002, Nr 220, poz. 1858 |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych | Dz. U. z 2002, Nr 236, poz. 1986 |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów | Dz. U. z 2003, Nr 61, poz. 549 |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu | Dz. U. z 2005, Nr 186, poz. 1553 ze zmianami |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów | Dz. U. z 2006, Nr 30, poz. 213 |

► USTAWA Z DNIA 19 CZERWCA 1997 R. O ZAKAZIE STOSOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (DZ. U. z 2004, NR 3, POZ. 20  ze zmianami)

Ustawa weszła w życie od 28 września 1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska. Ustawa porządkuje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

Akta wykonawcze do ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest:

| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest | Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649 |
| --- | --- | --- |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji | Dz. U. z 2004, Nr 183, poz. 1896 |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest | Dz. U. z 2004 Nr, 185, poz. 1920 ze zmianami |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełniania i aktualizacji | Dz. U. z 2005, Nr 13, poz. 109 |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście | Dz. U. z 2005, Nr 189, poz. 1603 |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpośredniego użytkowania takich wyrobów | Dz. U. z 2005, Nr 216, poz. 1824 |

► USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. 2006 NR 156, POZ. 1118 ze zmianami)

Wśród wielu przepisów w zakresie ochrony środowiska znajduje się zapis mający zastosowanie w przypadkach występowania azbestu. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane: właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

- pogorszenie warunków  zdrowotno - sanitarnych,

- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Akta wykonawcze do ustawy Prawo budowlane:

| - | ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczania stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi | M. P. z 1996 r. Nr, 19, poz. 231 |
| --- | --- | --- |
| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126 |

► USTAWA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2002 R. O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (DZ. U. 2002 NR 199, POZ. 1671 ze zmianami)

Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

► USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. - KODEKS PRACY (DZ. U. 1998 NR 21, POZ. 94 ze zmianami)

Akta wykonawcze do kodeksu pracy:

| - | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy | Dz. U. z 2002, Nr 217, poz. 1833 |
| --- | --- | --- |

# 4. Cel Programu

Celem Programu jest:

- przedstawienie oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko naturalne,

- podniesienie świadomości społecznej odnośnie zagrożeń powodowanych przez wyroby zawierające azbest,

- wskazanie możliwości pozyskania funduszy na usunięcie wyrobów zawierających azbest ,

- zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów azbestowych,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców spowodowanych azbestem,

- spowodowanie likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w odpowiednim okresie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Program zakłada realizację następujących zadań:

- inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,

- edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu,

- mobilizowanie właścicieli obiektów do usunięcia wyrobów zawierających azbest,

- usunięcie, odbiór i transport wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych:

  - 0,53 % w latach 2009 – 2012 (4 lata),

  - 19,1 % w latach 2013 – 2022 (10 lat),

  - 80,37 % w latach 2023 – 2032 (10 lat),

- przeznaczenie środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Pilskiego na realizację Programu,

- podjęcie działań w celu pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i innym właścicielom nieruchomości w usuwaniu odpadów zawierających azbest,

- udzielanie informacji osobom fizycznym i właścicielom nieruchomości z zakresu poszukiwania źródeł finansowych na nowe pokrycia dachowe,

- wymiana rur wodociągowych wykonanych z azbestu,

- sprawozdania z realizacji Programu (dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest).

# 5. Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest oraz obowiązki z nich wynikające

Od 1997 r. na terenie naszego kraju obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w używanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach do dnia 31 grudnia 2032 r.

W sposób szczegółowy określone są wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki podmiotów uprawnionych do demontażu, transportu wyrobów zawierających azbest.

## 5.1. Zakres zadań realizowanych na poziomie lokalnym

Program usuwania azbestu realizowany jest na trzech poziomach - centralnym

Do zadań zarządu powiatu należy:

- sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań Programu na terenie powiatów oraz ich przekazywanie samorządowi województwa,

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z wojewodą, samorządem województwa, samorządem gminnym w zakresie zadań wynikających z Programu,

- współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw społecznych i przedstawiania opinii,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi program,

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiatowych planach gospodarki odpadami,

- gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technologicznego zużycia wyrobów zawierających azbest.

Do zadań gminy należy:

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych  przez azbest oraz wyroby z azbestem

- przygotowywanie  wykazów obiektów zawierających azbest  oraz rejonów występującego narażenia  na ekspozycję azbestu

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych  zarządu gminy z realizacji zadań „Programu...”

Do zadań rady powiatu należą:

- nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,

- prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów. Częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat – inicjowanie i organizowanie innych form pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Do zadań rady gminy należą:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych zarządu gminy z realizacji zadań „Programu...”.

W tabeli nr 5 przedstawiono szczegółowo rozpisany wykaz zadań realizowany przez samorząd powiatowy.

Tab. 5. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez samorząd powiatowy

| Lp. | Wyszczególnienie zadań realizowanych w ramach Programu usuwania azbestu... |
| --- | --- |
| 1. | Ustalenia ośrodka dyspozycyjno-kontrolnego do nadzoru realizacji programu na terenie powiatu oraz dla podejmowania, lub koordynacji decyzji strategicznych i finansowych., w tym decyzji szczegółowych, w zakresie wykonawczym oraz kontaktów z zainteresowanymi osobami prawnymi i fizycznymi. Koordynacja działań gmin w powiecie |
| 2. | Opracowanie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu i każdej gminy, w tym opracowanie załączników mapowych |
| 3. | Sukcesywne dokonywanie przeglądu technicznego obiektów na terenie gmin stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998r |
| 4. | Ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów zawierających azbest |
| 5. | Wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych rejonów (obiektów) i ustalenia stopnia emisji pyłu i włókien azbestu |
| 6. | Przedstawienie wyników monitoringu na mapie powiatu. Podejmowanie w miarę potrzeby odpowiednich działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych |
| 7. | Opracowanie „Programu...” usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu, w okresie założonych 30-tu lat, lub krótszym (w zależności od lokalnych możliwości i uwarunkowań) |
| 8. | Inicjowanie związków gmin dla budowy składowisk odpadów zawierających azbest wraz z wykazaniem ekonomicznych korzyści. Poszukiwanie inwestorów i podejmowanie inicjatyw lokalizacyjnych |
| 9. | Współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, szczególnie w stosunku do uboższych właścicieli obiektów |
| 10. | Opracowanie i wydawanie odpowiednich zaleceń i wytycznych dla gmin, administracji osiedli mieszkaniowych i obiektów komunalnych dotyczących sposobów bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest |

## 5.2. Obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości

### 5.2.1. Bezpieczne użytkowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

- Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez wykonanie spisu z natury

Inwentaryzację należało sporządzić do dnia 28 maja 2004 r. Sposób przedstawienia wyników inwentaryzacji należy przedstawić w postaci informacji:

- o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania,

- o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone,

określają załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do niniejszego Programu.

Informację o wyniku inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

- przedsiębiorcy przedkładają jeden egzemplarz w formie pisemnej wojewodzie. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,

- drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzania następnej informacji.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie.

- Sporządzenie "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest"

- Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik nr 1 niniejszego Programu). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

- Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

- Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu – przedstawia załącznik 10 niniejszego Programu.

- Opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

- Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli, dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i konieczne jest jej oczyszczanie poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.

Na rysunku nr 2  przedstawiono schematycznie procedurę bezpiecznego postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest przez właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości (Źródło: www.mg.gov.pl „Procedury wraz z opisami”: Procedura nr 1)

Rys. 2. Procedura bezpiecznego postępowania z azbestem wyrobami zawierającymi azbest przez właścicieli, zarządcę lub użytkowników nieruchomości

### 5.2.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

- Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

Do identyfikacji azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach jest zobowiązany wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

- Zgłoszenie prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- Uzyskanie od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Na rysunku nr 3 przedstawiono schematycznie procedurę usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości (Źródło: www.mg.gov.pl „Procedury wraz z opisami”: Procedura nr 2).

Rys. 3. Procedura usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest przez właścicieli, zarządcę lub użytkowników nieruchomości

## 5.3. Obowiązki wykonawcy demontażu azbestu

### 5.3.1.Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu azbestu oraz postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podmioty wykonujące prace polegające na  demontażu azbestu i wyrobów zawierających azbest, jako wytwórcy odpadów niebezpiecznych (zgodnie z ustawą o odpadach) przed przystąpieniem do wykonywania prac, zobowiązani są do:

- Uzyskania od organu ochrony środowiska – wojewoda/starosta, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów:

  - decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli ilość odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie,

  - przedłożyć informację o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami - jeżeli ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie.

- Przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabezpieczania i usuwania tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczącego bezpiecznego postępowania z powyższymi wyrobami.

- Opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest , który w szczególności powinien zawierać:

  - identyfikacje azbestu, w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

  - informację o metodach wykonywania planowanych prac,

  - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i i ochrony zdrowia,

  - ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

- Posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac.

- Zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania (zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu).

- Dokonania właściwych zgłoszeń i informacji:

  - zgłoszenie o przeprowadzanych robotach demontażu azbestu - właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (załącznik nr 6 - wzór zgłoszenia zamiaru wykonania prac polegających na zabezpieczeniu / usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu oraz terenu prac),

  - przedłożenia informacji o substancjach, czynnikach i procesach rakotwórczych występujących na stanowisku pracy - do właściwego okręgowego inspektora pracy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (załącznik nr 11 - wzór informacji o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

- Złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu elementów zawierających azbest wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia prac m.in poprzez:

- odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

- ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległość od traktów komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon,

- umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga! Zagrożenie azbestem" bądź "Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem",

- przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Wszystkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska oraz zminimalizować pylenie. Aby to osiągnąć należy:

- wyroby (płyty, kształtki, rury demontować w całości, w miarę możliwości unikając destrukcji mechanicznej,

- do prac używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy prowadzić kontrolny monitoring powietrza,

- codziennie zabezpieczać zdemontowane wyroby i odpady zawierające azbest i magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu:

  - usunięte wyroby azbestowe (>1000 kg/m3 tj. płyty i części płyt azbestowo-cementowych) należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 2 mm,

  - przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miękkich (<1000 kg/m3) zestalić przy użyciu cementu ,

  - opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte i oznakowane w sposób trwały.

Wzór oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest przedstawia załącznik nr 10.

W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

Na rysunkach nr 4 i nr 5 przedstawiono schematycznie procedurę dotyczącą postępowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przy prowadzeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji azbestu (Źródło: www.mg.gov.pl „Procedury wraz z opisami”: Procedura nr 3; Procedura nr 4).

Rys. 4. Procedura postępowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest

Rys. 5. Procedura dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,  wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji azbestu

## 5.4. Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Transport odpadów zawierających azbest, które znajdują się na liście odpadów niebezpiecznych, odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002, Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002, Nr 236, poz. 1986).

Zgodnie z ustawą z 28 października 2002 r. przy przewozach materiałów niebezpiecznych obowiązują w kraju przepisy zawarte w załącznikach A i B do umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Odpady zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych, materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 (różne przedmioty i materiały niebezpieczne), z czego wynikają określone wymagania w zakresie ich transportu. Przemieszczanie opakowań z odpadami zawierającymi azbest powinno odbywać się w taki sposób, by nie nastąpiło ich otwarcie lub uszkodzenie i emisja włókien azbestowych do otoczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 628 ze zm.) prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów zawierających azbest (przewoźnik odpadów) obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na transport odpadów. Zezwolenie wydaje w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania przewoźnika odpadów. Przewoźnik odpadów zawierających azbest zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, z zastosowaniem karty przekazania odpadu.

Na rysunku nr 6  przedstawiono schematycznie procedurę dotyczącą przygotowanie i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (Źródło: www.mg.gov.pl „Procedury wraz z opisami”: Procedura nr 5).

Rys. 6. Procedura dotyczącą przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

## 5.5. Zasady postępowania dotyczące składowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Odpady zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

potwierdzenie w „Karcie przekazania odpadów” przyjęcia partii odpadów na składowisko,

- sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko,

- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,

- zapewnić deponowanie odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

- wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska.

Na rysunku nr 7 przedstawiono schematycznie procedurę dotycząca składowania odpadów na składowiskach lub w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest (Źródło: www.mg.gov.pl „Procedury wraz z opisami”: Procedura nr 6).

Rys. 7. Procedura dotycząca składowania odpadów na składowiskach lub w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest

### 5.5.1. Składowiska odpadów niebezpiecznych zawierające azbest

Odpady zawierające azbest z uwagi na zakaz stosowania azbestu nie mogą być poddawane odzyskowi (wykorzystaniu) i muszą być w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi oraz środowiska unieszkodliwiane przez składowanie. Zasady składowania tych odpadów regulowane są ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ze względów ekonomicznych odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach położonych jak najbliżej miejsca ich wytwarzania. W tabeli 6 zostały przedstawione najbliżej położne składowiska odpadów zawierających azbest.

Tab. 6. Składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

| Lp* | Składowisko | Adres gmina, województwo | Wolna pojemność [m3] | Rok zamknięcia | Odległość [km]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Zakład Godzikowice | Godzikowice, ul. Stalowa 12 gm. Oława, woj. dolnośląskie | 1 000 | 2013 | 307 |
| 2. | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie | Bierkowo 120, 76-261 Bruskowo Wielkie gm. Słupsk, woj. pomorskie | 14 380 | 2030 | 200 |
| 3. | Składowisko odpadów azbestowych | Chróścik. ul. Małyszyńska 180 gm. Gorzów Wlkp., woj. lubuskie | 30 000 | 2024 | 144 |
| 4. | Składowisko odpadów niebezpiecznych | Konin, ul. Sulańska 11 m. Konin, woj. wielkopolskie | 164 880 | bd | 190 |
| 5. | Mokre składowisko odpadów paleniskowych „Bagno-Lubień” na potrzeby zakładu | Bagno-Lubień, gm. Kleszczów, woj. łódzkie | 59 455 | bd | 261 |
| 6. | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Eko- Myśl sp. z o.o. | Dalsze 36, gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie | 2 100 | bd | 144 |
| 7. | Składowisko odpadów | Marianowo gm. Marianowo,woj. zachodniopomorskie | 1 660 | bd | 146 |
| 8. | Składowisko odpadów niebezpiecznych w Małociechowie | Małociechowo gm. pruszcz, woj. kujawsko - pomorskie | 995 900 | 2032 | 107 |
| 9. | Zakład Odzysku Odpadów | Sianów, ul. Łubuszan 80 gm. Sianów, woj. zachodniopomorskie | 15 685 | bd | 167 |

*   zgodnie z oznaczeniem z załącznika graficznego nr 5.

** odległość dla transportu kołowego mierzona od Gminy Miasteczko Krajeńskie do danej miejscowości

Zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o odpadach, odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu powstawania, powinny być przekazane do unieszkodliwiania do najbliżej położonych miejsc.

# 6. Gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie

## 6.1. Charakterystyka Gminy Miasteczko Krajeńskie

Rys. 8. Statystyka – Gmina Miasteczko Krajeńskie

| Statystyka – GMINA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE | Herb |
| --- | --- |
| województwo | wielkopolskie |  |
| powiat | pilski |  |
| powierzchnia | 70,72 km2 |  |
| ludność | Ogółem: 3 250 |  |
| gęstość zaludnienia | 31,81 os./km2 |  |
| miejscowości sołeckie | Arentowo, Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Miasteczko-Huby, Miasteczko Krajeńskie, Okaliniec, Wolsko |  |
| miejscowość niesołecka | Solnówek |  |
| użytki rolne | 63% |  |
| użytki leśne | 26% |  |

Gmina Miasteczko Krajeńskie  położona jest w centralnej części powiatu pilskiego i zajmuje 5,58% powierzchni powiatu. Znajduje się na obszarze Wysoczyzny Krajeńskiej na północnych krańcach województwa wielkopolskiego. Gmina Miasteczko Krajeńskie graniczy z gminami: Wysoka, Białośliwie, Kaczory, Chodzież i Szamocin.

Rys. 9. Położenie Gminy  Miasteczko Krajeńskie  w powiecie pilskim

Tab. 7. Aktualna liczba ludności na terenie Gminy  Miasteczko Krajeńskie

| Wyszczególnienie | Liczba ludności |
| --- | --- |
|  | Kobiety | Mężczyźni |
| Liczba osób | 1 630 | 1 620 |
| % | 50,2 | 49,8 |
| Ogółem | 3 250 |

Źródło: GUS, dane na koniec roku 2007 r.

## 6.2. Rozmieszczenie i ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Na podstawie zebranych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, zostały określone ilości oraz miejsca występowania tych wyrobów na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie występuje ponad: 1 417,33 Mg wyrobów zawierających azbest (własność osób fizycznych i gminy), w tym:

  - 1 405,91 Mg (tj. 78 106,4 m 2) stanowiących pokrycia dachowe (osoby fizyczne),

  - 11,41 Mg (tj.830 mb) stanowiących rury i złącza azbestowo – cementowe,

W tabeli nr 8 przedstawiono szacowane ilości powstających odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie w poszczególnych latach realizacji Programu.

Tab. 8. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest powstających w wyniku usuwania wyrobów  z azbestem  w perspektywie lat 2008 – 2032.

| Wyszczególnienie | Lata |
| --- | --- |
|  | 2008 - 2012 | 2013 - 2022 | 2023 - 2032 |
|  | Ilość powstających odpadów z azbestem (usuwanych wyrobów zawierających azbest) [Mg] |
| WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 355.245,00 | 444.056,00 | 310.839,00 |
|  | 32 % | 40 % | 28 % |

Na podstawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski”

## 6.3. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie

Tab. 9. Łączna ilość wyrobów zawierających azbest będących własnością osób fizycznych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie w ujęciu wszystkich sołectw (pokrycia dachowe)

| Lp. | Sołectwo | Ilość azbestu razem |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] | [Mg] |
| 1. | Arentowo | 2 856,5 | 51,41 |
| 2. | Brzostowo | 13 146 | 236,63 |
| 3. | Grabionna | 16 880 | 303,84 |
| 4. | Grabówno | 20 874,9 | 375,74 |
|  | Solnówek (należący do sołectwa Grabówno) | 918 | 16,52 |
| 5. | Miasteczko-Huby | 1 449 | 26,08 |
| 6. | Miasteczko Krajeńskie | 9 171 | 165,08 |
| 7. | Okaliniec | 7 027 | 126,49 |
| 8. | Wolsko | 5 784 | 104,12 |
| RAZEM | 78 106,4 | 1 405,91 |
| Stopień pilności | I | II | III |
| Masa [Mg] | 7,42 | 268,57 | 1 129,92 |

Źródło: wyniki inwentaryzacji własnej

Tab. 10. Łączna ilość rur i złączy azbestowo - cementowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie

| Lp. | Adres | Długość sieci „ac” [mb] | Średnica rur | Waga określona przez nadzór budowlany [kg/mb] | Ilość rur i złączy azbestowo – cementowych [Mg] | Uwagi | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wewnętrzna | zewnętrzna |  |  |  |  |
| 1. | ul. Drzymały | 290 | 110 | 88 | 8,8 | 2,55 | Mapy zamieszczone w załączniku nr 12 | III |
| 2. | Plac Wolności | 540 | 178 | 150 | 16,4 | 8,86 |  |  |
| 3. | ul. Kościuszki |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 830 |  | 11,41 |  |  |

Źródło: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

*”Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terenie Polski” przyjmuje, że 1 m2 płyty azbestowej waży 11 kg, w niniejszym programie przyjęto 18 kg dla 1 m2 po konsultacjach z przedstawicielami firm zajmujących się usuwaniem azbestu. Waga 1m2  płyty azbestowej zależy od falistości, grubości oraz wymiarów. Podawana ilość m2 jest zwykle daną dotyczącą połaci dachu i  nie jest współmierna do powierzchni płyt azbestowych. W niniejszym Programie przyjęto, że powierzchnia płyt azbestowych jest o 10% większa ze względu na zakłady płyt. W rzeczywistości 1 m2  dachu jest pokrywany przez płytę o powierzchni 1,1 m2 ponieważ pewna część płyty (tutaj 0,1 m2 ) jest nakładana na poprzednie.

Dla rur wodociągowych zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terenie Polski” 1 mb waży ok. 40 kg. Ciężar rur azbestowo – cementowych został obliczony zgodnie z ich średnicą przez pracowników nadzoru budowlanego i podany do wiadomości w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie. Wysokość kosztów została oszacowana dla pokryć dachowych (będących własnością osób fizycznych), które stanowią faktyczne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i dla których ustalono rzeczywiste koszty demontażu, wywozu i utylizacji.

# 7. Bezpieczne usuwanie wyrobów azbestowych

Podstawowe zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest ujęte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określają szczegółowo techniczne warunki prowadzenia robót tj.:

- Izolowanie od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska.

- Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska.

- Umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; lub w przypadku wyrobów zawierających krokidolit – „Uwaga! Zagrożenie azbestem-krokidolitem”.

- Zastosowanie odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska.

- Zastosowanie w obiekcie odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą na mokro.

- Izolowanie pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit.

- Stosowanie zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń.

- Zapoznanie pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi BHP w czasie wykonywania prac .

Aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska prace powinny być wykonywane w następujący sposób:

- Przed usunięciem lub demontażem elementy powinny zostać nawilżone wodą i utrzymywane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy.

- Tam gdzie jest to technicznie możliwe należy demontować całe wyroby bez ich uszkadzania.

- Do odspajania materiałów trwale związanych z podłożem należy stosować wyłącznie narzędzia ręczne lub wolnoobrotowe wyposażone w miejscowe instalacje odciągające powietrze (odkurzacze do pyłu azbestowego).

- W przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu - prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza (również dla wyrobów zawierających krokidolit).

- Codziennego zabezpieczania zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

7.1. Usuwanie wyrobów zawierający azbest - wymiana rur wodociągowych

Rury azbestocementowe zostały zakwalifikowane do drugiej klasy odpadów zawierających azbest. W katalogu odpadów załączonym do „Ustawy o odpadach” zaliczono je po numerem kodowym 17 01 05 do odpadów niebezpiecznych. Klasa ta obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 tzw. „twardych”, zawierających poniżej 20 % azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia. Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów oraz ich rozbijanie.

Klasyczna wymiana rurociągów azbestocementowych polega na następujących operacjach:

- opracowaniu projektu technicznego wymiany odcinka rurociągu i uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń na budowę,

- odkryciu rurociągu i jego wymianie na nowy,

- wykonaniu niezbędnych prób, odtworzeniu przyłączy itp.,

- zasypaniu wykopu i odtworzeniu nawierzchni.

Odpady azbestocementowe zostaną unieszkodliwione przez umieszczenie ich na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Przechowywane będą one w opakowaniach i przykryte 2-metrową warstwą ziemi. Taki sposób zabezpieczenia odpadów związany jest rodzajem zagrożeń jakie niesie ze sobą azbest. Niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska są tylko włókna azbestu wnikające do układu oddechowego człowieka lub zwierząt. Włókna azbestu mogą rozprzestrzeniać się tylko w przypadku kontaktu azbestu z powietrzem atmosferycznym. Rury azbestocementowe znajdujące się pod ziemią nie mają kontaktu z powietrzem.

Pozostające pod ziemią rury azbestowe są przykryte warstwą ziemi, która swoją grubością jest zbliżona do warstwy zabezpieczającej przewidzianej na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Pozostawiając rury azbestocementowe pod ziemią zabezpiecza się je przed szkodliwym wpływem na środowisko i zdrowie ludzi.

Alternatywnie dla metody wydobywania rur i umieszczaniu ich na składowisku stosowane są także możliwości:

- całkowite wyłączenie z sieci wodnej azbestocementowych rur. Konieczne jest poprowadzenie nowych odcinków instalacji wodnej,

- rehabilitacja azbestocementowych przewodów wodociągowych. Renowacja wodociągów przy pomocy cienkościennej wykładziny polietylenowej, ciasno osadzanej we wnętrzu odnawianego przewodu. Rozwiązanie to umożliwia przesunięcie w czasie termin usunięcia rur azbestowych do czasu „śmierci technicznej” lub konieczności ich wymiany ze względów technicznych,

- ze względu na brak stwierdzonej szkodliwości azbestu występującego w wodzie oraz brak pylenia z wyrobów azbestowych znajdujących się w ziemi zaleca się sukcesywnie wymieniać rury, ze względu na ich stan techniczny.

## 7.2. Usuwanie wyrobów zawierający azbest - demontaż pokrycia dachowego

Rozpoczynając demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół - przed emisją pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!", „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem".

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest  to technicznie możliwe,

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

- po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny zostać szczelnie opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia środki zabezpieczające. Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą).

Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety (załącznik nr 10) i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nie ulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych.

Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się się:

- kartę ewidencji odpadu,

- kartę przekazania odpadów.

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych - wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.

# 8. Założenia programu

Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Krajeńskie” będzie procesem długookresowym, podczas którego stopniowo będą realizowane zadania w nim ujęte. Zgodnie z przeprowadzoną podczas inwentaryzacji oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest określono stopnie pilności, wg. których należy w kolejnych latach usunąć poszczególne pokrycia dachowe. Usunięciem pokryć dachowych i wywozem ich na odpowiednie składowisko powinna zająć się odpowiednio  wykwalifikowana firma. Miejscem utylizacji azbestowych pokryć dachowych będzie składowisko odbierające odpady niebezpieczne znajdujące się w jak najmniejszej odległości.

## 8.1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Podstawą Programu jest przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz utworzona baza danych dotycząca ich lokalizacji. Inwentaryzacja polegała na dokonaniu spisu budynków mieszkalnych i gospodarczych na których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest oraz jego ilości.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest została przeprowadzona przez firmę CODEX w lutym 2009 roku obejmując teren całej gminy. Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wraz z Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zostały dołączone do niniejszego Programu.

## 8.2. Mobilizowanie właścicieli obiektów do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Zadanie ma być realizowane przez:

- udzielanie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- udzielanie informacji mieszkańcom gminy na temat realizacji programu.

## 8.3. Usunięcie, odbiór i transport wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych

Czynnościami związanymi z usuwaniem z gminy wyrobów zawierających azbest zajmą się firmy posiadające właściwe zezwolenia na wykonywanie tego typu działalności. Odbiór azbestu od właściciela obiektu oraz jego przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych potwierdzone będzie kartą przekazania odpadów (załącznik nr 2).

# 9. Źródła finansowania przedsięwzięć związanych z pracami w kontakcie z azbestem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2003-2006 udzielał wsparcia na inwestycje związane z oczyszczaniem kraju z azbestu w formie kredytów preferencyjnych lub dotacji. Możliwe było wsparcie takich projektów jak: budowa składowisk przystosowanych do składowania (unieszkodliwiania) odpadów azbestowych, budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur azbestowych (zakup i instalacja nowych rur wodociągowych), wymiana lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych płyt azbestowych (zakup wyrobów do wykonywania powłok i wykonanie powłok), wymiana elementów budowlanych zawierających azbest na bezazbestowe (demontaż, transport i unieszkodliwianie), usuwanie materiałów azbestowych z budynków, np. płyty elewacyjne, materiały izolacyjne (demontaż, transport, unieszkodliwianie).

W roku 2009 środki NFOŚiGW dokonując wyboru przedsięwzięć do dofinansowania będzie przeznaczał środki przede wszystkim na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Zgodnie z listą priorytetowych zadań programu (Uchwała nr 16/08 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 6 marca 2008r. w sprawie zmiany "Listy priorytetowych programów NFOŚiGW planowanych do finansowania w roku 2008") dofinansowane będą przedsięwzięcia z zakresu:

2.	„Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi”,

2.2.	„Pozostałe przedsięwzięcia z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”.

Zadania realizowane w ramach programu:

2.2.3.	„Wsparcie dla przedsiębiorców i gmin w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest”.

Wsparcia na inwestycje związane z usuwaniem z terenu kraju azbestu w formie kredytów preferencyjnych lub dotacji udzielają również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu podpisane zostały umowy w sprawie dopłat ze środków WFOŚiGW w Poznaniu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane w województwie wielkopolskim.

Zgodnie z zawartym porozumieniem oddziały BOŚ obejmujące obszarem swego działania całą Wielkopolskę uruchomiły dla inwestorów, którymi mogą być w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osiem specjalnych linii kredytowych. Uwzględniają one szeroki zakres przedsięwzięć, na które inwestorzy uzyskają dogodne warunki finansowania. Z zakresu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest środki WFOŚiGW kierowane będą na dopłaty do oprocentowania kredytów zaciąganych na: „ zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest'” - Linia IV.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska powinien corocznie zabezpieczać określoną pulę pieniężną w celu przeznaczenia na dotację inwestycji związanych z usuwaniem azbestu. Ta forma pomocy powinna być przeznaczona dla najuboższych właścicieli budynków, którzy nie mają możliwości pozyskania funduszy z innych źródeł.

W PFOŚiGW corocznie zabezpieczana będzie kwota z przeznaczeniem na dotacje inwestycji związanych z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe. Ta forma pomocy przeznaczona będzie dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Miasteczko Krajeńskie, gdyż osoby fizyczne nie mają możliwości pozyskania funduszy z innych źródeł. Wielkość dotacji zależna będzie od funduszy przyznanych na dany rok i będzie stanowiła określony % kosztów rzeczywistych zadania. Podstawą uzyskania dotacji będzie wniosek wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Linia 4 - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Kredytobiorca :

- wszyscy ubiegający się z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiot kredytowania :

- wymiana powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Okres realizacji zadania :

- do 6 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy.

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu:

- roboty demontażowe, transport i unieszkodliwienie odpadu zawierającego azbest ,

- zakup materiałów do wykonania zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych.

- roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych.

Koszty nie podlegające finansowaniu ze środków kredytu, lecz mogące stanowić udział własny kredytobiorcy:

- opracowania dokumentacji projektowej,

- obsługi geodezyjnej,

- nadzorów budowlanych.

Warunki uzyskania kredytu :

- określenie planowanego zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (na podstawie kosztorysu, faktury proforma, umowy, oferty lub innego dokumentu akceptowanego przez Bank umożliwiającego określenie zakresu rzeczowego i kosztów inwestycji),

- określenie planowanego wymiernego efektu ekologicznego,

- potwierdzone źródła finansowania inwestycji,

- zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,

- prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,

- udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja (aktualny wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy/najmu na okres dłuższy niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości lub inny dokument akceptowany przez Bank umożliwiający potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane),

- uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji - stosownie do obowiązujących przepisów),

- umowa z podmiotem posiadającym uprawnienia do gospodarowania odpadami zawierającymi azbest, co najmniej w zakresie wytwarzania odpadów zawierających azbest.

Sposób wykorzystania kredytu :

- kredyt nie może być udzielony na zadanie zakończone,

- kredyt nie może być przeznaczony na refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytowej,

- realizacja kredytu następuje w bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych Kredytobiorcy na podstawie faktur odpowiadających celom na sfinansowanie których kredyt został udzielony, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Sposób określenia efektu ekologicznego :

- ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest [Mg lub m2].

Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego:

- dostarczenie,

- w przypadku osób fizycznych,

- oświadczenia o zakończeniu zadania,

- w przypadku pozostałych kredytobiorców,

- protokołu odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania,

oraz

- dokument przyjęcia odpadów przed podmiot posiadający stosowne uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów,

oraz

- notatka z kontroli inwestycji przeprowadzonej przez pracownika Banku.

O dofinansowanie z EkoFunduszu mogą ubiegać się między innymi projekty unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz modernizacji technologii przemysłowych prowadzących do eliminacji powstawania odpadów niebezpiecznych. Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej dotacji, w wysokości 15% - 60% kosztów projektu. EkoFundusz nie finansuje projektów, które otrzymały dotację ze środków unijnych. Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, szpitale, placówki pomocy społecznej, szkoły, instytucje wyznaniowe, pozarządowe organizacje ekologiczne.

Inne środki

Źródłem finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu mogą być środki funduszy strukturalnych UE, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spójności. W Narodowym Planie Rozwoju przyjęto Sektorowy Program Operacyjny Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Te dwa programy ustanowiły tzw. priorytety inwestycyjne, w tym  na ochronę środowiska. Z ich środków mogły być finansowane zadania, które wiążą się z ochroną środowiska przed azbestem, kwalifikowanym zarówno jako substancja, jak i odpad niebezpieczny. Jednostki samorządowe mogły występować o te środki samodzielnie lub w układach porozumień np. międzygminnych, co zwiększało szanse na uzyskanie wsparcia finansowego.

Ze środków unijnych, głównie w ramach ZPORR, sfinansowano wiele projektów związanych z budową i przebudową sieci wodociągowych, budową nowych, przebudową istniejących oraz rekultywacją nieczynnych składowisk, likwidacją „dzikich” składowisk odpadów, przebudową dróg gminnych oraz remontami budynków użyteczności publicznej (wymiana dachów, elewacji).

# 10. Szacunkowe koszty demontażu i unieszkodliwiania materiału zawierającego azbest

W celu ustalenia kosztów usuwania materiału zawierającego azbest z terenu Gminy Miasteczko Krajeńskie pozyskano informacje od kilku firm posiadających ważną decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, oraz posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem i transportem tych odpadów.

W kosztorysie wykonanej usługi wzięto pod uwagę cenę demontażu dachu eternitowego, pakowanie płyt azbestowych, transport, unieszkodliwianie na składowisku. Transport odpadów odbywa się samochodami o ładowności 15 Mg na odległość:

- Chróścik, 	 woj. lubuskie 			   - 147km,

- Bierkowo,          woj. pomorskie                              - 187 km,

- Kleszczów         woj. łódzkie                                   - 200 km,

- Konin, 		 woj. wielkopolskie 		   - 185 km,

- Małociechowo,  woj. kujawsko-pomorskie              - 106 km.

Poniżej przedstawiono szacunkowe koszty prac renowacyjnych związanych z demontażem, usuwaniem oraz unieszkodliwianiem materiału zawierającego azbest.. Średni koszt (brutto) wykonanych usług:

- demontaż 					2,50 zł / m2      	tj.        138,87 zł / Mg

- opakowanie i zabezpieczenie 			50,00 zł / Mg

- oznakowanie 					7,00 zł / szt. naklejka

- transport 					3,50 zł / km

- unieszkodliwianie na składowisku 		427,00zł / Mg

Ceny usunięcia azbestowych pokryć dachowych poza tym, że zależą od  ilości, odległości najbliższego składowiska, zależą też od trudności demontażu, możliwości operowania odpowiednim sprzętem. Ilość eternitowego pokrycia dachowego (bez rur azbestowo – cementowych) na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie (posiadaczami są osoby fizyczne i własność gminy) wynosi ok. 1 405,91  Mg.

Koszt ich usunięcia:

- demontaż 					138,87 zł / Mg      tj.         195 238,72 zł

- transport (do najbliższego składowiska-Małociechowo)                        371zł - za kurs w jedną stronę ciężarówki o ładowności 15 Mg, a za kurs w obie strony – 742,00zł. Aby wywieźć 1 405,91 Mg azbestu zinwentaryzowanego na terenie całej gminy, 15-tonowe ciężarówki powinny pokonać trasę w obie strony ok. 94 razy, co daje koszt: 742,00 zł * 94 = 					69 748,00 zł

- opakowanie i zabezpieczenie (z założeniem, że na jedną paletę układane są płyty azbestowe do 1Mg, potrzebna będzie ilość folii i taśmy o wartości  50 zł) przygotowanie do transportu 1 405,91 Mg wynosi

70 295,50 zł

- oznakowanie (z założeniem, że na oznakowanie 1 Mg tj. jednej palety potrzeba przynajmniej 1 naklejka) oznakowanie 1 405,91 Mg wynosi                                   		               9 841,37zł

- unieszkodliwianie na składowisku  	               427,00zł / Mg             tj.	 600 323,57 zł

RAZEM				                          	              945 447,16 zł

Harmonogram realizacji „Programu...” zakłada, iż w pierwszym okresie zostanie usunięte z terenu gminy 0,53 % ilości zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych.

Tab. 11. Harmonogram i kosztorys rzeczowy na lata 2008- 2032

| Lp | Dane | Harmonogram usunięcia dachów eternitowych | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | etap | 2009 - 2012 | 2013 - 2022 | 2023 - 2032 | - |
| 2. | długość etapu | 4 lata | 10 lat | 10 lat | 24 lat |
| 3. | % materiału usuniętego | 0,53% | 19,1 % | 80,37% | 100% |
| 4. | masa usuniętego materiału | 7,42 Mg | 268,58 Mg | 1 129,92 Mg | 1 405,91 Mg |
| 5. | koszt usunięcia materiału | 5 010,87 zł | 180 586,14 zł | 759 879,99 zł | 945 477,16 zł |
| 6. | Stopień pilności usunięcia azbestu | I | II | III | - |

**Nieznaczna różnica powstała podczas obliczeń wynika z zaokrągleń wartości

W latach 2009 - 2012 proponuje się sfinansowanie 0,53% inwestycji o najpilniejszym I stopniu prac, oraz w miarę możliwości uzyskania środków finansowych 180 586,14 zł na wykonanie prac o średnim stopniu pilności.

W latach 2013 - 2022 nastąpi kontynuacja usuwania azbestu o średnim II stopniu pilności. Natomiast w latach 2023 - 2032 zostanie usunięty azbest o niskim III stopniu pilności. Stopień pilności usuwania azbestu wyznacza się na podstawie dokonania „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” - załącznik nr 1.

# 11. Podsumowanie

W naszym kraju zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej obowiązuje zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W przeszłości azbest ze względu na swoje właściwości był powszechnie stosowany w budownictwie, dlatego będzie występował w wielu obiektach jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie znajduje się około 1 405,91 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest. Zabezpieczenie i usuwanie tak znacznych ilości wyrobów wiąże się z dużymi kosztami, które nawet w zakładanym okresie usuwania (do 2032 r.) stanowić będą znaczne obciążenie finansowe, dlatego bardzo ważnym elementem tego Programu jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na jego realizację.

Kolejnym ważnym elementem jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa zagadnień dotyczących bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest. Największe zagrożenie pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z elementami azbestowymi. Podczas naruszenia struktury wyrobów azbestowych stają się one źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza wywołując liczne choroby.

Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie podmioty, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia.

# 12. Bibliografia

- Obniżenie kosztów wymiany rurociągów azbestocementowych. Aktualne regulacje prawne i nowe możliwości techniczne. Anna Wróblewska, Dariusz Tarasewicz; Wavin Metalplast -Buk Sp. z o.o., Inżynieria Bezwykopowa, luty 2004 r.

- O azbeście bez trucia czyli techniczne, zdrowotne i prawne aspekty użytkowania wyrobów zawierających azbest. Biuro ochrony Środowiska, Urząd m. st. Warszawy, Warszawa 2005r, ISBN 83-922815-0-0

- Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest; Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r.

# 13. Spis tabel i rysunków

Tab. 1. Szacunkowe ilości azbestu ogółem, płyt azbestowo-cementowych, rur azbestowo-cementowych

występujących w naszym kraju oraz w województwie wielkopolskim w

tonach...........................................................................................................................................................str. 2

Tab. 2. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu.............................................str. 4

Tab. 3. Porównanie grubości niektórych włókien organicznych i nieorganicznych...................................................str. 4

Tab. 4. Zawartość azbestu w wybranych wyrobach..................................................................................................str. 5

Tab. 5. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez samorząd powiatowy.....................................................str. 15

Tab. 6. Składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest..................................................................str. 27

Tab. 7. Aktualna liczba ludności na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.............................................................str. 29

Tab. 8. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest powstających w wyniku usuwania wyrobów

z azbestem  w perspektywie lat 2008 – 2032..............................................................................................str. 29

Tab. 9. Łączna ilość wyrobów zawierających azbest będących własnością osób fizycznych na terenie

Gminy Miasteczko Krajeńskie w ujęciu wszystkich sołectw (pokrycia dachowe)........................................str. 30

Tab. 10. Łączna ilość rur i złączy azbestowo - cementowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie...............str. 30

Tab. 11. Harmonogram i kosztorys rzeczowy na lata 2008- 2032..........................................................................str. 40

Rys. 1. Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w poszczególnych województwach Polski.......................str. 3

Rys. 2. Procedura bezpiecznego postępowania z azbestem wyrobami zawierającymi azbest

przez właścicieli, zarządcę lub użytkowników nieruchomości....................................................................str. 18

Rys. 3. Procedura usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest przez właścicieli, zarządcę

lub użytkowników nieruchomości................................................................................................................str. 19

Rys. 4. Procedura postępowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających

azbest.........................................................................................................................................................str. 22

Rys. 5. Procedura dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji azbestu..........str. 23

Rys. 6. Procedura dotyczącą przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest........str. 25

Rys. 7. Procedura dotycząca składowania odpadów na składowiskach lub w wydzielonych

kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest........................str. 26

Rys. 8. Statystyka – Gmina Miasteczko Krajeńskie................................................................................................str. 28

Rys. 9. Położenie Gminy Miasteczko Krajeńskie w powiecie pilskim.....................................................................str. 28

# 14. Spis załączników

- Wzór oceny stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

- Wzór karty przekazania odpadów

- Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających  azbest

- Szczegółowe zestawienie miejsc występowania azbestu na terenie sołectw w Gminie Miasteczko Krajeńskie – dane z inwentaryzacji

- Usytuowanie zakładów odbierających  odpady zawierające azbest na terenie zachodniej i środkowej Polski

- Zgłoszenie zmian wykonania prac polegających na zabezpieczeniu/usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu oraz terenu prac

- Schorzenia wywołane ekspozycją na  pył azbestowy

- Informacja o wyrobach zawierających azbest

- Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone

- Oznakowanie wyrobów i miejsc występowania azbestu

- Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

- Mapy przedstawiające usytuowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Załączniki

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr lokalu | Ilość azbestu [m2] | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Aleja Brzostowska | 1 |  | 11 | III |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Aleja Brzostowska | 2 |  | - | - |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Aleja Brzostowska | 2 | 2 | - | - |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Aleja Brzostowska | 3 |  | 121 | III |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Aleja Brzostowska | 5 |  | 77 | III |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Aleja Brzostowska | 6 |  | 66 | III |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Aleja Brzostowska | 7 |  | 100 | II |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie | Aleja Brzostowska | 8 |  | - | - |
| 9 | Miasteczko Krajeńskie | Aleja Brzostowska | 9 |  | 13 | III |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 2 |  | - | - |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 3 |  | 50 | II |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 4 |  | - | - |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 5 |  | - | - |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 6 |  | - | - |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 7 |  | 30 | III |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 8 |  | 110 | III |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 9 |  | 240 | III |
| 9 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 10 |  | 40 | III |
| 10 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 11 |  | - | - |
| 11 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 13 |  | - | - |
| 12 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 14 |  | - | - |
| 13 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 14 | 2 | - | - |
| 14 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 15 |  | 580 | III |
| 15 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 16 | 5 | - | - |
| 16 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 19 |  | - | - |
| 17 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 20 |  | - | - |
| 18 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 21 |  | - | - |
| 19 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 25 |  | - | - |
| 20 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 25a |  | - | - |
| 21 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 27 |  | - | - |
| 22 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 27 | 1 | 4 | III |
| 23 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 27 | 2 | 30 | III |
| 24 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 28 |  | - | - |
| 25 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 29 |  | 70 | III |
| 26 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 30 | 1 | - | - |
| 27 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 30 | 3 | - | - |
| 28 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 30 | 5 | - | - |
| 29 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 31 |  | - | - |
| 30 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 32 |  | 58 | III |
| 31 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 33 |  | - | - |
| 32 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 34 |  | - | - |
| 33 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 35 |  | 35 | III |
| 34 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 36 |  | - | - |
| 35 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 37 |  | - | - |
| 36 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 38 |  | - | - |
| 37 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 40 |  | - | - |
| 38 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 41 |  | 140 | III |
| 39 | Miasteczko Krajeńskie | Dąbrowskiego | 42 |  | 97 | III |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 1 |  | 80 | III |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 2 |  | 40 | III |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 3 |  | 16 | III |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 4 |  | - | - |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 5 | 1 | 45 | II |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 5 | 2 | - | - |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 6 |  | 33 | III |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 7 |  | 40 | III |
| 9 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 8 |  | 40 | III |
| 10 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 13 |  | - | - |
| 11 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 14 |  | 140 | III |
| 12 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 15 |  | - | - |
| 13 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 16 |  | - | - |
| 14 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 18 |  | 200 | III |
| 15 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 22 |  | 80 | III |
| 16 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 23 |  | 110 | III |
| 17 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 24 |  | 130 | III |
| 18 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 25 |  | 30 | III |
| 19 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 26 |  | 140 | III |
| 20 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 27 |  | - | - |
| 21 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 28 |  | 140 | III |
| 22 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 29 |  | 110 | III |
| 23 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 30 |  | 140 | III |
| 24 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 32 |  | 150 | III |
| 25 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 33 |  | 20 | III |
| 26 | Miasteczko Krajeńskie | Drzymały | 34 |  | 200 | III |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Konopnickiej | 1 |  | - | - |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Konopnickiej | 2 |  | - | - |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Konopnickiej | 3 |  | - | - |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Konopnickiej | 4 |  | 20 | II |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Konopnickiej | 6 |  | - | - |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Konopnickiej | 8 |  | - | - |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 1 |  | 25 | III |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 2 |  | 38 | III |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 3 |  | 50 | III |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 4 |  | - | - |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 5 |  | - | - |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 6 |  | - | - |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 7 |  | - | - |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 8 |  | - | - |
| 9 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 9 |  | 80 | III |
| 10 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 10 |  | - | - |
| 11 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 11 |  | 70 | III |
| 12 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 13 |  | - | - |
| 13 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 14 |  | 170 | III |
| 14 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 16 |  | - | - |
| 15 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 17 |  | - | - |
| 16 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 17 | 1 | - | - |
| 17 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 17a | 1 | - | - |
| 18 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 17b |  | - | - |
| 19 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 17b | 1 | - | - |
| 20 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 17 | 2 | - | - |
| 21 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 18 |  | 20 | III |
| 22 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 1 | - | - |
| 23 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 2 | - | - |
| 24 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 3 | - | - |
| 25 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 4 | - | - |
| 26 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 4a | - | - |
| 27 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 5 | - | - |
| 28 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 6 | - | - |
| 29 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 7 | - | - |
| 30 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 8 | - | - |
| 31 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 19 | 9 | - | - |
| 32 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 20 |  | 150 | III |
| 33 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 21 |  | - | - |
| 34 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 22 |  | - | - |
| 35 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 22 | 1 | - | - |
| 36 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 22 | 2 | - | - |
| 37 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 23 |  | - | - |
| 38 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 23 | 1 | - | - |
| 39 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 23 | 2 | - | - |
| 40 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 23 | 3 | - | - |
| 41 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 23 | 3 | - | - |
| 42 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 23 | 6 | - | - |
| 43 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 23 | 7 | - | - |
| 44 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 25 |  | - | - |
| 45 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 26a |  | 155 | III |
| 46 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 26c |  | 40 | III |
| 47 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 27 |  | - | - |
| 48 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 28 | 1 | - | - |
| 49 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 28 | 2 | - | - |
| 50 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 28 | 3 | - | - |
| 51 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 29 | 1 | - | - |
| 52 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 29 | 2 | - | - |
| 53 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 29 | 3 | - | - |
| 54 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 31 | 1 | - | - |
| 55 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 31 | 2 | - | - |
| 56 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 31 | 3 | - | - |
| 57 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 31 | 4 | - | - |
| 58 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 32 |  | 150 | III |
| 59 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 33 |  | 40 | III |
| 60 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 34 | 1 | - | - |
| 61 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 34 | 2 | - | - |
| 62 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 34 | 3 | - | - |
| 63 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 34 | 4 | - | - |
| 64 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 36 | 1 | - | - |
| 65 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 36 | 2 | - | - |
| 66 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 36 | 3 | - | - |
| 67 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 36 | 4 | - | - |
| 68 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 41 |  | 140 | III |
| 69 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 42 |  | 60 | III |
| 70 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 43 |  | - | - |
| 71 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 43 | 1 | - | - |
| 72 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 43 | 4 | - | - |
| 73 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 45 | 1 | 80 | III |
| 74 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 47 |  | 130 | III |
| 75 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 48 |  | - | - |
| 76 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 49 |  | - | - |
| 77 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 50 |  | 30 | III |
| 78 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 51 | 1 | - | - |
| 79 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 51 | 2 | - | - |
| 80 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 52 |  | - | - |
| 81 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 53 |  | - | - |
| 82 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 54 |  | - | - |
| 83 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 55 | 1 | - | - |
| 84 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 55 | 2 | - | - |
| 85 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 55 | 4 | - | - |
| 86 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 56 |  | 24 | III |
| 87 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 |  | - | - |
| 88 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 3 | - | - |
| 89 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 5 | - | - |
| 90 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 6 | - | - |
| 91 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 7 | - | - |
| 92 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 8 | - | - |
| 93 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 9 | - | - |
| 94 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 10 | - | - |
| 95 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 11 | - | - |
| 96 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 12 | - | - |
| 97 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 13 | - | - |
| 98 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 14 | - | - |
| 99 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 15 | - | - |
| 100 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 16 | - | - |
| 101 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 17 | - | - |
| 102 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 18 | - | - |
| 103 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 19 | - | - |
| 104 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 20 | - | - |
| 105 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 21 | - | - |
| 106 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 22 | - | - |
| 107 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 23 | - | - |
| 108 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 24 | - | - |
| 109 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 25 | - | - |
| 110 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 26 | - | - |
| 111 | Miasteczko Krajeńskie | Kościuszki | 57 | 27 | - | - |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Ogrodowa | 8 |  | - | - |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Ogrodowa | 20 |  | - | - |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Ogrodowa | 21 |  | - | - |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Ogrodowa | 23 |  | - | - |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Ogrodowa | 25 |  | - | - |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Ogrodowa | 26 |  | - | - |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Ogrodowa | 27 |  | - | - |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 1 |  | 40 | III |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 2 |  | 186 | III |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 2a |  | - | - |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 3 |  | 120 | III |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 4 |  | 180 | III |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 5 |  | 40 | III |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 6 |  | 45 | III |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 7 |  | - | - |
| 9 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 9 |  | - | - |
| 10 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 10 |  | - | - |
| 11 | Miasteczko Krajeńskie | Piotra Skargi | 11 |  | - | - |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 2 |  | 70 | I |
|  |  |  |  |  | 130 | III |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności |  |  | - | - |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 3 |  | - | - |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 4,2 |  | - | - |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 5 |  | 50 | III |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 7 |  | - | - |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 8 |  | 75 | III |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 9 |  | 18 | III |
| 9 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 12 |  | - | - |
| 10 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 14 |  | 80 | III |
| 11 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 15 |  | 240 | III |
| 12 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 16 |  | 187 | III |
| 13 | Miasteczko Krajeńskie | Plac Wolności | 17 |  | - | - |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 1 |  | 120 | III |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 2 |  | 250 | III |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 2a |  | 80 | III |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 3 |  | 175 | III |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 4 |  | 15 | III |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 5 |  | 20 | III |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 7 |  | - | - |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 6 |  | - | - |
| 9 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 9 |  | - | - |
| 10 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 9a |  | - | - |
| 11 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 10 |  | 40 | III |
| 12 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 11 |  | - | - |
| 13 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 12 |  | - | - |
| 14 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 13 |  | - | - |
| 15 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 14 |  | 20 | II |
| 16 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 15 |  | 60 | II |
| 17 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 16 |  | - | - |
| 18 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 17 |  | 80 | III |
| 19 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 18 |  | - | - |
| 20 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 19 |  | - | - |
| 21 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 20 |  | - | - |
| 22 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 21 |  | 200 | III |
| 23 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 22 |  | 32 | III |
| 24 | Miasteczko Krajeńskie | Poniatowskiego | 23 |  | - | - |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 1 |  | - | - |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 2 | 2 | 107 | III |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 2 | 3 | - | - |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 2 | 4 | - | - |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 2 | 5 | - | - |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 4 |  | 120 | III |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 5 |  | - | - |
| 9 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 6 |  | - | - |
| 10 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 6 | 1 | - | - |
| 11 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 6a |  | 180 | III |
| 12 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 7 |  | 66 | III |
| 13 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 8 |  | 40 | III |
| 14 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 9 |  | 45 | III |
| 15 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 10 |  | 130 | III |
| 16 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 10 |  | 77 | I |
| 17 | Miasteczko Krajeńskie | Racławicka | 11 |  | 197 | III |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Romanowskiego | 1 |  | - | - |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Romanowskiego | 2 |  | - | - |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Romanowskiego | 6 |  | - | - |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Romanowskiego | 5 |  | - | - |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Romanowskiego | 7 |  | - | - |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Romanowskiego | 11 |  | - | - |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Romanowskiego | 12 |  | - | - |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 1 |  | - | - |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 2 |  | 30 | III |
| 3 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 3 |  | - | - |
| 4 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 4 |  | 3 | III |
| 5 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 6 |  | - | - |
| 6 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 7 |  | - | - |
| 7 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 8 |  | 200 | III |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 9 |  | - | - |
| 9 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 10 |  | - | - |
| 10 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 11 |  | - | - |
| 11 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 12 |  | - | - |
| 12 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 13 |  | - | - |
| 13 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 15 |  | - | - |
| 14 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 16 |  | - | - |
| 15 | Miasteczko Krajeńskie | Słoneczna | 17 |  | 160 | III |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Szkolna | 3 |  | - | - |
| 2 | Miasteczko Krajeńskie | Szkolna | 7 |  | - | - |
| 1 | Miasteczko Krajeńskie | Leśna | 1 |  | 35 | III |
| Razem | 9171 |  |
| Lp. | Miejscowość | Nr domu | Nr lokalu | Ilość azbestu [m2] | Stopień pilności |
| 1 | Wolsko | 1 |  | - | - |
| 2 | Wolsko | 2 |  | 55 | II |
| 3 | Wolsko | 3 |  | 6 | III |
| 4 | Wolsko | 4 |  | - | - |
| 5 | Wolsko | 5 |  | - | - |
| 6 | Wolsko | 7 |  | - | - |
| 7 | Wolsko | 8 |  | 610 | III |
| 8 | Wolsko | 10 |  | 240 | III |
| 9 | Wolsko | 12 |  | - | - |
| 10 | Wolsko | 13 |  | 80 | II |
| 11 | Wolsko | 14 |  | 78 | III |
| 12 | Wolsko | 15 |  | 180 | II |
| 13 | Wolsko | 16 |  | 320 | III |
| 14 | Wolsko | 17 |  | 260 | III |
| 15 | Wolsko | 18 |  | - | - |
| 16 | Wolsko | 20 |  | - | - |
| 17 | Wolsko | 21 |  | - | - |
| 18 | Wolsko | 22 |  | 300 | III |
| 19 | Wolsko | 24 |  | - | - |
| 20 | Wolsko | 25 |  | 120 | III |
| 21 | Wolsko | 26 |  | 240 | III |
| 22 | Wolsko | 27 |  | - | - |
| 23 | Wolsko | 30 |  | 120 | III |
| 24 | Wolsko | 31 |  | 230 | III |
| 25 | Wolsko | 32 |  | - | - |
| 26 | Wolsko | 34 |  | - | - |
| 27 | Wolsko | 35 |  | 280 | III |
| 28 | Wolsko | 36 |  | 380 | III |
| 29 | Wolsko | 37 |  | 350 | III |
| 30 | Wolsko | 38 |  | - | - |
| 31 | Wolsko | 39 |  | 190 | III |
| 32 | Wolsko | 40 |  | - | - |
| 33 | Wolsko | 41 |  | 125 | III |
| 34 | Wolsko | 41a |  | - | - |
| 35 | Wolsko | 42 |  | 200 | III |
| 36 | Wolsko | 43 |  | 150 | III |
| 37 | Wolsko | 44 |  | 90 | III |
| 38 | Wolsko | 45 |  | - | - |
| 39 | Wolsko | 46 |  | 55 | III |
| 40 | Wolsko | 47 |  | 160 | II |
| 41 | Wolsko | 48 |  | - | - |
| 42 | Wolsko | 49 |  | - | - |
| 43 | Wolsko | 51 |  | - | - |
| 44 | Wolsko | 55 |  | - | - |
| 45 | Wolsko | 56 |  | - | - |
| 46 | Wolsko | 57 |  | 60 | III |
| 47 | Wolsko | 59 |  | 120 | III |
| 48 | Wolsko | 61 |  | - | - |
| 49 | Wolsko | 62 |  | 50 | II |
|  |  |  |  | 135 | III |
| 50 | Wolsko | 63 |  | 15 | III |
| 51 | Wolsko | 64 |  | 585 | III |
| Razem | 5784 |  |

| Lp. | Miejscowość | Nr domu | Nr lokalu | Ilość azbestu [m2] | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grabówno | 1 |  | 55 | III |
| 2 | Grabówno | 1a |  | - | - |
| 3 | Grabówno | 2 |  | 5 | III |
| 4 | Grabówno | 3 |  | - | - |
| 5 | Grabówno | 4 |  | 831 | III |
| 6 | Grabówno | 5 |  | 140 | III |
| 7 | Grabówno | 6 |  | - | - |
| 8 | Grabówno | 7 |  | 25 | I |
|  |  |  |  | 350 | III |
| 9 | Grabówno | 8 |  | 55 | III |
| 10 | Grabówno | 9 |  | - | - |
| 11 | Grabówno | 10 |  | 535 | III |
| 12 | Grabówno | 11 |  | 30 | III |
| 13 | Grabówno | 12 |  | 415 | III |
| 14 | Grabówno | 13 |  | 242 | III |
| 15 | Grabówno | 14 |  | 110 | III |
| 16 | Grabówno | 15 |  | 136 | III |
| 17 | Grabówno | 16 |  | 472 | III |
| 18 | Grabówno | 17 |  | 65 | III |
| 19 | Grabówno | 17a |  | - | - |
| 20 | Grabówno | 18 |  | 35 | III |
| 21 | Grabówno | 19 |  | 381 | III |
| 22 | Grabówno | 20 |  | 336,6 | III |
| 23 | Grabówno | 21 |  | Brak numeru |
| 24 | Grabówno | 22 |  | 406 | III |
| 25 | Grabówno | 23 |  | 679,8 | III |
| 26 | Grabówno | 24 |  | 297 | II |
| 27 | Grabówno | 25 |  | Odmowa dostępu |
| 28 | Grabówno | 26 |  | 164 | III |
| 29 | Grabówno | 27 |  | - | - |
| 30 | Grabówno | 28 |  | 757 | III |
| 31 | Grabówno | 29 |  | 77 | III |
| 32 | Grabówno | 30 |  | - | - |
| 33 | Grabówno | 31 |  | 20 | I |
|  |  |  |  | 450 | III |
| 34 | Grabówno | 32 |  | - | - |
| 35 | Grabówno | 33 |  | 190 | III |
| 36 | Grabówno | 34 |  | 260 | III |
| 37 | Grabówno | 35 |  | - | - |
| 38 | Grabówno | 36 |  | - | - |
| 39 | Grabówno | 37 |  | - | - |
| 40 | Grabówno | 38 |  | 292 | III |
| 41 | Grabówno | 40 |  | 308 | III |
| 42 | Grabówno | 41 |  | 265 | III |
| 44 | Grabówno | 42 |  | - | - |
| 45 | Grabówno | 43 |  | 141 | III |
| 46 | Grabówno | 44 |  | 662 | III |
| 47 | Grabówno | 44a |  | - | - |
| 48 | Grabówno | 45 |  | 259 | III |
| 49 | Grabówno | 46 |  | 99 | III |
| 50 | Grabówno | 47 |  | 120 | III |
| 51 | Grabówno | 48 |  | 614 | III |
| 52 | Grabówno | 49 |  | - | - |
| 53 | Grabówno | 50 |  | 324,5 | III |
| 54 | Grabówno | 51 |  | 362 | III |
| 55 | Grabówno | 52 |  | 455 | III |
| 56 | Grabówno | 53 | 1 | 40 | III |
| 57 | Grabówno | 53 | 2 |  |  |
| 58 | Grabówno | 54 |  | 9 | III |
| 59 | Grabówno | 54 | 1 |  |  |
| 60 | Grabówno | 54 | 2 |  |  |
| 61 | Grabówno | 54 | 3 |  |  |
| 62 | Grabówno | 58 |  | 35 | III |
| 63 | Grabówno | 59 |  | - | - |
| 64 | Grabówno | 60 | 1 | - | - |
| 65 | Grabówno | 60 | 2 | - | - |
| 66 | Grabówno | 62 |  | 22 | III |
| 67 | Grabówno | 63 |  | - | - |
| 68 | Grabówno | 63a |  | 167 | III |
| 69 | Grabówno | 64 |  | 220 | II |
| 70 | Grabówno | 65 |  | 50 | II |
|  |  |  |  | 140 | III |
| 71 | Grabówno | 66 |  | 86 | III |
| 72 | Grabówno | 67 | 1 | 50 | III |
| 73 | Grabówno | 67 | 2 |  |  |
| 74 | Grabówno | 68 |  | - | - |
| 75 | Grabówno | 69 |  | - | - |
| 76 | Grabówno | 70 |  | 2211 | III |
| 77 | Grabówno | 71 |  | 315 | III |
| 78 | Grabówno | 71a |  | - | - |
| 79 | Grabówno | 72 | 2 | 112 | III |
| 80 | Grabówno | 72 | 6 |  |  |
| 81 | Grabówno | 72 | 7 |  |  |
| 82 | Grabówno | 73 |  | 77 | III |
| 83 | Grabówno | 74 |  | 389 | III |
| 84 | Grabówno | 76 |  | - | - |
| 85 | Grabówno | 77 |  | - | - |
| 86 | Grabówno | 78 |  | 170 | III |
| 87 | Grabówno | 79 |  | 712 | III |
| 88 | Grabówno | 80 |  | 445 | III |
| 89 | Grabówno | 81 |  | - | - |
| 90 | Grabówno | 82 |  | 180 | III |
| 91 | Grabówno | 83 |  | 433 | III |
| 92 | Grabówno | 85 |  | 140 | III |
| 93 | Grabówno | 85a |  | 25 | III |
| 94 | Grabówno | 86 |  | 60 | III |
| 95 | Grabówno | 87 |  | 210 | III |
| 96 | Grabówno | 88 |  | 72 | II |
| 97 | Grabówno | 89 |  | 330 | II |
| 98 | Grabówno | 90 |  | 220 | III |
| 99 | Grabówno | 91 |  | 580 | III |
| ## | Grabówno | 92 |  | 330 | III |
| ## | Grabówno | 93 |  | 550 | II |
| ## | Grabówno | 94 |  | 530 | III |
| ## | Grabówno | 95 |  | 388 | III |
| ## | Grabówno | 96 |  | 156 | III |
| Razem | 20874,9 |  |

| Lp. | Miejscowość | Nr domu | Nr lokalu | Ilość azbestu [m2] | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grabionna | 1 |  | - | - |
| 2 | Grabionna | 2 |  | - | - |
| 3 | Grabionna | 5 |  | 257 | III |
| 4 | Grabionna | 6 |  | 597 | II |
| 5 | Grabionna | 7 |  | 190 | II |
| 6 | Grabionna | 8 |  | - | - |
| 7 | Grabionna | 9 |  | - | - |
| 8 | Grabionna | 10 |  | - | - |
| 9 | Grabionna | 11 |  | - | - |
| 10 | Grabionna | 12 |  | 132 | III |
| 11 | Grabionna | 13 |  | 273 | II |
| 12 | Grabionna | 14 |  | 200 | III |
| 13 | Grabionna | 15 |  | - | - |
| 14 | Grabionna | 16 |  | 1010 | II |
| 15 | Grabionna | 17 |  | - | - |
| 16 | Grabionna | 18 |  | - | - |
| 17 | Grabionna | 19 |  | 198 | III |
| 18 | Grabionna | 20 |  | - | - |
| 19 | Grabionna | 21 |  | - | - |
| 20 | Grabionna | 22 |  | 110 | III |
| 21 | Grabionna | 23 | 1 | - | - |
| 22 | Grabionna | 23 | 2 | - | - |
| 23 | Grabionna | 24 |  | 50 | III |
| 24 | Grabionna | 26 |  | 383 | III |
| 25 | Grabionna | 27 |  | 273 | III |
| 26 | Grabionna | 28 |  | 259 | III |
| 27 | Grabionna | 29 |  | 195 | III |
| 28 | Grabionna | 30 |  | 95 | III |
| 29 | Grabionna | 31 |  | 120 | II |
|  |  |  |  | 110 | I |
| 30 | Grabionna | 32 |  | 257 | III |
| 31 | Grabionna | 33 |  | 150 | III |
| 32 | Grabionna | 34 |  | 55 | II |
| 33 | Grabionna | 35 |  | 300 | III |
| 34 | Grabionna | 36 |  | - | - |
| 35 | Grabionna | 37 |  | 66 | III |
| 36 | Grabionna | 38 |  | 220 | III |
| 37 | Grabionna | 39 |  | 77 | III |
| 38 | Grabionna | 41a |  | - | - |
| 39 | Grabionna | 42 | 1 | - | - |
| 40 | Grabionna | 42 | 2 | - | - |
| 41 | Grabionna | 42 | 3 | - | - |
| 42 | Grabionna | 42 | 4 | - | - |
| 43 | Grabionna | 43 | 2 | - | - |
| 44 | Grabionna | 43 | 3 | - | - |
| 45 | Grabionna | 43 | 4 | - | - |
| 46 | Grabionna | 44 |  | 395 | III |
| 47 | Grabionna | 45 |  |  |  |
| 48 | Grabionna | 46 |  | - | - |
| 49 | Grabionna | 47 |  | 840 | III |
| 50 | Grabionna | 48 |  | 265 | III |
| 51 | Grabionna | 49 |  | 310 | III |
| 52 | Grabionna | 50 |  | 220 | III |
| 53 | Grabionna | 51 |  | - | - |
| 54 | Grabionna | 52 |  | 356 | III |
| 55 | Grabionna | 54 |  | 486 | II |
| 57 | Grabionna | 55 |  | 264 | II |
| 58 | Grabionna | 56 |  | 374 | II |
| 59 | Grabionna | 57 |  | 1021 | II |
| 60 | Grabionna | 58 |  | 155 | III |
| 61 | Grabionna | 59 |  | 198 | III |
| 62 | Grabionna | 60 |  | - | - |
| 63 | Grabionna | 61 |  | - | - |
| 64 | Grabionna | 62 |  | - | - |
| 65 | Grabionna | 64 |  | 205 | II |
| 30 | Grabionna | 32 |  | 257 | III |
| 31 | Grabionna | 33 |  | 150 | III |
| 32 | Grabionna | 34 |  | 55 | II |
| 33 | Grabionna | 35 |  | 300 | III |
| 34 | Grabionna | 36 |  | - | - |
| 35 | Grabionna | 37 |  | 66 | III |
| 36 | Grabionna | 38 |  | 220 | III |
| 37 | Grabionna | 39 |  | 77 | III |
| 38 | Grabionna | 41a |  | - | - |
| 39 | Grabionna | 42 | 1 | - | - |
| 40 | Grabionna | 42 | 2 | - | - |
| 41 | Grabionna | 42 | 3 | - | - |
| 42 | Grabionna | 42 | 4 | - | - |
| 43 | Grabionna | 43 | 2 | - | - |
| 44 | Grabionna | 43 | 3 | - | - |
| 45 | Grabionna | 43 | 4 | - | - |
| 46 | Grabionna | 44 |  | 395 | III |
| 47 | Grabionna | 45 |  |  |  |
| 48 | Grabionna | 46 |  | - | - |
| 49 | Grabionna | 47 |  | 840 | III |
| 50 | Grabionna | 48 |  | 265 | III |
| 51 | Grabionna | 49 |  | 310 | III |
| 52 | Grabionna | 50 |  | 220 | III |
| 53 | Grabionna | 51 |  | - | - |
| 54 | Grabionna | 52 |  | 356 | III |
| 55 | Grabionna | 54 |  | 486 | II |
| 57 | Grabionna | 55 |  | 264 | II |
| 58 | Grabionna | 56 |  | 374 | II |
| 59 | Grabionna | 57 |  | 1021 | II |
| 60 | Grabionna | 58 |  | 155 | III |
| 61 | Grabionna | 59 |  | 198 | III |
| 62 | Grabionna | 60 |  | - | - |
| 63 | Grabionna | 61 |  | - | - |
| 64 | Grabionna | 62 |  | - | - |
| 65 | Grabionna | 64 |  | 205 | II |
| Razem | 16880 |  |

| Lp. | Miejscowość | Nr domu | Nr lokalu | Ilość azbestu [m2] | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzostowo | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Brzostowo | 1 | 2 | - | - |
| 3 | Brzostowo | 1 | 3 | - | - |
| 4 | Brzostowo | 1 | 4 | - | - |
| 5 | Brzostowo | 2 | 1 | 15 | III |
| 6 | Brzostowo | 2 | 2 |  |  |
| 7 | Brzostowo | 2 | 3 |  |  |
| 8 | Brzostowo | 2 | 4 |  |  |
| 9 | Brzostowo | 3 | 1 | - | - |
| 10 | Brzostowo | 3 | 2 | - | - |
| 11 | Brzostowo | 3 | 3 | - | - |
| 12 | Brzostowo | 3 | 4 | - | - |
| 13 | Brzostowo | 4a | 1 | - | - |
| 14 | Brzostowo | 4a | 2 | - | - |
| 15 | Brzostowo | 4a | 3 | - | - |
| 16 | Brzostowo | 4a | 4 | - | - |
| 17 | Brzostowo | 4a | 5 | - | - |
| 18 | Brzostowo | 4a | 6 | - | - |
| 19 | Brzostowo | 4a | 7 | - | - |
| 20 | Brzostowo | 4a | 8 | - | - |
| 21 | Brzostowo | 4b | 1 | - | - |
| 22 | Brzostowo | 4b | 2 | - | - |
| 23 | Brzostowo | 4b | 3 | - | - |
| 24 | Brzostowo | 4b | 4 | - | - |
| 25 | Brzostowo | 4b | 5 | - | - |
| 26 | Brzostowo | 4b | 6 | - | - |
| 27 | Brzostowo | 4b | 7 | - | - |
| 28 | Brzostowo | 4b | 8 | - | - |
| 29 | Brzostowo | 4 | 1 | 10 | III |
| 30 | Brzostowo | 4 | 2 |  |  |
| 31 | Brzostowo | 4 | 3 |  |  |
| 32 | Brzostowo | 4 | 4 |  |  |
| 33 | Brzostowo | 5 |  | 200 | III |
| 34 | Brzostowo | 6 |  | 100 | III |
| 35 | Brzostowo | 7 |  | 500 | III |
| 36 | Brzostowo | 8 |  | 465 | III |
| 37 | Brzostowo | 9 |  | 260 | III |
| 38 | Brzostowo | 11 |  | 350 | III |
| 39 | Brzostowo | 11a |  | 15 | III |
| 40 | Brzostowo | 12 |  | - | - |
| 41 | Brzostowo | 12a |  | - | - |
| 42 | Brzostowo | 13 |  | 295 | III |
| 43 | Brzostowo | 14 |  | 205 | III |
| 44 | Brzostowo | 15 |  | 168 | III |
| 45 | Brzostowo | 17 |  | 320 | III |
| 46 | Brzostowo | 18 | 1 | 150 | III |
| 47 | Brzostowo | 18 | 2 |  |  |
| 48 | Brzostowo | 19 |  | 155 | III |
| 49 | Brzostowo | 20 |  | 300 | III |
| 50 | Brzostowo | 21 | 1 | 360 | III |
| 51 | Brzostowo | 21 | 2 |  |  |
| 52 | Brzostowo | 21 | 3 |  |  |
| 53 | Brzostowo | 21 | 4 |  |  |
| 54 | Brzostowo | 21 | 5 |  |  |
| 55 | Brzostowo | 21 | 6 |  |  |
| 56 | Brzostowo | 22 |  | 220 | III |
| 57 | Brzostowo | 23 | 1 | 30 | III |
| 58 | Brzostowo | 23 | 2 |  |  |
| 59 | Brzostowo | 24 |  | 60 | III |
| 60 | Brzostowo | 25 |  | 355 | III |
| 61 | Brzostowo | 26 | 1 | 230 | III |
| 62 | Brzostowo | 26 | 2 |  |  |
| 63 | Brzostowo | 27 |  | 215 | III |
| 64 | Brzostowo | 28 |  | - | - |
| 65 | Brzostowo | 29 | 1 | - | - |
| 66 | Brzostowo | 29 | 2 | - | - |
| 67 | Brzostowo | 30 |  | - | - |
| 68 | Brzostowo | 30a |  | - | - |
| 69 | Brzostowo | 32 |  | 510 | III |
| 70 | Brzostowo | 33 |  | 50 | III |
| 71 | Brzostowo | 34 |  | - | - |
| 72 | Brzostowo | 35 |  | 275 | III |
| 73 | Brzostowo | 36 |  | 360 | III |
| 74 | Brzostowo | 36a |  | 150 | III |
| 75 | Brzostowo | 37 |  | 80 | III |
| 76 | Brzostowo | 38 |  | 300 | III |
| 77 | Brzostowo | 39 |  | 60 | III |
| 78 | Brzostowo | 40 |  | - | - |
| 79 | Brzostowo | 41 |  | 510 | III |
| 80 | Brzostowo | 42 |  | 500 | III |
| 81 | Brzostowo | 43 |  | 290 | III |
| 82 | Brzostowo | 44 |  | 40 | III |
| 83 | Brzostowo | 44a |  | - | - |
| 84 | Brzostowo | 46 |  | 700 | III |
| 85 | Brzostowo | 47 |  | 250 | III |
| 86 | Brzostowo | 48 |  | 50 | III |
| 87 | Brzostowo | 49 |  | 224 | III |
| 88 | Brzostowo | 50 |  | 160 | III |
| 89 | Brzostowo | 51 |  | 70 | III |
| 90 | Brzostowo | 52a | 1 | 40 | III |
| 91 | Brzostowo | 52a | 3 |  |  |
| 92 | Brzostowo | 53 |  | 25 | III |
| 93 | Brzostowo | 54 |  | 500 | III |
| 94 | Brzostowo | 55 |  | 335 | III |
| 95 | Brzostowo | 58 |  | 546 | III |
| 96 | Brzostowo | 59 |  | 170 | III |
| 97 | Brzostowo | 60 |  | 120 | III |
| 98 | Brzostowo | 61 |  | 120 | III |
| 99 | Brzostowo | 62 |  | 70 | III |
| 100 | Brzostowo | 63 |  | 220 | III |
| 101 | Brzostowo | 64 |  | - | - |
| 102 | Brzostowo | 64a |  | - | - |
| 103 | Brzostowo | 65 |  | 210 | III |
| 104 | Brzostowo | 66 |  | 143 | III |
| 105 | Brzostowo | 66a |  | 145 | III |
| 106 | Brzostowo | 67 |  | - | - |
| 107 | Brzostowo | 68 |  | 155 | III |
| 108 | Brzostowo | 69 |  | - | - |
| 109 | Brzostowo | 70 | 1 | - | - |
| 110 | Brzostowo | 70 | 2 | - | - |
| 111 | Brzostowo | 70 | 3 | - | - |
| 112 | Brzostowo | 70 | 4 | - | - |
| 113 | Brzostowo | 71 | 1 | - | - |
| 114 | Brzostowo | 71 | 2 | - | - |
| 115 | Brzostowo | 71 | 3 | - | - |
| 116 | Brzostowo | 71 | 4 | - | - |
| 117 | Brzostowo | 71 | 5 | - | - |
| 118 | Brzostowo | 72a | 2 | - | - |
| 119 | Brzostowo | 72 | 1 | - | - |
| 120 | Brzostowo | 72 | 2 | - | - |
| 121 | Brzostowo | 72 | 3 | - | - |
| 122 | Brzostowo | 72 | 4 | - | - |
| 123 | Brzostowo | 72 | 5 | - | - |
| 124 | Brzostowo | 72 | 6 | - | - |
| 125 | Brzostowo | 72 | 7 | - | - |
| 126 | Brzostowo | 72 | 8 | - | - |
| 127 | Brzostowo | 74 |  | 60 | III |
| 128 | Brzostowo | 77 | 1 | - | - |
| 129 | Brzostowo | 77 | 2 | - | - |
| 130 | Brzostowo | 78 |  | - | - |
| 131 | Brzostowo | 81 |  | - | - |
| 132 | Brzostowo | 85 |  | 160 | III |
| 133 | Brzostowo | 87 |  | 150 | III |
| 134 | Brzostowo | 88 |  | - | - |
| 135 | Brzostowo | 89 |  | 210 | III |
| 136 | Brzostowo | 90 |  | 210 | III |
| Razem | 13146 |  |

| Lp. | Miejscowość | Nr domu | Nr lokalu | Ilość azbestu [m2] | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okaliniec | 1 | 1 | 231 | III |
| 2 | Okaliniec | 2 |  | 237 | III |
| 3 | Okaliniec | 3 |  | - | - |
| 4 | Okaliniec | 4 |  | 618 | II |
| 5 | Okaliniec | 5 |  | - | - |
| 6 | Okaliniec | 6 |  | 586 | III |
| 7 | Okaliniec | 7 |  | 103 | III |
| 8 | Okaliniec | 8 |  | 382 | II |
| 9 | Okaliniec | 9 |  | 330 | II |
| 11 | Okaliniec | 11 |  | 450 | II |
| 12 | Okaliniec | 12 |  | 35 | III |
| 13 | Okaliniec | 13 |  | 620 | II |
| 14 | Okaliniec | 14 |  | 220 | II |
| 15 | Okaliniec | 15 |  | 220 | II |
| 16 | Okaliniec | 16 |  | 92 | II |
| 17 | Okaliniec | 17 |  | 392 | III |
| 19 | Okaliniec | 19 | 1 | - | - |
| 19 | Okaliniec | 19 | 2 | - | - |
| 19 | Okaliniec | 19 | 3 | - | - |
| 19 | Okaliniec | 19 | 4 | - | - |
| 19 | Okaliniec | 19 | 5 | - | - |
| 19 | Okaliniec | 19 | 6 | - | - |
| 19 | Okaliniec | 19 | 7 | - | - |
| 19 | Okaliniec | 19 | 8 | - | - |
| 20 | Okaliniec | 20 | 1 | - | - |
| 20 | Okaliniec | 20 | 2 | - | - |
| 20 | Okaliniec | 20 | 3 | - | - |
| 20 | Okaliniec | 20 | 4 | - | - |
| 23 | Okaliniec | 23 | 1 | 8 | III |
| 23 | Okaliniec | 23 | 2 | - | - |
| 23 | Okaliniec | 23 | 3 | 8 | III |
| 24 | Okaliniec | 24 | 1 | 189 | III |
| 24 | Okaliniec | 24 | 2 | 135 | III |
| 26 | Okaliniec | 27 |  | 52 | II |
| 27 | Okaliniec | 28 |  | 293 | III |
| 28 | Okaliniec | 28a |  | 145 | III |
| 29 | Okaliniec | 29 |  | 532 | II |
| 30 | Okaliniec | 30 |  | 539 | II |
| 31 | Okaliniec | 31 |  | 517 | III |
| 32 | Okaliniec | 32 |  | 93 | II |
| Razem | 7027 |  |

| Lp. | Miejscowość | Nr domu | Nr lokalu | Ilość azbestu [m2] | Stopień pilności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solnówek | 2 |  | 79 | III | NADLEŚNICTWO |
| 2 | Solnówek | 2 |  | 290 | III |  |
| 3 | Solnówek | 3 |  | 100 | II |  |
| 4 | Solnówek | 3b |  | - | - |  |
| 5 | Solnówek | 4 |  | 130 | II |  |
| 6 | Solnówek | 6 |  | 319 | III |  |
| Razem | 918 |  |

| Lp. | Miejscowość | Nr domu | Nr lokalu | Ilość azbestu [m2] | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miasteczko-Huby | 1 |  | - | - |
| 2 | Miasteczko-Huby | 1a |  | - | - |
| 3 | Miasteczko-Huby | 2 |  | - | - |
| 4 | Miasteczko-Huby | 2 | 2 | - | - |
| 5 | Miasteczko-Huby | 3 |  | 123 | II |
| 6 | Miasteczko-Huby | 4 |  | 330 | II |
| 7 | Miasteczko-Huby | 6 |  | 266 | III |
| 8 | Miasteczko-Huby | 7 |  | - | - |
| 9 | Miasteczko-Huby | 8 |  | 46 | II |
| 10 | Miasteczko-Huby | 9 |  | - | - |
| 11 | Miasteczko-Huby | 10 |  | 44 | III |
| 12 | Miasteczko-Huby | 11 |  | 185 | II |
| 13 | Miasteczko-Huby | 12 |  | 91 | II |
| 14 | Miasteczko-Huby | 13 | 1 | 45 | II |
| 15 | Miasteczko-Huby | 13 | 2 |  |  |
| 16 | Miasteczko-Huby | 13 | 5 |  |  |
| 17 | Miasteczko-Huby | 16 |  | 40 | I |
| 18 | Miasteczko-Huby | 17 |  | - | - |
| 19 | Miasteczko-Huby | 19 |  | - | - |
| 20 | Miasteczko-Huby | 20 |  | - | - |
| 21 | Miasteczko-Huby | 21 |  | 30 | II |
| 22 | Miasteczko-Huby | 22 | 1 | - | - |
| 23 | Miasteczko-Huby | 23 |  | 125 | II |
|  |  |  |  | 70 | I |
| 24 | Miasteczko-Huby | 24 |  | 27 | II |
| 25 | Miasteczko-Huby | 25 |  | 27 | II |
| 26 | Miasteczko-Huby | 27 |  | - | - |
| Razem | 1449 |  |

| Lp. | Miejscowość | Nr domu | Nr lokalu | Ilość azbestu [m2] | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arentowo | 1 | 2 | - | - |
| 2 | Arentowo | 1 | 3 | - | - |
| 3 | Arentowo | 2 |  | 88 | II |
| 4 | Arentowo | 4 |  | - | - |
| 5 | Arentowo | 6 |  | 115 | III |
| 6 | Arentowo | 7 |  | - | - |
| 7 | Arentowo | 8 |  | 73 | III |
| 8 | Arentowo | 9 |  | 400 | III |
| 9 | Arentowo | 10 |  | 70 | II |
| 10 | Arentowo | 11 |  | 145 | III |
| 11 | Arentowo | 12 |  | 90 | III |
| 12 | Arentowo | 13 |  | - | - |
| 13 | Arentowo | 14 |  | - | - |
| 14 | Arentowo | 15 |  | 80 | III |
| 15 | Arentowo | 18 |  | 13,5 | III |
| 16 | Arentowo | 19 |  | 80 | III |
| 17 | Arentowo | 21 |  | 100 | III |
| 18 | Arentowo | 22 |  | 740 | III |
| 19 | Arentowo | 23 |  | 15 | II |
| 20 | Arentowo | 24 |  | 55 | III |
| 21 | Arentowo | 26 |  | - | - |
| 22 | Arentowo | 27 |  | - | - |
| 23 | Arentowo | 28 |  | 400 | III |
| 24 | Arentowo | 30 |  | 390 | III |
| Razem | 2854,5 |  |

| MIEJSCOWOŚĆ | STOPIEŃ PILNOŚCI I | STOPIEŃ PILNOŚCI II | STOPIEŃ PILNOŚCI III | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIASTECZKO KRAJ. | 147 | 295 | 8729 | 9171 |
| WOLSKO | - | 525 | 5259 | 5784 |
| GRABIONNA | 110 | 7000 | 9770 | 16880 |
| GRABÓWNO | 45 | 1519 | 19310,9 | 20874,9 |
| BRZOSTOWO | - | - | 13146 | 13146 |
| OKALINIEC | - | 4148 | 2879 | 7027 |
| SOLNÓWEK | - | 230 | 688 | 918 |
| MIASTECZKO HUBY | 110 | 1029 | 310 | 1449 |
| ARENTOWO | - | 175 | 2681,5 | 2856,5 |
| RAZEM | 412 | 14921 | 62773,4 | 78106,4 |